| Σχολείο: |  |
| --- | --- |
| Τμήμα : | Γ’ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ |
| Ημερομηνία : |  |
| Μάθημα : | EΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ |
| Τίτλος Ενότητας : | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ |

ΦΥΛΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 7

Να υπολογίσετε τις  θερμικές απώλειες  σε κάθε δωμάτιο του διαμερίσματος και να επιλέξετε  θερμαντικά σώματα από φύλλο panel που σας δίνεται.     Στην κάτοψη σας δίδονται όλες οι διαστάσεις των χώρων , των ανοιγμάτων , τα ύψη ,οι γειτνιάσεις  καθώς και ο προσανατολισμός.

- Το διαμέρισμα  βρίσκεται στην Αθήνα και είναι στο  τελευταίο  όροφο. Από πάνω δεν υπάρχει  άλλος χώρος. Ο χώρος από κάτω θερμαίνεται ( θεωρώ  προς το κάτω  επίπεδο ΔΤ = 5 0C).

- Χρήσιμα  τεχνικά στοιχεία:

Κ τοιχ= 0,5

Κπόρτας = 5

Κ παρ. = 4

Κ δαπ= 2

Κ ορ.= 2

Συντ.προσαύξησης λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας = 20 %

Μέση Ελάχιστη θερμ. Αθήνας = 0 0C

(Για  τον τελευταίο  όροφο οι απώλειες λόγω αερισμού είναι Qa= 20* Iολ. Όπου Ιολ το μήκος των χαραμάδων.

Σας δίδεται:

- ο πίνακας υπολογισμού απωλειών

- η κάτοψη του χώρου

- και φύλλο θερμαντικών σωμάτων panel

Σημείωση: Να γίνει εφαρμογή  των μαθηματικών τύπων και κανόνων του μαθήματος Στοιχεία Σχεδιασμού Κ.Θ. του αντίστοιχου κεφαλαίου.