ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

###### ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ : ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2η

ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ: Το πρώτο διδακτικό έργο αποτελείται από τέσσερις εκπαιδευτικές ασκήσεις απλών κατασκευών από χαλκοσωλήνα και τα εξαρτήματά του . H δεύτερη από αυτές έχει θέμα την κοπή χαλκοσωλήνα σε συγκεκριμένες διαστάσεις και τριχοειδής κόλληση χαλκοσωλήνων ( μαλακή) με την βοήθεια εξαρτημάτων ( τάφ , γωνίες) και υπολογισμός διαστάσεων των υπό κοπή σωλήνων για την δημιουργία κλειστού βρόγχου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν κανόνα,χαράκτη, σωληνοκόφτη (χαλκού) και επίσης ΜΑΠ ΓΑΖ και κόλληση ( μαλακή) , αποξειδωτικό , βούρτσα καθαρισμού και σφουγγαράκι .Θα χρησιμοποιηθούν χαλκοσωλήνες διατομής Φ15 και τα ανάλογα εξαρτήματα ( γωνιές , τάφ ) και μαστός ορειχάλκινος Φ15/1/2’’ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές όλες τις αναγκαίες θεωρητικές πληροφορίεςγια την τριχοειδή κόλληση και για υλικά και συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν και κάνει σύντομη περιγραφή της άσκησης εξηγώντας στους μαθητές την αναγκαιότητα της στις εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων . Στην συνέχεια κάνει επίδειξη στους μαθητές της άσκησης ούτως ώστε να έχουν οι μαθητές οπτικές παραστάσεις. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούμενοι από τον επιβλέποντα ( καθηγητή) θα επιτηρούνται σε κάθε βήμα. Στην αρχή ο μαθητής θα επιλέξει τον σωλήνα που του υποδεικνύεται ( διατομή) και στην συνέχεια θα ποντάρει στην δοσμένη διάσταση. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί ο χαλκοσωλήνας στην υποδοχή του σωληνοκόφτη και θα κοπεί ο χαλκοσωλήνας θα απογρεζωθεί και θα τριφτεί καλά. στην συνέχεια αφού επιλεχθεί το υπό κόλληση εξάρτημα θα καλυφθούν με αποξειδωτικό οι υπό κόλληση επιφάνειες , θερμαίνονται καλά και γίνεται η κόλληση των δύο επιφανειών.Η τριχοειδής κόλληση θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας αλλά και σωστής τεχνικής . Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής επιτηρείται και διορθώνεται από τον διδάσκοντα . Η κόλληση ελέγχεται και στην συνέχεια σκουπίζεται το υπόλλειμα του αποξειδωτικού. Η παραπάνω διαδικασία κόλλησης επαναλαμβάνεται σε όλες τις κολλήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η δοσμένη κατασκευή Στην συνέχεια ο μαθητής πρέπει να υπολογίσει σωστά τα υπόλλιπα κομμάτια του χαλκοσωλήνα τα οποία θα πρέπει να κόψει ώστε να διαμορφωθεί ο κλειστός βρόγχος. Στο τέλος κάθε μαθητής συνδέει το έργο του με την βοήθεια του ορειχάλκινου μαστού στο δίκτυο και πρεσσάρει , προκειμένου να φανούν τυχόν ατέλειες . Σε περίπτωση ατυχούς κόλλησης ο μαθητής αφού σημειώσει το σημείο της διαρροής επαναλαμβάνει την κόλληση και επανέρχεται στην δοκιμή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές κατά την διάρκεια και ολοκλήρωση της άσκησή τους θα πρέπει να κατανοήσουν και να ασκηθούν στην: Στην επιλογή υλικών , χρήσης εργαλείων Κοπή χαλκοσωλήνων σε καθορισμένες διαστάσεις και απογρέζωση και καθαρισμός επιφανειών Επιλογή υλικών κόλλησης και αποπεράτωση της τριχοειδούς κόλλησης Ελεγχος κόλλησης Υπολογισμός των υλικών σε συγκεκριμένες διαστάσεις ώστε να επιτύχει την κατασκευή του κλειστού βρόγχου. Δοκιμή του έργου του που αποτελεί ένα μικρό δίκτυο με πίεση ύδατος. Συνδιαστική σκέψη με απώτερο στόχο μια ολοκληρωμένη κατασκευή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Προσοχή θα δοθεί κατά την διάρκεια της κοπής του χαλκοσωλήνα , έτσι ώστε να μην κοπεί ο μαθητής από τα δημιουργούμενα γρέζια. Επίσης θα δοθεί προσοχή κατά την χρήση του καυστήρα του μαπ γκαζ όπως επίσης και στα υπό συγκόληση κομμάτια ώστε να μην προξενηθούν εγκαύματα.

ΔΟΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Συνημμένο κατασκευαστικό σχέδιο.