ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

###### ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

## ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ : ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6η

ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ: Kατασκευή μικρού δικτύου σιδηροσωλήνων με την χρήση εξαρτημάτων σιδηροσωλήνα και συσκευών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μέτρο, χαράκτη, σωληνοκόφτη (σιδηροσωλήνα) ή και σιδηροπρίονο και επίσης βιδολόγο με τις απαραίτητες κεφαλές ( κουκουνάρες ) , λάδι και τσιμπίδες , σωληνοκάβουρες , κανάβι .Θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας διατομής ½’’ και ενας αριθμός εξαρτημάτων όπως γωνιές , τάφ , στηρίγματα και επίσης εξαρτήματα όπως σφαιρικός διακόπτης και συσκευές όπως εξαεριστικό στήλης , μανόμετρο δικτύου και αυτόματος πληρώσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο διδάσκων επαναλαμβάνει στους μαθητές όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτύχει ο μαθητής την κοπή και την δημιουργία ενός σωστού σπειρώματος χωρίς να καταστρέψει την κουκουνάρα αλλά και το σπείρωμα στην σωλήνα επισημαίνοντας την αναγκαιότητα χρήσης του λαδιού . Επίσης γίνεται μια παρουσίαση των καινούργιων εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και η χρησιμότητά στους μαθητές την αναγκαιότητα της στις εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων .Τους πληροφορεί για την χρήση του μανομέτρου σε μια εγκατάσταση καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτόματου πληρώσεως και εξαεριστικού στήλης . Στην συνέχεια δείχνει την σειρά με την οποία θα πρέπει να εργασθεί ο μαθητής προκειμένου να ολοκληρώσει την εργαστηριακή άσκηση . ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούμενοι από τον επιβλέποντα ( καθηγητή) θα επιτηρούνται σε κάθε βήμα. Στην αρχή ο μαθητής θα επιλέξει τον σωλήνα που του υποδεικνύεται ( διατομή) και στην συνέχεια θα ποντάρει στην δοσμένη διάσταση. Στην συνέχεια θα τοποθετηθεί ο σιδηροσωλήνας στην υποδοχή της σωληνομέγγενης θα επιλεχθεί η σωστή κουκουνάρα και θα τοποθετηθεί στον βιδολόγο στην συνέχεια ο μαθητής αφού προσθέσει λάδι στον σωλήνα και στην κουκουνάρα θα ξεκινήσει με προσοχή την δημιουργία του σπειρώματος. Η διαδικασία θα είναι αργή και κάθε λίγο ο μαθητής θα προσθέτει λάδι για την λίπανση των δοντιών της κουκουνάρας. Κάθε λίγο ο μαθητής θα ελέγχει την ποιότητα του σπειρώματος. Στην συνέχεια θα κάνει δοκιμή του σπειρώματος με ένα έτοιμο εξάρτημα . Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Κατόπιν ο μαθητής θα προχωρήσει στην σύνδεση του σωλήνα με το εξάρτημα . Θα προσθέσει κανάβι και κατάλληλο μονωτικό ( μίνιο) έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση .Επισημαίνεται στους μαθητές η ανάγκη τοποθέτησης κανάβεως και μίνιου. Στην συνέχεια ο μαθητής πρέπει να υπολογίσει σωστά τα υπόλοιπα κομμάτια του σιδηροσωλήνα τα οποία θα πρέπει να κόψει ώστε να διαμορφωθεί ο κλειστός βρόγχος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την σύσφιξη της βάνας με τους . Ακολουθεί στο τέλος η τοποθέτηση ( σύσφιξη) του μανομέτρου και του εξαεριστικού πάνω στα ήδη τοποθετημένα εξαρτήματα . Το έργο στην συνέχεια θα στηριχθεί με στηρίγματα στα ειδικά πάνελ του εργαστηρίου. Στην συνέχεια κάθε ομάδα θα θέσει το έργο υπό πίεση αφού πρώτα ελέγξει την εξαέρωση από το εξαεριστικό , και θα γίνει ο έλεγχος της σωστής κατασκευής. Στο τέλος θα σημειωθεί η πίεση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ από την ένδειξη του μανομέτρου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές κατά την διάρκεια και ολοκλήρωση της άσκησή τους θα πρέπει να κατανοήσουν και να ασκηθούν στην: Στην επιλογή σιδηροσωλήνα συγκεκριμένης διατομής Κοπή σιδηροσωλήνων στις δοσμένες διαστάσεις, σπειροτόμηση απογρέζωση, και προσθήκη κανάβεως και δημιουργία στεγανής σύνδεσης. Επιλογή του πλήθους των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν , αλλά και της αναγκαιότητας των εξαρτημάτων αυτών . Συνδιαστική σκέψη αλλά και συνεργασία εντός ομάδας με απώτερο στόχο μια ολοκληρωμένη σωστή κατασκευή. Λήψη μετρήσεων από συσκευές όπως είναι το μανόμετρο. Έλεγχος της κατασκευής και αυτοαξιολόγηση όπως θα γινόταν στο ελεύθερο επάγγελμα .

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Προσοχή θα δοθεί κατά την διάρκεια της κοπής του σιδηροσωλήνα , έτσι ώστε να μην κοπεί ο μαθητής από τα δημιουργούμενα γρέζια. Επίσης θα δοθεί προσοχή κατά του λαδιού να μην χυθεί στο δάπεδο του εργαστηρίου και προκληθεί πτώση κάποιου μαθητή.