ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

###### ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ : ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 8

ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ: Kατασκευή τμήματος δισωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με τροφοδοσία θερμαντικών σωμάτων από πάνω ( ομπρέλλα) με σιδηροσωλήνα .

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν κατασκευαστικά σχέδια ( όψη) , σωληνοκόφτη (σιδηροσωλήνα) σιδηροπρίονο , παχύμετρο, λίμα,κουρμπαδόρο επιδαπέδιο με ανάλογες κεφαλές για την κάθε διατομή σωλήνα, βιδολόγο με τις αντίστοιχες κεφαλές(κουκουνάρες) , ειδικό λάδι , σωληνομέγγενη, σιδηροσωλήνες διατομής Φ ½’’ και ¾’’ με τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης τάφ, γωνιές , συστολές , εξαεριστικά στήλης , κανάβι και μίνιο και στηρίγματα καθώς και τα σώματα ΑΚΑΝ με τα απαραίτητα στηρίγματα τις τάπες και τα εξαεριστικά των σωμάτων τους γωνιακούς διακόπτες για δισωλήνιο σύστημα. Επίσης κρουστικό δράπανο , ούπατ και κοχλίες για τα σώματα καθώς και ειδικό κλειδί για την σύσφιξη των κοχλιών των σωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο διδάσκων επαναλαμβάνει στους μαθητές όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής σχετικά με το δισωλήνιο σύστημα και την τροφοδοσία από πάνω , καθώς και τις κλίσεις που πρέπει να έχει το δίκτυο , τα εξαρτήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα κατά την διάρκεια και πέρας της εκπαιδευτικής άσκησης . Επίσης δίδονται πληροφορίες για τα εξαρτήματα του σιδηροσωλήνα και των χαρακτηριστικών τους διαστάσεων . Επαναλαμβάνεται από τον διδάσκοντα η διαδικασία ορθού κοψίματος σιδηροσωλήνα και σπειρώματος . Στην συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την σειρά με την οποία θα πρέπει να εργασθεί ο μαθητής προκειμένου να ολοκληρώσει την εργαστηριακή άσκηση και σημεία που πρέπει να προσεχθούν ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη . ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούμενοι από τον επιβλέποντα ( καθηγητή) θα εργασθούν κατά ομάδες και θα επιτηρούνται σε κάθε βήμα. Ι)Στην αρχή ο μαθητής θα πρέπει καθοδηγούμενος από το κατασκευαστικό σχέδιο να σημειώσει στον χώρο τις θέσεις όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν τα θερμαντικά σώματα . Ιι) Θα κάνει καταγραφή των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων -σε φύλλο προμέτρησης - που θα χρειασθεί για το πέρας της εργαστηριακής άσκησης. Ιιι) Στην συνέχεια έχοντας γνωστές τις διαστάσεις των σωλήνων από το κατασκευαστικό σχέδιο θα προχωρήσουν στην κοπή των επι μέρους σιδηροσωλήνων και στην συνέχεια με την βοήθεια του βιδολόγου θα προχωρήσουν στην στερέωση και στο κόψιμο σπειρώματος ανάλογα και με την διατομή του σωλήνα χρησιμοποιώντας και την κατάλληλη κεφαλή ( κουκουνάρα) προσθέτωντας λιπαντικό στην κουκουνάρα και στο σωλήνα για την αποφυγή σπασίματος ή φθοράς των μαχαιριών της κουκουνάρας. Ιν) Στην συνέχεια θα κατασκευάσει τις κατακόρυφες στήλες και στην συνέχεια τις διακλαδώσεις από τις κατακόρυφες στήλες εντός του διαμερίσματος ( εργαστήριο) , ν) Στην συνέχεια θα διαμορφώσει το δίκτυο του δισωλήνιου συστήματος με σωλήνες Φ 3/4" και Φ 1/2" εντός του χώρου ξεκινώντας από τις οριζόντιες στήλες και σύμφωνα πάντα με το δοσμένο σχέδιο , θα τοποθετούνται στηρίγματα εντός του τοίχου και αμέσως μετά θα γίνεται η σύνδεση των ήδη κομμένων και διαμορφωμένων στις σωστές διαστάσεις σωλήνων. .νι) στην συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνδεση των κατακόρυφων σωλήνων φ 1/2" προς τα σώματα. .νι) θα γίνει η τοποθέτηση των σωμάτων με την βοήθεια ειδικών στηριγμάτων τοίχου και σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν σημειωθεί στο συνημμένο σχέδιο. Στην τοποθέτηση των σωμάτων θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην σωστή κλίση αυτών καθώς και την απόσταση τους από το δάπεδο αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα.Όλα τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας αλλά και σωστής τεχνικής . Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής επιτηρείται και διορθώνεται από τον διδάσκοντα. .νιι) Τέλος θα γίνει η σύνδεση των σωμάτων με τους γωνιακούς διακόπτες των σωμάτων για δισωλήνιο σύστημα με την βοήθεια αριθμού εξαρτημάτων , γωνιές , μαστοί .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές κατά την διάρκεια και ολοκλήρωση της άσκησή τους θα πρέπει να κατανοήσουν και να εξασκηθούν στην: Ι) Ανάγνωση κατασκευαστικού σχεδίου και καταγραφή – προμέτρηση υλικών και εξαρτημάτων . Ιι) Επιλογή των σιδηροσωλήνων που θα χρησιμοποιθούν καθώς και των εξαρτημάτων που πρέπει να τα συνοδεύουν . Ιι) Την ορθή κοπή των σωλήνων στις δοσμένες διαστάσεις ώστε να διαμορφωθεί το δίκτυο. Ιιι) Την διαμόρφωση σπειρώματος σε κάθε δοσμένο κομμάτι σιδηροσωλήνα . Ιν)Καθορισμός των θέσεων που πρέπει να «περάσει» το υπό διαμόρφωση δίκτυο έτσι ώστε να ακολουθούν το κατασκευαστικό σχέδιο αλλά και να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίση. Ιν) Τοποθέτηση στηριγμάτων εντός του τοίχου ώστε να κρατηθούν οι σωλήνες στην επιλεχθήσα διαδρομή . .ν) Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επιλεχθείσες θέσεις με σωστή κλίση . .νι)Συνδιαστική σκέψη με απώτερο στόχο ένα μικρό τμήμα δικτύου δισωλήνιου συστήματος . .νι) Τέλος συνεργασία μεταξύ τους μια και η εργαστηριακή άσκηση θα γίνει σε ομάδες και απαιτείται η ταύτιση απόψεων αλλά και ο καταμερισμός δραστηριοτήτων. Θα γίνει η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα τμήματα του δισωλήνιου συστήματος κάθε ομάδας σαν τμήμα μιας ενιαίας εγκατάστασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Προσοχή θα δοθεί κατά την διάρκεια της κοπής του σιδηροσωλήνα , έτσι ώστε να μην κοπεί ο μαθητής από τα δημιουργούμενα γρέζια. Επίσης θα δοθεί προσοχή κατά την χρήση του βιδολόγου και των κεφαλών ώστε να μην προξενηθούν ζημιές στα μαχαίρια και επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στον κουρμπαδόρο των σιδηροσωλήνων ώστε να δεθούν σωστά οι σωλήνες προς αποφυγήν οποιουδήποτε βίαιου λυσίματος σωλήνα.

ΔΟΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: