ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

###### ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ : ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ 8B

ΘΕΜΑ ΕΡΓΟΥ: Kατασκευή τμήματος δισωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με τροφοδοσία θερμαντικών σωμάτων από κάτω .

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν κατασκευαστικά σχέδια ( όψη) , σωληνοκόφτη (χαλκού) , ΜΑΠ ΓΑΖ και κόλληση , κατάλληλο αποξειδωτικό , βούρτσα καθαρισμού και σφουγγαράκι . Χακλοσωλήνες διατομής Φ 15 , Φ 18, Φ22 με τα απαραίτητα εξαρτήματα τάφ, γωνιές , συστολές , ημιβέ , μούφες και στοιρίγματα καθώς και τα σώματα ΑΚΑΝ με τα απαραίτητα στοιρίγματα τις τάπες και τα εξαεριστικά των σωμάτων τους γωνιακούς διακόπτες για δισωλήνιο σύστημα. Επίσης κρουστικό δράπανο , ούπατ και κοχλίες για τα σώματα καθώς και ειδικό κλειδί για την σύσφιξη των κοχλιών των σωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο διδάσκων επαναλαμβάνει στους μαθητές όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής σχετικά με το δισωλήνιο σύστημα και την τροφοδοσία από πάνω , καθώς και τις κλίσεις που πρέπει να έχει το δίκτυο , τα εξαρτήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα κατά την διάρκεια και πέρας της εκπαιδευτικής άσκησης . Στην συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την σειρά με την οποία θα πρέπει να εργασθεί ο μαθητής προκειμένου να ολοκληρώσει την εργαστηριακή άσκηση και σημεία που πρέπει να προσεχθούν ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη . ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούμενοι από τον επιβλέποντα ( καθηγητή) θα εργασθούν κατά ομάδες και θα επιτηρούνται σε κάθε βήμα. Ι)Στην αρχή ο μαθητής θα πρέπει καθοδηγούμενος από το κατασκευαστικό σχέδιο να σημειώσει στον χώρο τις θέσεις όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν τα θερμαντικά σώματα . Ιι) Θα κάνει καταγραφή των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων -σε φύλλο προμέτρησης - που θα χρειασθεί για το πέρας της εργαστηριακής άσκησης. Ιιι) Στην συνέχεια θα κατασκευάσει τις κατακόρυφες στήλες και στην συνέχεια τις διακλαδώσεις από τις κατακόρυφες στήλες εντός του διαμερίσματος ( εργαστήριο) , Ιν) Στην συνέχεια θα διαμορφώσει το δίκτυο του δισωλήνιου συστήματος με σωλήνες Φ18 και Φ 15 εντός του χώρου ξεκινώντας από τις κάθετες στήλες και σύμφωνα πάντα με το δοσμένο σχέδιο , θα τοποθετούνται στηρίγματα εντός του τοίχου και αμέσως μετά θα γίνεται η κόλληση των ήδη κομμένων στις σωστές διαστάσεις σωλήνες. .ν) στην συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνδεση των κατακόρυφων σωλήνων φ 15 προς τα σώματα. .νι) θα γίνει η τοποθέτηση των σωμάτων με την βοήθεια ειδικών στηριγμάτων τοίχου και σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν σημειωθεί στο συνημμένο σχέδιο. Στην τοποθέτηση των σωμάτων θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην σωστή κλίση αυτών καθώς και την απόσταση τους από το δάπεδο αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα.Όλα τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας αλλά και σωστής τεχνικής . Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής επιτηρείται και διορθώνεται από τον διδάσκοντα. .νιι) Τέλος θα γίνει η σύνδεση των σωμάτων με τους γωνιακούς διακόπτες των σωμάτων για δισωλήνιο σύστημα με την βοήθεια ενός αριθμού εξαρτημάτων , γωνιές , μαστοί , μούφες. .νιι) Για καλύτερο αποτέλεσμα της άσκησης θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να πρεσάρουν το δίκτυο με αέρα ώστε να ελέγξουν την στεγανότητα του.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές κατά την διάρκεια και ολοκλήρωση της άσκησή τους θα πρέπει να κατανοήσουν και να εξασκηθούν στην: Ι) Ανάγνωση κατασκευαστικού σχεδίου και καταγραφή – προμέτρηση υλικών και εξαρτημάτων . Ιι) Επιλογή των χαλκοσωλήνων που θα χρησιμοποιθούν καθώς και των εξαρτημάτων που πρέπει να τα συνοδεύουν . Ιι) Κοπή των σωλήνων στις δοσμένες διαστάσεις ώστε να διαμορφωθεί το δίκτυο. Ιιι) Καθορισμός των θέσεων που πρέπει να « περάσει » το υπό διαμόρφωση δίκτυο έτσι ώστε να ακολουθούν το κατασκευαστικό σχέδιο αλλά και να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίση. Ιν) Τοποθέτηση στηριγμάτων εντός του τοίχου ώστε να κρατηθούν οι σωλήνες στην επιλεχθήσα διαδρομή . .ν) Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επιλεχθείσες θέσεις με σωστή κλίση . .νι)Συνδιαστική σκέψη με απώτερο στόχο ένα μικρό τμήμα δικτύου diσωλήνιου συστήματος . .νι) Τέλος συνεργασία μετξύ τους μια και η εργαστηριακή άσκηση θα γίνει σε ομάδες και απαιτείται η ταύτιση απόψεων αλλά και ο καταμερισμός δραστηριοτήτων. Θα γίνει η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα τμήματα του δισωλήνιου συστήματος κάθε ομάδας σαν τμήμα μιας ενιαίας εγκατάστασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Προσοχή θα δοθεί κατά την διάρκεια της κοπής του χαλκοσωλήνα , έτσι ώστε να μην κοπεί ο μαθητής από τα δημιουργούμενα γρέζια. Επίσης θα δοθεί προσοχή κατά την χρήση του καυστήρα του μαπ γκαζ όπως επίσης και στα υπό συγκόληση κομμάτια ώστε να μην προξενηθούν εγκαύματα.

ΔΟΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: