Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ποια από τις παρακάτω συσκευές δεν είναι συμβατή με ένα δίκτυο ISDN:

α. ΝΤ1					β. ΤΑ

γ. ISDN router				δ. Αναλογικό modem

- Ένα από τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων γραμμών είναι:

α. η υψηλή διαθεσιμότητα		β. η μεταβλητή ποιότητα

γ. η μεταβλητή αξιοπιστία		δ. η μικρή ταχύτητα

- Ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ISDN είναι:

α. η αναλογική μετάδοση από το χρήστη μέχρι το ψηφιακό κέντρο

β. η ψηφιακή μετάδοση απ’ άκρη σ’ άκρη

γ. ο χωρισμός του εύρους ζώνης σε 2 κανάλια

δ. η διασύνδεση χρηστών μέσω ξεχωριστών δικτύων

- Η διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού παρέχει:

α. 29 Β κανάλια και 1 D κανάλι		β. 2 Β κανάλια και 1 D κανάλι

γ. 30 Β κανάλια και 1 D κανάλι		δ. 23 Β κανάλια και 2 D κανάλια

- Μια συσκευή τερματισμού δικτύου θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να συνδέσουμε στο δίκτυο ISDN:

α. ένα αναλογικό τηλέφωνο		β. ένα fax ομάδας 3

γ. ένα modem				δ. έναν υπολογιστή με κάρτα ISDN και κάμερα

- Μια συσκευή τερματικού προσαρμογέα θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να συνδέσουμε στο δίκτυο ISDN:

α. ένα αναλογικό τηλέφωνο		β. ένα fax ομάδας 3

γ. ένα modem				δ. έναν υπολογιστή με κάρτα ISDN και κάμερα

- Ένα κανάλι Β και ένα κανάλι D στη διεπαφή βασικού ρυθμού παρέχουν ρυθμούς μετάδοσης:

α. 64kBps και 16kbps			β. 64kbps και 16kbps

γ. 64kbps και 64kbps			δ. 144kbps και 16kbps

- Ένα κανάλι Β και ένα κανάλι D στη διεπαφή πρωτεύοντος ρυθμού παρέχουν ρυθμούς μετάδοσης:

α. 64kBps και 16kbps			β. 64kbps και 16kbps

γ. 64kbps και 64kbps			δ. 144kbps και 16kbps

- Ποια από τις παρακάτω παραλλαγές xDSL είναι συμμετρική:

α. ADSL				β. ADSL Lite

γ. SDSL				δ. ADSL2

- Τη μέγιστη κάλυψη έχει η τεχνολογία:

α. ADSL				β. HDSL

γ. SDSL				δ. VDSL

- Η ταχύτητα μιας σύνδεσης xDSL δεν επηρεάζεται από:

α. την απόσταση

β. τη διατομή των καλωδίων

γ. τον αριθμό των χρηστών που μοιράζονται την ίδια γραμμή

δ. τη χρήση ή όχι ενός DSLAM router

- Ένα από τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας xDSL είναι:

α. η αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής

β. η υποστήριξη μετάδοσης δεδομένων και τηλεφωνίας μέσα από την ίδια τηλεφωνική γραμμή

γ. το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

δ. η μικρή απόσταση που απαιτείται

- Η ταχύτητα σε μία σύνδεση DSL θα αυξηθεί όταν:

α. αυξηθεί η απόσταση			β. μειωθεί η απόσταση

γ. μειωθεί η διατομή των καλωδίων		δ. χρησιμοποιήσουμε ειδικό εξοπλισμό DSL

- Τι είναι αυτό που εμποδίζει μια ραγδαία αύξηση της ταχύτητας των συνδέσεων:

α. το κόστος εγκατάστασης οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι

β. η ανεπαρκής τεχνολογία του εξοπλισμού DSL

γ. η αποστολή δεδομένων και φωνής μέσα από την ίδια γραμμή

δ. η αύξηση των συνδρομητών DSL