Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

- Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη ........................................................................ και καθορίζει .................................................................................... . Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παρέχει μια νοητή ................................................................ μεταξύ δύο υπολογιστών που συνδέονται μέσω ενός δικτύου.

- Το επίπεδο ...................................... είναι το χαμηλότερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI που ασχολείται με την από άκρο σε άκρο επικοινωνία.

- Το σύνολο όλων των ενδιάμεσων κόμβων, που εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ των τελικών υπολογιστών ονομάζεται ............................................................................ .

- Μια διαδρομή για μεταφορά πακέτων μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η καλύτερη είτε εάν είναι η ..................................................................................... είτε εάν εξασφαλίζει ............................................................................................................. .

- Οι υπηρεσίες που προσφέρει το επίπεδο δικτύου στο επίπεδο μεταφοράς, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: υπηρεσίες .............................................................................. και υπηρεσίες ................................................................................ .

- Η εσωτερική οργάνωση του επικοινωνιακού υποδικτύου μπορεί να ακολουθεί δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η πρώτη βασίζεται στα ...................................................................... ενώ η δεύτερη στα ............................................................................ .

- Στα υποδίκτυα ........................................................................... όλα τα πακέτα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.

- Στα νοητά κυκλώματα όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα πακέτα λαμβάνονται .................. την εγκατάσταση της σύνδεσης και επομένως όλα τα πακέτα ακολουθούν .................... δρόμο.

- Στα νοητά κυκλώματα κάθε κόμβος του επικοινωνιακού υποδικτύου διατηρεί έναν πίνακα με μία καταχώρηση για κάθε ........................................................... . Τα στοιχεία που περιλαμβάνει κάθε καταχώρηση είναι: αριθμός ..................................................................., αριθμός ......................................................................., γραμμή .......................................... και γραμμή ........................................... . Κατά την εγκατάσταση μιας σύνδεσης ανατίθεται σε αυτήν ένας αναγνωριστικός αριθμός, ο ...................................................................................... .

- Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων κάθε πακέτο ακολουθεί ........................... διαδρομή. Οι κόμβοι διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν σε ...................................................... πρέπει να σταλεί ένα πακέτο για κάθε ........................................................... .