Απαντήστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω ερωτήσεις.

| Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά των πακέτων και καθορίζει τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. | Σ - Λ |
| --- | --- |
| Το επίπεδο δικτύου μπορεί να ασχολείται και με ενέργειες που αφορούν το φυσικό επίπεδο. | Σ - Λ |
| Το επίπεδο δικτύου είναι το υψηλότερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI που ασχολείται με την από άκρο σε άκρο επικοινωνία. | Σ - Λ |
| Η λειτουργικότητα των ενδιάμεσων κόμβων από την πηγή στον προορισμό θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο δικτύου. | Σ - Λ |
| Το επικοινωνιακό υποδίκτυο αποτελείται από κόμβους που εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ των τελικών υπολογιστών. | Σ - Λ |
| Το επίπεδο δικτύου κάθε κόμβου αποφασίζει τη διαδρομή ενός πακέτου μέχρι τον τελικό προορισμό του. | Σ - Λ |
| Η απόφαση δρομολόγησης για έναν κόμβο στηρίζεται στα στοιχεία που έχει ο κόμβος αυτός για την τοπολογία του δικτύου και την κατάσταση των γραμμών του. | Σ - Λ |
| Η διαδρομή που επιλέγεται από έναν κόμβο κατά την δρομολόγηση είναι πάντα η συντομότερη. | Σ - Λ |
| Ομοιόμορφη φόρτιση των γραμμών του επικοινωνιακού υποδικτύου σημαίνει ότι κάποιες γραμμές είναι λιγότερο φορτισμένες από άλλες. | Σ - Λ |
| Η καλύτερη διαδρομή για τα πακέτα, που επιλέγεται από έναν κόμβο στο επίπεδο δικτύου είναι είτε η συντομότερη, είτε αυτή που εξασφαλίζει ομοιόμορφη φόρτιση των γραμμών του επικοινωνιακού υποδικτύου. | Σ - Λ |
| Στο επίπεδο δικτύου, νοητά κυκλώματα χρησιμοποιούμε για υπηρεσίες με σύνδεση, ενώ αυτοδύναμα πακέτα στην περίπτωση που έχουμε υπηρεσίες χωρίς σύνδεση. | Σ - Λ |
| Στα νοητά κυκλώματα όλα τα πακέτα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. | Σ - Λ |
| Όλες οι αποφάσεις για τη διαδρομή των πακέτων μιας σύνδεσης στην περίπτωση των νοητών κυκλωμάτων λαμβάνονται αμέσως μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης. | Σ - Λ |
| Στα νοητά κυκλώματα κάθε κόμβος του επικοινωνιακού υποδικτύου δεν είναι απαραίτητο να θυμάται σε ποιο κόμβο θα προωθήσει τα πακέτα μιας σύνδεσης. | Σ - Λ |
| Στα νοητά κυκλώματα κάθε κόμβος του επικοινωνιακού υποδικτύου διατηρεί έναν πίνακα για κάθε νοητό κύκλωμα. | Σ - Λ |
| Ο πίνακας νοητών κυκλωμάτων ενός κόμβου του επικοινωνιακού δικτύου περιλαμβάνει τον κόμβο εισόδου, τον κόμβο εξόδου, το VC εισόδου και το VC εξόδου. | Σ - Λ |
| Ο αριθμός νοητού κυκλώματος είναι αναγνωριστικός για μία σύνδεση. | Σ - Λ |
| Ο αριθμός νοητού κυκλώματος για μία σύνδεση που χρησιμοποιείται από τους κόμβους είναι ο ίδιος για όλους τους κόμβους. | Σ - Λ |
| Οι κόμβοι έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τον αριθμό νοητού κυκλώματος των εισερχομένων πακέτων και να μεταφέρουν τον τροποποιημένο αριθμό αυτό (δηλαδή αλλάζει ο αριθμός νοητού κυκλώματος). | Σ - Λ |
| Αν ένας κόμβος αλλάξει τον αριθμό νοητού κυκλώματος στην περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν είναι ελεύθερος, είναι υποχρεωμένος να θυμάται την τροποποίηση αυτή, διατηρώντας αντίστοιχη καταχώρηση στον πίνακά του. | Σ - Λ |
| Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων δεν επιλέγεται η διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα πακέτα. | Σ - Λ |
| Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων στην περίπτωση που έχουμε υπηρεσίες με σύνδεση επιλέγεται η διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα πακέτα κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης. | Σ - Λ |
| Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων οι κόμβοι διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν σε ποιο κόμβο πρέπει να σταλεί ένα πακέτο για κάθε πιθανό προορισμό. | Σ - Λ |
| Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων, κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθεί άλλη διαδρομή από άλλο πακέτο για τον ίδιο προορισμό. | Σ - Λ |
| Οι ενδιάμεσοι κόμβοι στο επικοινωνιακό υποδίκτυο δεν έχουν καμία πληροφορία για τους γειτονικούς τους κόμβους. | Σ - Λ |
| Ο πίνακας που διατηρεί ένας κόμβος στα υποδίκτυα νοητών κυκλωμάτων είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων. | Σ - Λ |
| Η μόνη διαφορά μεταξύ των υποδικτύων νοητών κυκλωμάτων και των υποδικτύων αυτοδύναμων πακέτων είναι στους πίνακες που διατηρούν οι ενδιάμεσοι κόμβοι. | Σ - Λ |
| Τα υποδίκτυα νοητών κυκλωμάτων και τα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων διαφέρουν στον τρόπο που γίνεται η δρομολόγηση των πακέτων. | Σ - Λ |
| Οι πίνακες που διατηρούν οι κόμβοι στο επικοινωνιακό υποδίκτυο δεν αλλάζουν ποτέ. | Σ - Λ |
| Με όποιο τρόπο και να είναι οργανωμένο το επικοινωνιακό υποδίκτυο (με νοητά κυκλώματα ή με αυτοδύναμα πακέτα) μπορεί να προσφέρει και υπηρεσίες με σύνδεση και υπηρεσίες χωρίς σύνδεση. | Σ - Λ |