Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ποιο είναι το μέγιστο μήκος ενός IP αυτοδύναμου πακέτου:

α. 64 bytes

β. 64 Kbytes

γ. 128 Kbytes

δ. 32 Kbytes

- Ποιο από τα παρακάτω δεν βρίσκεται στην επικεφαλίδα ενός IP datagram:

α. Αριθμός Πρωτοκόλλου

β. Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος

γ. Αναγνώριση

δ. Αριθμός Σειράς

- Που πραγματοποιείται η διάσπαση των IP αυτοδύναμων πακέτων:

α. στον τελευταίο δρομολογητή

β. σε έναν οποιονδήποτε δρομολογητή από τον οποίο περνούν αυτά

γ. στον πρώτο δρομολογητή

δ. στον υπολογιστή προορισμού

- Προκειμένου το πρωτόκολλο IP του υπολογιστή προορισμού να προσδιορίσει σε ποιο αυτοδύναμο πακέτο ανήκει το κάθε κομμάτι, χρησιμοποιεί στην επικεφαλίδα IP το πεδίο:

α. Αναγνώριση

β. Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος

γ. Αριθμός Σειράς

δ. Αριθμός Πρωτοκόλλου

- Το πεδίο που χρησιμοποιείται στην επικεφαλίδα IP για να δηλώσει αν ένα αυτοδύναμο πακέτο είναι ξεχωριστό ή κομμάτι ενός μεγαλύτερου αυτοδύναμου πακέτου ονομάζεται :

α. LF

β. DF

γ. NF

δ. MF

- Το πεδίο που χρησιμοποιείται στην επικεφαλίδα IP για να δηλώσει αν ένα αυτοδύναμο πακέτο μπορεί να διασπαστεί σε περισσότερα κομμάτια ονομάζεται :

α. LF

β. DF

γ. NF

δ. MF

- Αν έχει τιμή 1 σημαίνει ότι απαγορεύεται η διάσπαση του αυτοδύναμου πακέτου σε μικρότερα. Για ποιο πεδίο της IP επικεφαλίδας ισχύει αυτό :

α. Αναγνώριση

β. DF

γ. Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος

δ. MF

- Το πρωτόκολλο IP προσδιορίζει τη θέση κάθε κομματιού μέσα στο αυτοδύναμο πακέτο με τη βοήθεια του πεδίου της IP επικεφαλίδας :

α. Αναγνώριση

β. DF

γ. Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος

δ. MF

- Το πεδίο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος της επικεφαλίδας IP εκφράζεται σε :

α. οκτάδες bytes

β. bytes

γ. Kbytes

δ. bits

- Για τους ενδιάμεσους δρομολογητές η πιο χρήσιμη πληροφορία της IP επικεφαλίδας είναι :

α. η Internet διεύθυνση πηγής

β. η Internet διεύθυνση προορισμού

γ. ο Δείκτης εντοπισμού τμήματος

δ. ο Αριθμός Πρωτοκόλλου

- Για τους ενδιάμεσους δρομολογητές η πιο χρήσιμη πληροφορία της IP επικεφαλίδας είναι :

α. η Internet διεύθυνση πηγής

β. η Internet διεύθυνση προορισμού

γ. ο Δείκτης εντοπισμού τμήματος

δ. το Άθροισμα Ελέγχου

- Το πρωτόκολλο IP του υπολογιστή προορισμού αποφασίζει σε ποιο πρωτόκολλο να παραδώσει το αυτοδύναμο πακέτο με βάση το πεδίο :

α. Internet διεύθυνση πηγής

β. Internet διεύθυνση προορισμού

γ. Δείκτης εντοπισμού τμήματος

δ. Αριθμός Πρωτοκόλλου

- Το πεδίο Άθροισμα Ελέγχου στην IP επικεφαλίδα χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί :

α. η ορθότητα της επικεφαλίδας

β. η ορθότητα των δεδομένων

γ. το μέγεθος της επικεφαλίδας

δ. το μήκος του datagram

- Το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας στην IP επικεφαλίδα δηλώνει το μήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των :

α. 32 bytes

β. 32 bits

γ. 64 Kbytes

δ. 64 bits

- Το πεδίο Συνολικό Μήκος στην IP επικεφαλίδα δηλώνει το μήκος :

α. του αρχικού αυτοδύναμου πακέτου

β. του συγκεκριμένου πακέτου

γ. των δεδομένων που μεταφέρει το πακέτο

δ. του πακέτου μείον το μήκος της επικεφαλίδας

- Τι από τα παρακάτω ισχύει για το πεδίο Συμπλήρωσης της IP επικεφαλίδας :

α. περιέχει σημαντική πληροφορία για τους δρομολογητές

β. ανήκει στο μεταβλητό τμήμα της IP επικεφαλίδας

γ. μαζί με το πεδίο IP Επιλογές έχει μήκος πολλαπλάσιο των 32 bits

δ. έχει μήκος 32 bits

- Με βάση το πεδίο Είδος Εξυπηρέτησης στην IP επικεφαλίδα προσδιορίζεται η υπηρεσία που προσφέρει το υποδίκτυο. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό του είδους της υπηρεσίας :

α. η ρυθμαπόδοση

β. η αξιοπιστία

γ. η καθυστέρηση

δ. ο τρόπος δρομολόγησης

- Ποιο από τα παρακάτω πεδία της IP επικεφαλίδας μεταβάλλεται όταν περνάει από έναν δρομολογητή :

α. ο Χρόνος Ζωής

β. το Μήκος Επικεφαλίδας

γ. το Άθροισμα Ελέγχου

δ. ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος