Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

- Η ιδέα του πρωτοκόλλου IP βασίζεται στην ιδέα των ……………………………………………. .

- Το IP ………….. ενδιαφέρεται για το τι περιέχει το τμήμα που λαμβάνει από το πρωτόκολλο TCP ή UDP ή για το πώς αυτό συσχετίζεται με τα προηγούμενα και τα επόμενα τμήματα.

- Το μέγιστο μήκος ενός IP αυτοδύναμου πακέτου είναι …………………………. .

- Το πρωτόκολλο IP έχει τη δυνατότητα διάσπασης των αυτοδύναμων πακέτων σε μικρότερα τμήματα, που ονομάζονται ……………………………………………… .

- Η διάσπαση των αυτοδύναμων πακέτων πραγματοποιείται στον ……………………………………….., ο οποίος στην προσπάθειά του να μεταδώσει το αυτοδύναμο πακέτο, διαπιστώνει ότι το φυσικό δίκτυο χρησιμοποιεί μέγιστο μήκος πακέτου μικρότερο από το μήκος του αυτοδύναμου πακέτου.

- Προκειμένου το πρωτόκολλο IP του υπολογιστή προορισμού να προσδιορίσει σε ποιο αυτοδύναμο πακέτο ανήκει το κάθε κομμάτι που λαμβάνει, χρησιμοποιεί το πεδίο ……………………………………. της IP επικεφαλίδας.

- Με βάση το πεδίο ………………………………………………………………………. της IP επικεφαλίδας ο υπολογιστής προορισμού που λαμβάνει ένα κομμάτι καταλαβαίνει αν αυτό το κομμάτι είναι ξεχωριστό αυτοδύναμο πακέτο ή ανήκει σε αυτοδύναμο πακέτο που διασπάστηκε.

- Εάν το πεδίο MF έχει τεθεί σε …………., σημαίνει ότι το αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε περισσότερα κομμάτια. Όλα τα κομμάτια, στα οποία έχει διασπαστεί το αυτοδύναμο πακέτο, εκτός από ……………………………… θέτουν το πεδίο MF σε …………… .

- Εάν ο υπολογιστής προορισμού, για κάποιο λόγο, δεν έχει τη δυνατότητα να συναρμολογήσει ένα αυτοδύναμο πακέτο, εάν αυτό διασπαστεί σε κομμάτια, θέτει το πεδίο ……………………………………………………………………………………….. σε ……….. .

- Το πεδίο …………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα ενός κομματιού προσδιορίζει σε ποιο σημείο του αρχικού αυτοδύναμου πακέτου ανήκει το συγκεκριμένο κομμάτι και μετριέται σε ……………………………………………… .

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα προσδιορίζει την IP διεύθυνση του υπολογιστή που στέλνει το αυτοδύναμο πακέτο. Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα είναι η IP διεύθυνση του υπολογιστή, στον οποίο θα πρέπει να παραδοθεί το αυτοδύναμο πακέτο.

- Το πεδίο …………………………………………………… στην IP επικεφαλίδα πληροφορεί το πρωτόκολλο IP στο απέναντι άκρο, σε ποιο πρωτόκολλο ανωτέρου επιπέδου πρέπει να παραδώσει το αυτοδύναμο πακέτο (TCP ή UDP).

- Το πεδίο …………………………………………………… στην IP επικεφαλίδα επιτρέπει στο πρωτόκολλο IP στο απέναντι άκρο να ελέγξει την ορθότητα της επικεφαλίδας του αυτοδύναμου πακέτου.

- Το πεδίο …………………………………………………… στην IP επικεφαλίδα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την έκδοση του πρωτοκόλλου IP, στην οποία ανήκει το αυτοδύναμο πακέτο.

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα δηλώνει το μήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των ……….. bits.

- Επειδή το μεταβλητό μήκος της επικεφαλίδας δεν έχει απαραίτητα μήκος πολλαπλάσιο των 32 bits, χρησιμοποιείται το πεδίο ……………………………………… στην IP επικεφαλίδας, ώστε το συνολικό μήκος της επικεφαλίδας να είναι πάντα πολλαπλάσιο των 32 bits.

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα χρησιμοποιείται για ειδικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου.

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα δίνει το μήκος όλου του αυτοδύναμου πακέτου. Το μέγιστο μήκος του είναι ……………… bytes (64Kbytes = ……. * …….. bytes = ……………….. bytes).

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα χρησιμοποιείται να δηλώσει ο υπολογιστής τι είδους εξυπηρέτηση ζητάει από το επικοινωνιακό υποδίκτυο με βάση τις εξής απαιτήσεις: …………………………, ……………………………. και …………………………….. .

- Το πεδίο ………………………………………………….. στην IP επικεφαλίδα είναι μετρητής που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το χρόνο ζωής των αυτοδύναμων πακέτων. Αυτό το πεδίο ………………………………………… κάθε φορά που διέρχεται από έναν δρομολογητή. Όταν πάρει την τιμή ……………………., το αυτοδύναμο πακέτο απορρίπτεται.