Απαντήστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω ερωτήσεις.

| Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναμα πακέτα (datagrams). | Σ - Λ |
| --- | --- |
| Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το μόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον για το πρωτόκολλο IP είναι η διεύθυνση του υπολογιστή προορισμού. | Σ - Λ |
| Όταν το IP πρωτόκολλο λαμβάνει ένα τμήμα από το UDP πρωτόκολλο, το ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο του τμήματος, όσο και το πώς συσχετίζεται αυτό με τα προηγούμενα και επόμενα τμήματα. | Σ - Λ |
| Το μέγιστο μήκος για ένα IP datagram είναι 64 Kbytes. | Σ - Λ |
| Το IP δε χρησιμοποιεί δικές του επικεφαλίδες αλλά αντιγράφει τις TCP (ή UDP) επικεφαλίδες. | Σ - Λ |
| Ρόλος του IP πρωτοκόλλου από τη στιγμή που θα σχηματίσει το πακέτο είναι η εύρεση της κατάλληλης διαδρομής που θα το οδηγήσει και θα το παραδώσει στον προορισμό του. | Σ - Λ |
| Τα φυσικά δίκτυα πάντα χρησιμοποιούν μήκος μονάδας μεταφοράς ίσο με το μήκος των IP αυτοδύναμων πακέτων. | Σ - Λ |
| Το IP πρωτόκολλο πάντα διασπά τα αυτοδύναμα πακέτα σε μικρότερα τμήματα (fragments). | Σ - Λ |
| Η διάσπαση των αυτοδύναμων πακέτων πραγματοποιείται στον πρώτο δρομολογητή, ο οποίος προσπαθώντας να στείλει το πακέτο μέσω φυσικού δικτύου, διαπιστώνει ότι το φυσικό δίκτυο χρησιμοποιεί μέγιστο μήκος πακέτου μεγαλύτερο από το μήκος αυτοδύναμου πακέτου. | Σ - Λ |
| Τα fragments ενός αυτοδύναμου πακέτου ακολουθούν όλα την ίδια διαδρομή. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Αναγνώριση στην IP επικεφαλίδα προσδιορίζει το αυτοδύναμο πακέτο από το οποίο προέρχεται ένα IP fragment. | Σ - Λ |
| Με βάση το πεδίο Αναγνώριση στην IP επικεφαλίδα, το IP πρωτόκολλο στον προορισμό μπορεί να συσχετίζει τα κομμάτια που λαμβάνει με το αυτοδύναμο πακέτο στο οποίο ανήκουν. | Σ - Λ |
| Το IP πρωτόκολλο έχει πεδίο στην επικεφαλίδα του που δηλώνει αν ένα αυτοδύναμο πακέτο είναι ξεχωριστό αυτοδύναμο πακέτο ή κομμάτι ενός μεγαλύτερου αυτοδύναμου πακέτου. | Σ - Λ |
| Όταν το πεδίο MF στην IP επικεφαλίδα είναι 1 σημαίνει ότι το πακέτο είναι ξεχωριστό αυτοδύναμο πακέτο. | Σ - Λ |
| Όλα τα IP fragments που ανήκουν στο ίδιο αυτοδύναμο πακέτο έχουν την ίδια τιμή στο πεδίο MF της επικεφαλίδας τους. | Σ - Λ |
| Το τελευταίο IP fragment ενός αυτοδύναμου πακέτου έχει στο πεδίο MF της επικεφαλίδας του την τιμή 0. | Σ - Λ |
| Όταν το πεδίο DF στην IP επικεφαλίδα έχει την τιμή 1, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η διάσπαση του αυτοδύναμου πακέτου σε μικρότερα κομμάτια. | Σ - Λ |
| Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο που δεν μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα πάντα απορρίπτεται. | Σ - Λ |
| Ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος στην επικεφαλίδα ενός IP datagram προσδιορίζει σε οκτάδες σε ποιο σημείο του αρχικού datagram ανήκει. | Σ - Λ |
| Το IP δεν ασχολείται με τη συναρμολόγηση των IP fragments, γιατί τη λειτουργία αυτή την αναλαμβάνει το TCP. | Σ - Λ |
| Οι Internet διευθύνσεις πηγής και προορισμού, καθώς και τα TCP ports πηγής και προορισμού βρίσκονται στην επικεφαλίδα του IP πακέτου. | Σ - Λ |
| Η Internet διεύθυνση προορισμού ενός αυτοδύναμου πακέτου χρησιμοποιείται από τους ενδιάμεσους δρομολογητές ή τα άλλα ενδιάμεσα συστήματα δικτύου για να προωθήσουν το πακέτο αυτό στον προορισμό του. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Αριθμός Πρωτοκόλλου στην IP επικεφαλίδα έχει διαφορετική τιμή για δύο IP datagrams τα οποία προέρχονται από TCP και UDP πρωτόκολλα αντίστοιχα. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Άθροισμα Ελέγχου στην IP επικεφαλίδα χρησιμεύει στον έλεγχο της ορθότητας της επικεφαλίδας ενός αυτοδύναμου πακέτου. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Έκδοση στην επικεφαλίδα του IP datagram είναι ίδιο για δύο πακέτα που προέρχονται από διαφορετικές εκδόσεις του πρωτοκόλλου IP. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας στην επικεφαλίδα του IP datagram εκφράζεται σε λέξεις των 32 bits. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Συμπλήρωσης στην επικεφαλίδα του IP datagram περιέχει σημανιτκή πληροφορία για τη δρομολόγηση ενός πακέτου. | Σ - Λ |
| Το πεδίο IP Επιλογές στην επικεφαλίδα του IP datagram χρησιμοποιείται για ειδικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου IP. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Συνολικό Μήκος στην επικεφαλίδα του IP datagram δίνει το μήκος όλου του αυτοδύναμου πακέτου μείον την επικεφαλίδα. | Σ - Λ |
| Αν ένα αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε κομμάτια το πεδίο Συνολικό Μήκος μας δίνει το αρχικό μήκος του πακέτου που διασπάστηκε. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Είδος Εξυπηρέτησης στην IP επικεφαλίδα δηλώνει τι είδους εξυπηρέτηση ζητάει από το επικοινωνιακό υποδίκτυο με βάση τη ρυθμαπόδοση, την αξιοπιστία και την καθυστέρηση. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Χρόνος Ζωής στην IP επικεφαλίδα παραμένει σταθερό για τη διάρκεια ζωής του πακέτου. | Σ - Λ |
| Όταν το πεδίο Χρόνος Ζωής στην IP επικεφαλίδα γίνει 0 το πακέτο απορρίπτεται. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Χρόνος Ζωής στην IP επικεφαλίδα μεταβάλλεται με τη διέλευση των πακέτων από τους δρομολογητές. | Σ - Λ |
| Εάν ένα αυτοδύναμο πακέτο των 1.400 bytes θέλει να μεταδοθεί μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes, τότε αυτό θα πρέπει να διασπαστεί σε 3 κομμάτια. | Σ - Λ |
| Εάν σε ένα πακέτο των 220 bytes τα 20 είναι η επικεφαλίδα, τα υπόλοιπα 200 είναι αποκλειστικά τα δεδομένα που μεταφέρονται. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος στην IP επικεφαλίδα είναι αντίστοιχο με το πεδίο Αριθμός Επιβεβαίωσης στην TCP επικεφαλίδα. | Σ - Λ |
| Το πεδίο Άθροισμα Ελέγχου στις IP επικεφαλίδες τμημάτων που προέκυψαν από τη διάσπαση του ίδιου datagram είναι διαφορετικό για το κάθε τμήμα. | Σ - Λ |
| Τα πεδία Έκδοση, Είδος Εξυπηρέτησης, Αριθμός Πρωτοκόλλου και Διευθύνσεις Πηγής και Προορισμού είναι ίδια για όλα τα κομμάτια που έχουν προκύψει από το ίδιο IP datagram. | Σ - Λ |
| Εάν ένα IP datagram διασπαστεί σε κομμάτια, αυτά θα πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος. | Σ - Λ |