ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

RFID TAGS

Νίκος Γ. Χατζηλάμπρου

Ο

ι ετικέτες RFID (Radio Frequency IDentification) είναι μία πολλά υποσχόμενη και ταυτόχρονα ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Πολύς θόρυβος έχει αρχίσει να γίνεται γύρω από αυτές, ενώ έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες ανησυχίες, όσον αφορά στην προστασία του προσωπικού απορρήτου.

Τι είναι όμως οι ετικέτες RFID; Ουσιαστικά πρόκειται για μικροσκοπικά chips με ενσωματωμένη κεραία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αυτοκόλλητες ετικέτες σε διάφορα προϊόντα. Έτσι όταν βρεθούν κοντά σε μία συσκευή ανάγνωσης (RFID reader), εκπέμπουν τα δεδομένα που έχουν μέσα τους όπως, π.χ. την ταυτότητα του προϊόντος, την ημερομηνία κατασκευής ή παραγωγής κ.λ.π.

ΕΤΙΚΕΤΑ RFID

Σήμερα για τη σήμανση των προϊόντων χρησιμοποιείται ο γραμμικός κώδικας (Barcode). Γρήγορα όμως θα αντικατασταθεί από την RFID, για τους παρακάτω λόγους:

- Δεν απαιτεί οπτική επαφή όπως γίνεται με το barcode. Για παράδειγμα στα εμπορικά καταστήματα, κάθε προϊόν περνάει από ένα "μάτι" στο ταμείο για να "διαβαστεί" το barcode.

- Η ανάγνωση των στοιχείων γίνεται από απόσταση.

- Αυξημένη ασφάλεια. Τοποθετούνται σε σημεία που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές π.χ. μέσα στα ρούχα ή στο εσωτερικό διάφορων προϊόντων.

- Οι συσκευές ανάγνωσης των ετικετών μπορούν να τοποθετηθούν στην οροφή, στο δάπεδο κ.λ.π. Οι συσκευές αυτές είναι πομποί, οι οποίοι δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Έτσι μόλις περάσει από μέσα τους το προϊόν, ενεργοποιείται η ετικέτα και μεταδίδει τις  πληροφορίες της πίσω στον πομπό.  Εάν το προϊόν δεν έχει χτυπηθεί στο ταμείο τότε ηχεί σχετικός συναγερμός. Σημειώστε πως δεν χρειάζονται μπαταρίες για την λειτουργία των ετικετών. Μήπως όλα αυτά σας θυμίζουν, τις κολώνες που περνάμε ανάμεσα στις εισόδους και εξόδους των εμπορικών καταστημάτων;

Οι χρήσεις της τεχνολογίας αυτής είναι πάρα πολλές και περιορίζονται μόνο από την φαντασία των ανθρώπων. Παρακάτω αναφέρονται εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως:

- Σήμανση ζώων για εξακρίβωση στοιχείων

- Αντικλεπτικά συστήματα

- Βιβλιοθήκες, παρακολούθηση κίνησης βιβλίων

- Αεροδρόμια, ανίχνευση μετακίνησης βαλιτσών

- Διόδια, αυτόματη πληρωμή χωρίς να σταματάνε τα οχήματα

- Κάρτες συναλλαγών (πλαστικό χρήμα)

Με την υπάρχουσα τεχνολογία π.χ. δίκτυα, αισθητήρες, ηλεκτρονικά κυκλώματα, σε λίγα χρόνια τα προϊόντα θα περιέχουν κάποιο βαθμό ευφυΐας. Αλήθεια, μπορείτε να φανταστείτε RFID ετικέτες με τη βοήθεια αισθητήρων μέσα τους, να παρακολουθούν τη θερμοκρασία ευπαθών προϊόντων; Έτσι ο κατασκευαστής μπορεί να ξέρει κάθε στιγμή την κατάσταση των προϊόντων του από την αποθήκη έως και τη διακίνηση. Ακόμη ο καταναλωτής, θα μπορεί να αποφύγει την  αγορά αλλοιωμένων προϊόντων.

Πέρα όμως από τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, μπορεί μελλοντικά να αναπτυχθεί, ένα παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης των προϊόντων. Εάν αυτό συνδυαστεί με βάσεις δεδομένων, στις οποίες υπάρχουν τα στοιχεία των καταναλωτών, καταλαβαίνετε πόσο εύκολα, θα μπορεί να σχηματιστεί το ιστορικό των αγορών μας με απόλυτη ακρίβεια! Ίσως είναι νωρίς να έχουμε τέτοιους προβληματισμούς, αλλά οι πρώτες αντιδράσεις, είναι πλέον ορατές. Για παράδειγμα γνωστή εταιρεία ρούχων, αναγκάστηκε να ματαιώσει την παραγωγή ενδυμάτων της με ετικέτες RFID.

Στον επόμενο πίνακα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις, σχετικά με τις ετικέτες RFID στο INTERNET:

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| http://www.rfidjougnal.com | Εξελίξεις στην τεχνολογία RFID |
| http://www.smart-its.org | Σύνδεσμος Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων ανάπτυξης «έξυπνων αντικειμένων» |

Μελετείστε το κείμενο που σας έχει δοθεί και προσπαθήστε να απαντήσετε ατομικά στις παρακάτω ερωτήσεις. Στην συνέχεια συζητείστε τις απαντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας και καταγράψτε την τελική συνθετική άποψη σας ως ομάδα την οποία θα παρουσιάσει ένα μέλος της ομάδας σας στην τάξη.

- Γνωρίζετε τι σημαίνουν τα αρχικά στις ετικέτες RFID;

Radio Frequency IDentification

- Τι είναι οι ετικέτες RFID;

μικροσκοπικά chips με ενσωματωμένη κεραία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αυτοκόλλητες ετικέτες σε διάφορα προϊόντα. Έτσι όταν βρεθούν κοντά σε μία συσκευή ανάγνωσης (RFID reader), εκπέμπουν τα δεδομένα που έχουν μέσα τους όπως, π.χ. την ταυτότητα του προϊόντος, την ημερομηνία κατασκευής ή παραγωγής.

- Αναφέρατε τα δεδομένα που έχουν συνήθως καταγραμμένα μέσα τους.

την ταυτότητα του προϊόντος, την ημερομηνία κατασκευής ή παραγωγής.

- Πού χρησιμοποιούνται συνήθως οι ετικέτες RFID;

  - Σήμανση ζώων για εξακρίβωση στοιχείων

  - Αντικλεπτικά συστήματα

  - Βιβλιοθήκες, παρακολούθηση κίνησης βιβλίων

  - Αεροδρόμια, ανίχνευση μετακίνησης βαλιτσών

  - Διόδια, αυτόματη πληρωμή χωρίς να σταματάνε τα οχήματα

  - Κάρτες συναλλαγών (πλαστικό χρήμα)

- Τι είναι οι συσκευές ανάγνωσης των ετικετών και πώς λειτουργούν;

είναι πομποί, οι οποίοι δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Έτσι μόλις περάσει από μέσα τους το προϊόν, ενεργοποιείται η ετικέτα και μεταδίδει τις  πληροφορίες της πίσω στον πομπό

- Τα μικροσκοπικά chips με την ενσωματωμένη κεραία που αποτελούν τις ετικέτες RFID έχουν ενσωματωμένο το κύκλωμα τροφοδοσίας;

δεν χρειάζονται μπαταρίες για την λειτουργία των ετικετών

- Περιγράψτε εφαρμογές των ετικετών RFID σε δύο διαφορετικούς τομείς.

  - Σήμανση ζώων για εξακρίβωση στοιχείων

  - Αντικλεπτικά συστήματα

  - Βιβλιοθήκες, παρακολούθηση κίνησης βιβλίων

  - Αεροδρόμια, ανίχνευση μετακίνησης βαλιτσών

  - Διόδια, αυτόματη πληρωμή χωρίς να σταματάνε τα οχήματα

  - Κάρτες συναλλαγών (πλαστικό χρήμα)

- Για τη σήμανση των προϊόντων σήμερα χρησιμοποιείται ο γραμμικός κώδικας. Να αναφέρετε τις διαφορές που έχει η χρήση του σε σύγκριση με τη νεότερη τεχνολογία RFID.

- Δεν απαιτεί οπτική επαφή όπως γίνεται με το barcode.

- Η ανάγνωση των στοιχείων γίνεται από απόσταση.

- Αυξημένη ασφάλεια. Τοποθετούνται σε σημεία που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές π.χ. μέσα στα ρούχα ή στο εσωτερικό διάφορων προϊόντων.

- Οι συσκευές ανάγνωσης των ετικετών μπορούν να τοποθετηθούν στην οροφή το δάπεδο.

- Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητήρες;

Αισθητήρας ονομάζεται μία διάταξη που ανιχνεύει ένα φυσικό μέγεθος και παράγει από αυτό μία μετρήσιμη έξοδο

καπνού, θερμοκρασίας, αερίων, πίεσης, ταχύτητας κλπ

(Εργασία για το σπίτι)

- Σύμφωνα με το κείμενο να αναφέρετε μια καλή μελλοντική εφαρμογή των ετικετών RFID με ενσωματωμένους αισθητήρες.

τα προϊόντα θα περιέχουν κάποιο βαθμό ευφυΐας. Οι RFID ετικέτες με τη βοήθεια αισθητήρων μέσα τους, θα παρακολουθούν τη θερμοκρασία ευπαθών προϊόντων. Έτσι ο κατασκευαστής θα μπορεί να ξέρει κάθε στιγμή την κατάσταση των προϊόντων του από την αποθήκη έως και τη διακίνηση και ο καταναλωτής θα μπορεί να αποφύγει την  αγορά αλλοιωμένων προϊόντων

- Γιατί, γνωστή εταιρεία ρούχων, δέχθηκε αντιδράσεις και αναγκάστηκε να ματαιώσει την παραγωγή ενδυμάτων της με ετικέτες RFID.

Υπήρχαν ανησυχίες του κόσμου, όσον αφορά στην προστασία του προσωπικού απορρήτου. Γιατί μέσα από ένα μελλοντικό παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης των προϊόντων και  αν αυτό συνδυαστεί με βάσεις δεδομένων, στις οποίες υπάρχουν τα στοιχεία των καταναλωτών, εύκολα, θα μπορεί να σχηματιστεί το ιστορικό των αγορών τους με απόλυτη ακρίβεια.

Μελετείστε το κείμενο που σας έχει δοθεί και προσπαθήστε να απαντήσετε ατομικά στις παρακάτω ερωτήσεις. Στην συνέχεια συζητείστε τις απαντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας και καταγράψτε την τελική συνθετική άποψη σας ως ομάδα την οποία θα παρουσιάσετε στην τάξη.

- Γνωρίζετε τι σημαίνουν τα αρχικά στις ετικέτες RFID;

- Τι είναι οι ετικέτες RFID;

- Αναφέρατε τα δεδομένα που έχουν συνήθως καταγραμμένα μέσα τους

- Πού χρησιμοποιούνται συνήθως οι ετικέτες RFID;

- Τι είναι οι συσκευές ανάγνωσης των ετικετών και πώς λειτουργούν;

- Τα μικροσκοπικά chips με την ενσωματωμένη κεραία που αποτελούν τις ετικέτες RFID έχουν ενσωματωμένο το κύκλωμα τροφοδοσίας;

- Περιγράψτε εφαρμογές των ετικετών RFID σε δύο διαφορετικούς τομείς.

- Για τη σήμανση των προϊόντων σήμερα χρησιμοποιείται ο γραμμικός κώδικας. Να αναφέρετε τις διαφορές που έχει η χρήση του σε σύγκριση με τη νεότερη τεχνολογία RFID.

- Γνωρίζετε τι είναι οι αισθητήρες;

- Σύμφωνα με το κείμενο να αναφέρετε μια καλή μελλοντική εφαρμογή των ετικετών RFID με ενσωματωμένους αισθητήρες.

- Γιατί, γνωστή εταιρεία ρούχων, δέχθηκε αντιδράσεις και αναγκάστηκε να ματαιώσει την παραγωγή ενδυμάτων της με ετικέτες RFID