ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α.	Κατά τη μετατροπή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, οι διεργασίες που γίνονται κατά σειρά είναι:

1) δειγματοληψία, 2) κβαντοποίηση και 3) κωδικοποίηση.

Να περιγράψετε αναλυτικά πώς γίνεται η δειγματοληψία του αναλογικού σήματος σχεδιάζοντας και τα κατάλληλα διαγράμματα.

Μονάδες 13

β.	Πώς πραγματοποιείται η ευθυγράμμιση - ρύθμιση ενός πομπού ΑΜ;

Μονάδες 7

γ.	Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κεραιών YAGI και ποιες απαιτήσεις έχουμε από αυτές;

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

α.	Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από τη συνοπτική σύγκριση των διαμορφώσεων ΑΜ και FM; (Δεν απαιτείται η σχεδίαση κυματομορφών)

Mονάδες 15

β.	Να σχεδιάσετε το μπλοκ διάγραμμα στερεοφωνικού αποκωδικοποιητή του τμήματος ήχου ραδιοφωνικού δέκτη FM.

Mονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

α.	Να περιγράψετε τη διαδικασία διαμόρφωσης πλάτους παλμών (ΡΑΜ) χωρίς τη χρήση διαγραμμάτων.

Μονάδες 5

β.	Η συχνότητα fτ του τοπικού ταλαντωτή ή η συχνότητα fc του λαμβανόμενου σήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε έναν υπερετερόδυνο δέκτη;

Να εξηγήσετε παραθέτοντας αριθμητικό παράδειγμα.

Μονάδες 10

γ.	Ένας υπερετερόδυνος δέκτης ΑΜ λαμβάνει διαμορφωμένο σήμα συχνότητας fc = 1300 KHz. Ο τοπικός ταλαντωτής παράγει σήμα συχνότητας fτ = 1755 KHz.  Να υπολογίσετε την ενδιάμεση συχνότητα fε που προκύπτει από τη διαδικασία της ετεροδύνωσης και τη συχνότητα είδωλο fειδ.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

α.	Γιατί χρησιμοποιείται ο αυτόματος έλεγχος φορτίου εξόδου ALC στους πομπούς ΑΜ και πώς λειτουργεί;

Μονάδες 5

β.	Για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον πομπό στην κεραία απαιτείται προσαρμογή μεταξύ πομπού και γραμμής μεταφοράς, καθώς επίσης και μεταξύ γραμμής μεταφοράς και κεραίας.

1.	Πότε έχουμε προσαρμογή και τι πετυχαίνουμε με αυτή;

Μονάδες 4

2. 	Να σχεδιάσετε κύκλωμα προσαρμογής μεταξύ γραμμής μεταφοράς και κεραίας.

Μονάδες 6

γ.	Ένας ραδιοφωνικός πομπός εκπέμπει στη συχνότητα f=100 ΜΗz. Να υπολογίσετε :

- Το μήκος κύματος λ του εκπεμπόμενου σήματος.

Μονάδες 4

2.	Το ενεργό ύψος h1 μιας κεραίας Hertz συντονισμένης στην παραπάνω συχνότητα.

Μονάδες 4

- Το ενεργό ύψος h2 μιας κεραίας FOLDED συντονισμένης επίσης στην παραπάνω συχνότητα.

Μονάδες 2

Δίνεται η ταχύτητα του φωτός c = 3(108 m/s και π = 3,14.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10:00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ