ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Τί ονομάζουμε παραμόρφωση σε έναν ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (Α.Σ). Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των παραμορφώσεων.

Μονάδες 10

β. Να αναφέρετε ονομαστικά τις διεργασίες που γίνονται κατά σειρά, για την μετατροπή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

Μονάδες 3

γ. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει με φέρουσα συχνότητα fc=1300ΚΗz. Η φέρουσα αυτή συχνότητα διαμορφώνεται κατά πλάτος από μία συχνότητα fm=5KHz.

Να σχεδιάσετε το φάσμα συχνοτήτων του διαμορφωμένου σήματος. (Να αναγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους τιμές των συχνοτήτων).

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 2ο

α. Ποιος είναι ο λόγος που στέλνουμε την πιλοτική συχνότητα (pilot) των 19ΚΗz κατά την εκπομπή ενός σήματος FM−STEREO.

Μονάδες 7

β. Σε έναν ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων (Α.Σ.) με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση:

i) Της έντασης του ήχου σε μονοφωνικό και στερεοφωνικό ενισχυτή. (∆εν απαιτείται σχήμα).

Μονάδες 5

ii) Του τόνου για χαμηλές και υψηλές συχνότητες. (∆εν απαιτείται σχήμα).

Μονάδες 5

γ. Να σχεδιάσετε κύκλωμα διαμορφωτή FM με βάρικαπ (varicap).

Mονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

α. Να σχεδιάσετε το δομικό (μπλοκ) διάγραμμα συστήματος διαμόρφωσης ΑΜ (χωρίς άλλη επεξήγηση).

Μονάδες 12

β. Να σχεδιάσετε το βασικό δομικό (μπλοκ) διάγραμμα PLL (χωρίς άλλη επεξήγηση).

Μονάδες 6

γ. Να αναφέρετε τις τέσσερις πλέον αντιπροσωπευτικές κατηγορίες γραμμών μεταφοράς σήματος.

Μονάδες 4

δ. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κεραιών Υagi.

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η αποτελεσματικότητα της κεραίας λ/4 − Marconi εξαρτάται από μία καλή ηλεκτρική γείωση. Τι προκύπτει όταν η αγωγιμότητα του εδάφους είναι μικρή και σε ποια λύση καταφεύγουμε.

Μονάδες 8

β. Ένας υπερετερόδυνος δέκτης λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 600KHz−1600ΚΗz. Λαμβάνει διαμορφωμένο σήμα συχνότητας fc=1100 KHz. Ο τοπικός ταλαντωτής παράγει σήμα συχνότητας fΤ=1555 KHz.

i) Να υπολογίσετε την ενδιάμεση συχνότητα fε που προκύπτει από τη διαδικασία της ετεροδύνωσης.

Μονάδες 6

ii) Να υπολογίσετε τη συχνότητα είδωλο fειδ..

Μονάδες 6

γ. Να περιγράψετε τα δύο στάδια που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της φώρασης.

Μονάδες 5

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ