ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ   Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους χωρισμού των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να δώσετε ένα παράδειγμα για καθένα από αυτούς.

Μονάδες 6

β. Τι είναι θόρυβος στις επικοινωνίες και ποιες είναι οι πηγές προέλευσής του.

Μονάδες 6

γ. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα κύρια χαρακτηριστικά των ενισχυτών που προορίζονται για την ενίσχυση των ακουστικών σημάτων.

Μονάδες 5

δ. Κατά τη διαδικασία κβαντοποίησης θεωρούμε ότι το σήμα βασικής ζώνης m(t) περιορίζεται από τις στάθμες VL=-4V (χαμηλή) και VH=4V (υψηλή). Οι στάθμες κβαντισμού είναι Μ=8.

Να υπολογίσετε το μέγεθος βήματος S.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2ο

α. Πώς πετυχαίνουμε σταθερό λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N) στα PCM (παλμοκωδική διαμόρφωση) όσον αφορά τα διαστήματα κβαντοποίησης. Με τι μέσο και πώς γίνεται αυτό;

Μονάδες 6

β.    Nα αναφέρετε μερικές εφαρμογές της βαθμίδας PLL.

Μονάδες 5

γ. Να δώσετε τον ορισμό του εύρους ζώνης (Β^) σε ένα διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα.

Mονάδες 4

δ. ΄Ενας ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στους 1000 ΚΗζ (φέρουσα συχνότητα ί0). Η φέρουσα συχνότητα διαμορφώνεται κατά πλάτος από φάσμα συχνοτήτων που εκτείνεται από ^1= 20 Ηζ έως  ίτη2= 20 ΚΗζ.

Να σχεδιάσετε το φάσμα συχνοτήτων του διαμορφωμένου σήματος, να υπολογίσετε και να γράψετε όλες τις επιμέρους τιμές των συχνοτήτων.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

α. Ποιες γραμμές μεταφοράς ονομάζονται ισοσταθμισμένες και ποιες μη ισοσταθμισμένες;

Μονάδες 5

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα χαρακτηριστικά των κεραιών.

Μονάδες 5

γ. Ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχουμε από τις κεραίες ΥΑΟΙ;

Μονάδες 3

δ. Να σχεδιάσετε διάγραμμα παλμοκωδικής διαμόρφωσης (ΡΟΜ) και να αναφέρετε τις βασικές αρχές λειτουργίας της τεχνικής αυτής.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 4ο

α. Να περιγράψετε τους βασικούς τρόπους μεταφοράς του σήματος από την κεραία στο δέκτη ως προς την ισχύ του δέκτη.

Μονάδες 4

β.    Να  σχεδιάσετε,  χωρίς  επεξήγηση,  το  μπλοκ  διάγραμμα απλού ραδιοφωνικού δέκτη ΡΜ.

Μονάδες 9

γ.    Να σχεδιάσετε το κύκλωμα του πίνακα διαχωρισμού των Ρ και Κ καναλιών ενός στερεοφωνικού αποκωδικοποιητή

(ΡΜ 5ΐ£Γ£θ).

Μονάδες 12

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1.           Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

2.           Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.

Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί με  το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3.           Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.           Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5.           ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6.           Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 18.00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ