ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (0203)

# ΕΙΔΟΣ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1. 1	Αναπτυξιακό σύστημα για PIC (PICDEM-2plus), τεμ 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Να περιλαμβάνει διατάξεις παραδειγμάτων

Προγράμματα σε CD

Manual του PICDEM – 2 plus

Αναπτυξιακή πλακέτα με τα εξής χαρακτηριστικά :

1. 18, 28 και 40-pin DIP sockets

2. Σταθεροποίηση τάσης +5V για είσοδο από +9V

3. RS-232C socket για απευθείας σύνδεση και με υπολογιστή

4. 5Κ pot για συσκευές με αναλογικές εισόδους

5. Τρία Push-button για εξωτερικές διακοπές και διακόπτη Reset

6. Ενδεικτικά Led’s για πόρτες με Jumber σύνδεσης και αποσύνδεσης τους

7. Θέση για κρυσταλλικό ταλαντωτή

8. Περιοχή συνδέσεων εξαρτημάτων (δοκιμαστική πλακέτα)

9. 256x8 Σειριακή EEPROM

10. LCD display

11. Piezo Buzzer οδηγούμενο από σήμα PWM

12. ICD connector

13. Αισθητήρα θερμοκρασίας

1.2	Προγραμματιστής PIC, τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Προγραμματιστής όλων των τύπων MCU’ s PIC.

Να διαβάζει, να προγραμματίζει και να επιβεβαιώνει EPROM, EEPROM program, data memory

Να υποστηρίζεται από τον εξομοιωτή των PIC’ s για Windows

Να περιλαμβάνει το MPLAB Project Manager & Editor,  το MPASM Universal Assembler και τα MPLINK & MPLIB

Διάταξη τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ.

1.3	Καταγραφικό LOGGER, τεμ. 10

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Να είναι ελεγκτής θερμοκρασίας και τάσης (2εισόδων) με έλεγχο άνω και κάτω ορίου για κάθε είσοδο. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής των τιμών των εισόδων του ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, να γράφει τα δεδομένα σε τοπική μνήμη και να μεταδίδει τα δεδομένα του σε υπολογιστή όταν αυτό του ζητηθεί. Να διαθέτει δύο εισόδους: η μία να μετρά θερμοκρασία, και η άλλη τάση τουλάχιστον από 0 έως 5Vdc ανά 20 mV. Η συσκευή να διαθέτει 3 πλήκτρα, 2 ενδεικτικά LED για την απεικόνιση αποστολής και λήψης δεδομένων και μία οθόνη LCD των 16 χαρακτήρων. Να δέχεται τροφοδοσία 5 V dc.Να υπάρχει ακροδέκτης μέτρησης της θερμοκρασίας. Να υπάρχει ποτενσιόμετρο ώστε να μπορεί να μεταβληθεί η τάση εισόδου στην αναλογική είσοδο και να μην είναι απαραίτητη η χρήση εξωτερικής πηγής τάσης. Να διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας: α) Δοκιμαστικό σειριακής επικοινωνίας με Η/Υ, β) Καταγραφικό σε αυτόνομη λειτουργία, γ) Καταγραφικό σε σύνδεση με Η/Υ. Να συνεργάζεται με το πρόγραμμα LabView.  Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών και πειραμάτων στην Ελληνική γλώσσα και από το απαραίτητο λογισμικό (TERM95 κ.λ.π.)

1.4	Βιντεοπροβολέας, τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Να είναι φορητός

- Να είναι τεχνολογίας 3Χpsi-TFT 0.9’’ ή DLP

- Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 800Χ600 pixels (SVGA) και  φωτεινότητα 1500 lm ANSI τουλάχιστον (για τεχνολογία DLP τουλάχιστον 1000 lm ANSI)

- Απόσταση προβολής 0,9-11 m

- Να έχει λυχνία τουλάχιστον 120W με τουλάχιστον 2000 ώρες ζωής

- Δυνατότητα για contrast τουλάχιστον 300:1

- Να έχει τουλάχιστον 16 εκατομμύρια χρώματα

- Να έχει ηλεκτρικό Zoom  και Εστίαση

- Να περιλαμβάνει: τσάντα μεταφοράς, τηλεχειριστήριο, οθόνη προβολής πτυσσόμενη διαστάσεων περίπου 2x 1,5 m κατάλληλη για στήριξη σε τοίχο, laser pointer, 2 καλώδια σύνδεσης με τον Η/Υ από τα οποία το ένα περίπου 10 m, και 1 VGA splitter για ταυτόχρονη σύνδεση και ανεξάρτητη λειτουργία βιντεοπροβολέα και οθόνης Η/Υ.

1.5	Εκπαιδευτική διάταξη microcontroller  PIC, τεμ. 10

Τεχνική Περιγραφή:

Να περιέχει τον PIC 16F877 και να μπορούν να εκτελεστούν σε αυτήν οι παρακάτω ασκήσεις του  βιβλίου "Δομή και λειτουργία μικροϋπολογιστών" του Β΄ Κύκλου ΤΕΕ: α)Θύρα Εισόδου - Εξόδου, β) Timer 0 γ) Μετατροπέας A/D, ε) Ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία με Η/Υ. Να συνοδεύεται από βιβλίο ασκήσεων και δισκέτα με τις ασκήσεις.

1.6	Σύστημα επίδειξης δομημένης καλωδίωσης, τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Σετ που θα περιλαμβάνει:

Επίτοιχη καμπίνα 19’’ ύψους τουλάχιστον 6U, τεμ.  1

patch panel UTP cat5, τεμ.  1

patch panel FTP cat5e, τεμ.  1

Εργαλείο σύνδεσης IDC τεμ.  2

Πένσα μεταλλική RJ45, τεμ.  2

Πρίζες μονές UTP RJ45 τουλάχιστον τεμ. 5

Πρίζες μονές FTP RJ45 τουλάχιστον τεμ. 5

Καλώδιο UTP cat5 τουλάχιστον 50 m

Καλώδιο FTP cat5e τουλάχιστον 50 m

Συνδετήρες RJ45 τουλάχιστον 100

Διάταξη διασύνδεσης οπτικών ινών

1.7	Εκπαιδευτική διάταξη αισθητήρων, τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Να είναι πλήρες διδακτικό εργαλείο στο αντικείμενο των αισθητήρων. Να περιέχει τουλάχιστον τους εξής αισθητήρες / διατάξεις και τα αντίστοιχα κυκλώματα για την επεξεργασία του σήματος: γραμμικό ποτενσιόμετρο, LVDT, μετρητές μηχανικής τάσης, πυκνωτή μεταβλητής επιφάνειας, γέφυρα Wheastone, γέφυρα πυκνωτών, θερμοζεύγη, Θερμίστορ, RTD, φωτοδίοδο, φωτοτρανζίστορ, ενισχυτή διαφοράς, συγκριτή, ανιχνευτή φάσης, φίλτρα, αθροιστή, μετατροπείς τάσης σε ρεύμα και ρεύμα σε τάση, ενδείκτη LED 7  τομέων. Η διάταξη να περιλαμβάνει τροφοδοτικό και όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και μετρήσεων.  Να μπορεί να συνδεθεί μέσω κάρτας συλλογής δεδομένων με Η/Υ.

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και βιβλίο με ασκήσεις για τον μαθητή και τον καθηγητή στην ελληνική γλώσσα.

1.8	Κάρτα συλλογής δεδομένων, τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Λήψη αναλογικού σήματος (τουλάχιστον 8 αναλογικές εισόδους)

Λήψη ψηφιακού σήματος (τουλάχιστον 8 ψηφιακές εισόδους)

Τουλάχιστον 6 ψηφιακές εξόδους (TTL)

Σειριακή θύρα για σύνδεση με Η/Υ ή σύνδεση σε δίαυλο PCI

Να έχει drivers και να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 98/Me/NT/2000/XP.

Να έχει drivers για το πακέτο Labview, και βιβλιοθήκες για Visual Basic, C/C++.

Να συνοδεύεται από λογισμικό μετρήσεων και επεξεργασίας, και από εγχειρίδιο χρήσης.

Να συνοδεύεται από πλακέτα με συνδετήρες (screw terminal board) και καλώδιο σύνδεσής της με την κάρτα. Στην παραπάνω πλακέτα να μπορούν να συνδεθούν παθητικά στοιχεία, κυκλώματα ρύθμισης / επεξεργασίας του σήματος και αισθητήρες.

1.9	Όργανο ελέγχου συνδέσεων δικτύου, τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Να έχει τις παρακάτω δυνατότητες - χαρακτηριστικά:

Δυνατότητα  εύρεσης ανοιχτών επαφών, κομμένων ζευγαριών,  συνέχειας καλωδίου, cross ή straight καλωδίου.

Να ελέγχει, αν είναι δυνατόν δίκτυα τύπου 10 Base T, 100 Base Tx 10 Base 2 (coax),

Βύσμα εισόδου RJ 45.

1.10	Προγραμματιστής universal, τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Να έχει βάση ZIF τουλάχιστον 48 pin. Να υποστηρίζονται εξαρτήματα PROMs, BPROMs, EPROMs, FLASH, EEPROMs, Microcontrollers, PLDs, EPLDs, GALs. Να κάνει έλεγχο εισαγωγής και λειτουργίας του IC. Να υποστηρίζει και εξαρτήματα χαμηλής τάσης 3,3 V και 1,8 V. Να συνδέεται με Η/Υ. Να υποστηρίζεται από τα Windows 98/Me/NT/2000/XP. Να υποστηρίζει τουλάχιστον τους τύπους αρχείων  Intel Hex, ASCII, Motorola S-Record, Binary, Extended Hex.. Να συνοδεύεται με adaptor για 44 pin PLCC / QFP. Να περιλαμβάνει τροφοδοτικό 220 V, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, το απαραίτητο λογισμικό, και εγχειρίδιο χρήσης.

# ΕΙΔΟΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1	Electronics workbench - Multisim (software), τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Version 7 ή νεώτερη, με άδεια χρήσης 12 θέσεων.

2.2	TINA PRO (software), τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

Version 6.0 ή νεώτερη Greek Educational με άδεια χρήσης 12 θέσεων.

2.3	Labview  (software), τεμ. 1

Τεχνική Περιγραφή:

με άδεια χρήσης 12 θέσεων version 6.01 ή νεώτερο

2.4	Visual Basic  (software), τεμ. 12

Τεχνική Περιγραφή:

Version 6.0 ή νεώτερη (Ακαδημαϊκό software με εκπαιδευτικές άδειες χρήσης 12 θέσεων, 1CDkit, 1 documentation, έκδοση .ΝΕΤ)

2.5	Ms Office PRO με Frontpage, τεμ. 13

Τεχνική Περιγραφή:

Version 2003 ή XP (Ακαδημαικό software με εκπαιδευτικές άδειες χρήσης 12 θέσεων, 1CDkit, 1 documentation,με άδεια χρήσης 12 θέσεων

# ΕΙΔΟΣ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3.1	Switch, σετ 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Fast Ethernet των σχολικών Εργαστηρίων (Ποσότητα 1 SwitchX16, 2 SwitchesX8)

Για την υλοποίηση του τοπικού δικτύου κάθε σχολικού εργαστηρίου θα χρησιμοποιηθούν ένα (1)Fast Ethernet Hub τεχνολογίας 10Base-T/100Base-TX των εξής ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών:

Χωρητικότητα τουλάχιστον 16 θυρών τύπου 10Base-T/100Base-TX (RJ45, UTP), auto-sensing.

Υποστήριξη MDI/MDIX σε μία θύρα.

LEDs για την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας κάθε θύρας, για την ύπαρξη collisions και για τη μέτρηση utilization.

Δύο (2) Fast Ethernet Hub τεχνολογίας 10Base-T/100Base-TX των εξής ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών:

Χωρητικότητα τουλάχιστον 5 θυρών τύπου 10Base-T/100Base-TX (RJ45, UTP),

Πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE.

3.2	Καλωδιακή Υποδομή, τεμ. 1

###### Δικτυακή Υποδομή για το τοπικό δίκτυο

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Καλωδιακής Υποδομής των Σχολικών Εργαστηρίων  ( Ποσότητα 1 )

Εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης με βάση το πρότυπο EIA/TIA-568A και με χρήση καλωδίων UTP Cat 5e.

Υποστήριξη 16 θέσεων εργασίας.

Καμπίνα ασφαλείας επίτοιχου τύπου (rack), ικρίωμα πλάτους 19''.

Θα υπάρχει ικανός χώρος για να στεγάσει το hub, το modem ή την τερματική συσκευή  NT1 της ISDN-BRI ή την αντίστοιχη ADSL του Ο.Τ.Ε., τον δρομολογητή, και τον κατανεμητή.

Θα πρέπει επίσης:

Α. Να ασφαλίζει με πόρτα από διάφανο υλικό, για να μην εμποδίζει τη εύκολη επίβλεψη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και κλειδαριά ασφαλείας.

Β.  Η εισαγωγή καλωδίων από το πάνω και κάτω μέρος.

Γ.  Να επιτρέπεται η αφαίρεση πλαϊνών τοιχωμάτων  ή άλλη τεχνική που να επιτρέπει άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό (πχ. Διαιρούμενο πίσω μέρος).

Δ.  Να υπάρχει τουλάχιστον 1 ράφι για τοποθέτηση εξοπλισμού που δεν είναι rack mounted καθώς και πολύπριζο ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 5 θέσεων με ενσωματωμένο φίλτρο RFI και προστασία από υπερτάσεις, καλώδιο και ρευματολήπτη για την τροφοδοσία των συσκευών από ρευματοδότη

Ε. Να διαθέτει ανεξάρτητη γείωση

Κατανεμητής 16 θέσεων τύπου Cat5e

Καλώδιο δικτύου τύπου Cat5e

12 διπλές πρίζες: τύπου Cat5e εισόδου 45ο με θύρα προστασίας από τη σκόνη

16 patch cords τύπου Cat5e, μήκους 1m και 16 patch cords τύπου Cat5e, μήκους 3m

Οδεύσεις με πλαστικά κανάλια λευκού χρώματος

Συνολική πιστοποίηση τύπου Cat5e

3.3	Δρομολογητής Δικτύου (Router), τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Δρομολογητή Δικτύου:

- Θύρα ISDN BRI (διεπαφή βασικού ρυθμού) για σύνδεση με NT1.

- Θύρα 10 Base T για σύνδεση με το τοπικό δίκτυο (Ethernet port)

- Θύρα τερματικού για διαχείριση του δρομολογητή μέσο σειριακής.

- Δυνατότητα λειτουργίας με γνωστά πρωτόκολλα και τεχνικές ασφαλείας για χρήση σαν Firewall δρομολογητής.

- Δυνατότητα κρυπτογράφησης δεδομένων.

- Δυνατότητα δυναμικής εξισορρόπησης φορτίου της γραμμής ανάλογα με την εφαρμογή.

- Δυνατότητα λειτουργίας του πρωτοκόλλου DHCP για δυναμική εκχώρηση διευθύνσεων IP κάθε φορά που ανοίγει ένα τερματικό του τοπικού δικτύου

- Δυνατότητα διαχείρισης του δρομολογητή είτε μέσω προγράμματος από γραφικό περιβάλλον Windows (Graphical user interface GUI) είτε μέσω τερματικού Telnet είτε μέσω του πρωτοκόλλου SNMP.

- Εγχειρίδια χρήσης – προγράμματα λειτουργίας του Δρομολογητή – καλώδια σύνδεσης.

3.4	Εξυπηρετητής (Server), τεμ. 1

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχων δυνατοτήτων των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές  για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία.)
Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με πιστοποίηση ISO 9001.

##### Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού Εξυπηρετητή των Σχολικών Εργαστηρίων  (Ποσότητα 1)

Προκειμένου ο εξυπηρετητής κάθε σχολικού εργαστηρίου να παρέχει ικανοποιητικά τις υπηρεσίες του στους σταθμούς εργασίας, θα πρέπει να ακολουθεί (κατ’ ελάχιστον) τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο.

Μητρική Κάρτα (Motherboard)

- Τύπου ATX ή νεότερη

- Δυνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή Pentium 4 στα 3,08 GHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας – 800FSB

- Να υποστηρίζει AGP 8x

- Να υποστηρίζει τουλάχιστον Max Memory 4GB τύπου DDRRAM 400MHz

- Να υποστηρίζει Ultra DMA/100

- Να υποστηρίζει PCI 2.2, να έχει τουλάχιστον 5 υποδοχές PCI

- Να υποστηρίζει Power Management

- Να έχει τουλάχιστο 4 USB Ports v2.0

- Να έχει τουλάχιστο 2 σειριακές και 1 παράλληλη θύρα

- Να έχει ελεγκτή IDE/RAID

- Να έχει θύρα firewire.

Επεξεργαστής (CPU)

- Intel Pentium 4   3 GHz – 800FSB

Μνήμη (RAM)

- 2x256MB  ή 1x512MB DDRAM 400

Κάρτα Γραφικών (VGA Card)

- AGP interface 8X

- 128MB τουλάχιστον (ενσωματωμένη ή εξωτερική). Σε περίπτωση ενσωματωμένης, η μνήμη της κάρτας θα πρέπει να είναι επιπλέον από την μνήμη του συστήματος.

- να υποστηρίζει επιτάχυνση σε 2D/3D γραφικά με επιδόσεις αντίστοιχες ή καλύτερες του RIVA TNT2 chipset  ή του GE FORCE FX5600

- Ανάλυση 1024x768 στα 85Hz True Color

Οθόνη (Monitor)

- Τύπου TFT

- Ονομαστική διαγώνιο 17”

- Να υποστηρίζει ανάλυση 1280x1024/75

- Δυνατότητα On Screen Display για τις ρυθμίσεις της

Κάρτα Ήχου (Sound Card)

- Συμβατή με Sound Blaster PCI128 , ή αντίστοιχη

- Επιθυμητή να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα (onboard)

Κάρτα Δικτύου (LAN Card)

- PCI Ethernet 10/100 BaseTX

- Auto-sense

- RJ45/UTP Connection

- Wake On Lan δυνατότητα

Σκληροί Δίσκοι (Hard Disks Drivers)

- (Δύο)  2 Χ36,7GB SCSI RAID

- Server protect

- Support zero

- 10000 rpm

Οδηγός DVD (DVD-Drive)

- Τουλάχιστο 16x ταχύτητα ανάγνωσης DVD και 48x ταχύτητα ανάγνωσης CD

- IDE Interface

Οδηγός DVD(-+)RW

- Εγγραφή 4χ, 2,4χ (-,+R)

- Επανεγγραφή 2χ, 2,4χ (-,+RW)

Πληκτρολόγιο (Keyboard)

- Εργονομικό

- 102/104 πλήκτρων (με ελληνική διάταξη πλήκτρων)

- PS/2

Ποντίκι (Mouse)

- Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) με ικανότητα οπτικής σάρωσης της επιφάνειας εργασίας 2000 φορές το δευτερόλεπτο

Μικρόφωνο και ηχεία (Speakers and Microphone)

- Στερεοφωνικά ηχεία 2x1W RMS προαιρετικά ενσωματωμένα στην οθόνη ή με ηχεία τοποθετημένα στο σώμα της οθόνης με μηχανισμό που έχει το ίδιο το σώμα της οθόνης εκ κατασκευής (π.χ. κατάλληλες εγκοπές)

- Μικρόφωνο προαιρετικά ενσωματωμένο στην οθόνη

Οδηγός Δισκέτας (Floppy Disk Drive)

- 1,44 MB, 3 ½”

Κουτί (Tower)

- Full Tower

- Τροφοδοτικό 300W

- Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό

- Δύο (2) ανεμιστήρες ψύξης πλέον του ανεμιστήρα του τροφοδοτικού τοποθετημένοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΑΤΧ.

Λειτουργικό σύστημα προεγκατεστημένο μαζί με τα μέσα εγκατάστασης και με άδεια χρήσης για όλους τους σταθμούς εργασίας (Windows 2003 Server  προεγκατεστημένα, Windows 2003 Server CD-RΟΜ με την απαραίτητη τεκμηρίωση ή αντίστοιχο).

Λογισμικό προστασίας από ιούς

Λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων σκληρών δίσκων (Hard disk image)

Ο εξυπηρετητής πρέπει να συνοδεύεται επίσης με κατάλληλο λογισμικό που να του εξασφαλίζει προστασία από ιούς. Να παρέχεται δυνατότητα παροχής αναβαθμίσεων μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας.

Το υλικό του εξυπηρετητή θα πρέπει προαιρετικά να ανήκει στο Hardware Compatibility List του λειτουργικού συστήματος που προτείνεται.

Οι εξυπηρετητές πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.) Tα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) θα πρέπει να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν, όμως, να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους, και μόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.

- Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος για περίοδο τριανταέξι (36) μηνών, τουλάχιστον, μετά την οριστική παραλαβή, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Σχολική Επιτροπή. Παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για χρόνο 5 ετών, τουλάχιστον,  μετά την οριστική παραλαβή. Οι ελάχιστες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αυτές της καλής λειτουργίας

- Παροχή ελληνικών εγχειριδίων και άλλου τεκμηριωτικού υλικού για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και του λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν έχουν ελληνικά εγχειρίδια, τότε επιπροσθέτως των αγγλικών να παραδοθούν και ελληνόγλωσσα βιβλία εκμάθησης.

- Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού, και δύο σειρών εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα λογισμικού, ανά εργαστήριο, που να αφορούν σε: Τεχνικά χαρακτηριστικά, Προσφερόμενο λογισμικό.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.). Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) θα πρέπει να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν, όμως, να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους, και μόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.

3.5	Σταθμός  εργασίας, τεμ. 12

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού Σταθμών Εργασίας ( Ποσότητα 12 )

Προκειμένου οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά το λογισμικό και τις υπηρεσίες του σχολικού εργαστηρίου θα πρέπει, να ακολουθεί (κατ’ ελάχιστον) τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο. Στην περίπτωση προσφοράς συστήματος διαφορετικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αντιστοιχία του προσφερόμενου εξοπλισμού με τον προδιαγραφόμενο.

Μητρική Κάρτα (Motherboard)

- Τύπου ATX

- Δυνατότητα για υποστήριξη επεξεργαστή Pentium 4 στα 3,08GHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας – 533FSB

- Να υποστηρίζει AGP 4x

- Να υποστηρίζει τουλάχιστον Max Memory 1GB τύπου DDRRAM 333MHz ή RDRAM PC800MHz ή SDRAM 133 MHz

- Να υποστηρίζει Ultra DMA/100

- Να υποστηρίζει PCI 2.2

- Να υποστηρίζει Power Management

- Να έχει τουλάχιστο 4 USB Ports v.  2.0

- Να έχει τουλάχιστο 2 σειριακές και 1 παράλληλη θύρα

Επεξεργαστής (CPU)

- Intel Pentium 4 2,8 GHz, - 533 FSB

Μνήμη (RAM)

- 1x256MB DDRAM266

Κάρτα Γραφικών (VGA Card)

- AGP interface 8X

- 128MB τουλάχιστο (ενσωματωμένη ή εξωτερική). Σε περίπτωση ενσωματωμένης, η μνήμη της κάρτας θα πρέπει να είναι επιπλέον από την μνήμη του συστήματος.

- να υποστηρίζει επιτάχυνση σε 2D/3D γραφικά με επιδόσεις αντίστοιχες ή καλύτερες του RIVA TNT2 chipset  ή του GE FORCE FX5600

- Δυνατότητα ανάλυσης  1280x1024 true color στα 85Hz τουλάχιστο.

Οθόνη (Monitor)

- Τύπου CRT,

- Ονομαστική διαγώνιο 17”

- Να υποστηρίζει ανάλυση 1280x960/96Hz True Color , non Interlaced

- Δυνατότητα On Screen Display για τις ρυθμίσεις της

- Πιστοποιητικά MRP II, EPA Energy Star Compliant, TCO99 ή ΤCO2000, Plug & Play, VESA DCC

Το δίδυμο οθόνης κάρτας γραφικών θα πρέπει να συνεργάζονται και να αποδίδουν ανάλυση 1280x1024 True Color στα 85Hz

Κάρτα Ήχου(Sound Card)

- Συμβατή με Sound Blaster PCI128 , ή αντίστοιχη

- Επιθυμητή να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα (onboard)

Κάρτα Δικτύου (LAN Card)

- PCI Ethernet 10/100 BaseTX

- Auto-sense

- RJ45/UTP Connection

- Wake On Lan δυνατότητα

Οδηγός DVD (DVD-Drive)

- Τουλάχιστο 16x ταχύτητα ανάγνωσης DVD και 40x ταχύτητα ανάγνωσης CD

- IDE Interface

Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive)

- Ultra DMA/100 Interface

- Υποστήριξη S.M.A.R.T.

- Τουλάχιστο 80GB χωρητικότητα unformatted

- Τουλάχιστο 1ΜΒ Cache

- 7200 rpm

Πληκτρολόγιο (Keyboard)

- Εργονομικό,

- 102/104 πλήκτρων, (με ελληνική διάταξη πλήκτρων)

- PS/2 interface

Ποντίκι (Mouse)

- Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (π.χ. τεχνολογίας Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο) με ικανότητα οπτικής σάρωσης της επιφάνειας εργασίας 2000 φορές το δευτερόλεπτο

Μικρόφωνο και ηχεία (Speakers and Microphone)

- Στερεοφωνικά ηχεία 2x1W RMS, προαιρετικά ενσωματωμένα στην οθόνη ή με ηχεία τοποθετημένα στο σώμα της οθόνης με μηχανισμό που έχει το ίδιο το σώμα της οθόνης εκ κατασκευής (π.χ. κατάλληλες εγκοπές)

- Μικρόφωνο προαιρετικά ενσωματωμένο στην οθόνη

Οδηγός Δισκέτας (Floppy Disk Drive)

- 1,44MB, 3,½”

## Κουτί

- Midi Tower

- Τροφοδοτικό 300W

- Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό

- Δύο (2) ανεμιστήρες ψύξης πλέον του ανεμιστήρα του τροφοδοτικού τοποθετημένοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΑΤΧ

Λειτουργικό σύστημα προεγκατεστημένο μαζί με τα μέσα εγκατάστασης (Windows 2003 client ή Windows XP Professional Greek pre-installed, με ένα CD-RΟΜ και την απαραίτητη τεκμηρίωση (documentation)

Λογισμικό προστασίας από ιούς

Κάθε σταθμός εργασίας θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για προστασία από ιούς με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης των «υπογραφών» νέων ιών μέσω του εξυπηρετητή (εάν υπάρχει) του εργαστηρίου π.χ.  Norton Antivirus, Mcafee NetShield ή αντίστοιχο. Το λογισμικό θα πρέπει να ελέγχει και τα εισερχόμενα mails

Οι σταθμοί εργασίας πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE.

Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος για περίοδο τριανταέξι (36) μηνών, τουλάχιστον, μετά την οριστική παραλαβή, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Σχολική Επιτροπή. Παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για χρόνο 5 ετών, τουλάχιστον,  μετά την οριστική παραλαβή. Οι ελάχιστες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αυτές της καλής λειτουργίας

Παροχή ελληνικών εγχειριδίων και άλλου τεκμηριωτικού υλικού για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής και αποδοτικής λειτουργίας του υλικού και του λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν έχουν ελληνικά εγχειρίδια, τότε επιπροσθέτως των αγγλικών να παραδοθούν και ελληνόγλωσσα βιβλία εκμάθησης.

Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού, και δύο σειρών εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα λογισμικού, ανά εργαστήριο, που να αφορούν σε: Τεχνικά χαρακτηριστικά, Προσφερόμενο λογισμικό.

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό κ.λ.π.) Tα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) θα πρέπει να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εγχειρίδια δεν θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν, όμως, να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους, και μόνο, δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής.

3.6	Web camera, τεμ. 12

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Web camera:

- Δυνατότητα υποστήριξης για true color live video capture με ρυθμό 30fps σε αναλύσεις μέχρι και 1024x768 pixels

- Δυνατότητα υποστήριξης για true color still image capture σε ανάλυση 640x480.

- Υποστήριξη focus: 75mm-άπειρο.

- Να συνεργάζεται με το υπάρχον  μικρόφωνο του σταθμού εργασίας ή να έχει έξτρα (ενσωματομένο) στο σώμα της

- Να υποστηρίζει σύνδεση σε USB θύρα ή σε USB hub.

- Να υπάρχει συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας

- Να είναι συμβατό με το video-conference λογισμικό που θα προσφερθεί (π.χ. Microsoft Netmeeting)

3.7	Συσκευή Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευής Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Ζητείται η προμήθεια για κάθε σχολικό εργαστήριο συσκευής αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

- Χωρητικότητα ικανή για να τροφοδοτήσει το φορτίο τουλάχιστον του εξυπηρετητή με την οθόνη του, του hub και του εξοπλισμού δικτυακής σύνδεσης (δρομολογητής, modem).

- Παροχή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης, υπερτάσεις, κεραυνοπτώσεις.

- Λογισμικό για automatic shutdown του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου σε περιπτώσεις μη επαναφοράς της τάσης μετά από πτώση τάσης στο δίκτυο διάρκειας πάνω από 10 λεπτά. Tο λογισμικό αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια διασύνδεσης UPS - εξυπηρετητή.

- Αυτονομία των μπαταριών τουλάχιστον 15 λεπτά με φορτίο τον εξυπηρετητή με την οθόνη του, το hub και τον εξοπλισμού δικτυακής σύνδεσης (δρομολογητής, modem).

- Λειτουργικά απαιτείται η δυνατότητα του UPS να παρέχει ισχύ στα παραπάνω συστήματα για 10 λεπτά και σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό δεν επανέλθει η τάση στο δίκτυο, να ξεκινήσει η διαδικασία shutdownμέχρι την ολοκλήρωσή της.

Οι συσκευές UPS πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE.

3.8	Εκτυπωτής  Δικτύου, τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτή Δικτύου

Μονόχρωμος εκτυπωτής Laser  Δικτύου (με κάρτα δικτύου)

- A4 Α/Μ

- 19ppm

- ανάλυση 1200X1200 dpi

- μνήμη 8MB-72MB

- σύνδεση USB 2.0 / PARALLEL

- Tray 1X250 sheets

- Duty cycle 10.000 pages-month

- Δυνατότητα δικτύου 10/100 Base-TX Ethernet/ Fast Ethernet

- Συμβατό με WIN 98,ΝΤ4.0,2000,XP

- Γλώσσα  PCL 5e / 6 .

3.9	Εκτυπωτής  Inkjet, τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Εκτυπωτή Inkjet

Έγχρωμος, τεχνολογίας ψεκασμού μελάνης (inkjet).

Να έχει USB 2.0  θύρα για την διασύνδεσή του με τον υπολογιστή.

Ταχύτητα εκτύπωσης 20ppm σε μονόχρωμη και 5ppm σε έγχρωμη τουλάχιστον.

Ανάλυση εκτύπωσης 4800x1200dpi τουλάχιστον.

Τροφοδότης χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων χαρτιού τύπου Α4.

Να δέχεται δύο (2) τουλάχιστον cartridges μελάνης (μαύρο και έγχρωμο).

Να περιλαμβάνει drivers για Windows 2003 server, Win XP PRO και Windows 2000 pro Ελληνικά

Οι εκτυπωτές πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το σήμα CE.A4 Α/Μ

3.10	Σαρωτής (Scanner), τεμ. 1

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Σαρωτή (Scanner)

Για την κάλυψη των αναγκών εισαγωγής εικόνων /κειμένων των σχολικών εργαστηριών, ζητείται η προμήθεια για κάθε σχολικό εργαστήριο συστήματος σαρωτή (scanner), που θα διασυνδεθεί στο δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου, με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

- Ανάλυση 4800Χ2400 dpi

- Να έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω  USB 2.0.

- Να πραγματοποιεί 48bit color processing

- Nα είναι τύπου flatbed που να λειτουργεί σε color και grayscale mode

3.11	Κάρτα επεξεργασίας Video, τεμ. 5

- PCI 32 bit

- Μέγιστη ανάλυση capture/output 720X576(PAL)

- Συμπίεση: DV, MPEG1-2, AVI. Real Video

- Αναλογική είσοδος / έξοδος: Composite, S-Video

- Είσοδος DV: (2ΧΙΕΕΕ 1394)

- Έξοδος DV: (2ΧΙΕΕΕ 1394)

- Λειτουργικά συστήματα: Win9X, millennium, 2000, XP

- Να περιλαμβάνει επαγγελματικό Software για επεξεργασία Video, προσθήκη τίτλων και εφφέ.

3.12	Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής (Modem-fax εξωτερικό), τεμ. 1

Εξωτερικό ISDN V92  128K  με ενδεικτικά Led

3.13	Ανάπτυγμα Η/Υ, τεμ. 5

Οι Η/Υ θα διατίθενται  για την εξοικείωση των μαθητών με το υλικό, την συντήρηση και την αντιμετώπιση των βλαβών που παρατηρούνται στους σύγχρονους Η/Υ. Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι παρόμοια με αυτά των σταθμών εργασίας.

3.14	Έπιπλο Η/Υ, τεμ. 13

Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να κάθονται άνετα δύο τουλάχιστον μαθητές.

# Footnotes

Για σύνθετα δίκτυα και υποδίκτυα.