ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ (0501)

#### Είδος 1 .ΟΡΓΑΝΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ[σετ1]

Το είδος αυτό να περιλαμβάνει απαραιτήτως το παρακάτω εξοπλισμό:

1] ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (τεμ. 3)

- Να είναι κατάλληλο για την εξέταση κλωστοϋφαντουργικών υλικών.

- Να είναι διοφθάλμιο και να διαθέτει τρεις τουλάχιστον αντικειμενικούς φακούς.

- Περιοχή μεγέθυνσης : από 40x έως 1000x.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

2] ΚΛΩΣΤΟΜΕΤΡΑ (τεμ. 30)

- Φακός διαστάσεων 10x10 mm  μεγέθυνσης 12x.

3] CRIMP TESTER-ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ (τεμ. 2)

- Να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7211/UNI 9276.

- Κατάλληλο για τον προσδιορισμό λεπτότητας νήματος από ύφασμα και πλεκτό

- καθώς και για την μέτρηση με ακρίβεια του μήκους του νήματος .Να συνοδεύεται

- με πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΖΥΓΌΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (τεμ. 1)

- Ικανότητα ζύγισης: 150 gr.

- Ακρίβεια ζύγισης: 0.001 gr.

- Διάμετρος πλατφόρμας ζύγισης: 100 mm.

- Να είναι ηλεκτρονικός με ψηφιακή ένδειξη LCD και να διαθέτει σειριακή θύρα  RS

- 232.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Είδος 2  ΚΟΠΤΙΚΟ (τεμ. 2)

- Να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα ISO 3374-ISO 3801-UNI 5114.

- Κατάλληλο για την κοπή κυκλικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του βάρους των υφασμάτων.

- Επιφάνεια κοπής : 100 cm2

- Bάθος κοπής: 5 mm.

- Να συνοδεύεται από βάση στήριξης (πλάκα φελού) από 4 δίσκους κοπής και από πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

Είδος 3 ELMENDORF-ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ [τεμ.2]

- Να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα ISO-BS-ASTM.

- Κατάλληλο για προσδιορισμό αντοχής στο σκίσιμο υφασμάτων, συνθετικών δερμάτων, χαρτιού κλπ.

- Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εναλλάξιμα εκκρεμή:

α) Εκκρεμές ικανότητας 1600 gr[τεμ.1].

β) Εκκρεμές ικανότητας 3200 gr[τεμ.1].

γ) Εκκρεμές ικανότητας 6400 gr[τεμ.1].

- Να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

Είδος 4   ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ [τεμ.1]

- Να είναι κατάλληλο για τον έλεγχο και δοκιμή αντοχής στον εφελκισμό υφάσματος-νήματος-ολίσθησης ραφής και να ελέγχεται από Η/Υ και το κατάλληλο λογισμικό.

- Να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα ISO 2062-DIN 51221/1 , DIN 53834.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστο φορτίο: 3000 Ν.

- Ακρίβεια δυναμοκυψέλης: 0.05.

- Μέγιστη διαδρομή δοκιμών: 800 mm.

- Ταχύτητα δοκιμών : Ρυθμιζόμενη από 10 mm/min έως  500 mm/min.                       Ευκρίνεια: 0.1 mm/min.

- Δυνατότητα μηδενισμού μετά τη δοκιμή.

- Τάση λειτουργίας  : 220 V AC/50 Hz.

- Το δυναμόμετρο να συνοδεύεται από τις  απαραίτητες δυναμοκυψέλες και δαγκάνες για τις απαιτούμενες εφαρμογές.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ[τεμ.2]

Ο  Η/Υ που θα συνεργάζεται με το δυναμόμετρο και τα δύο περιγραφόμενα λογισμικά

να έχει τουλάχιστον τα κάτωθι  τεχνικά χαρακτηριστικά :

- PENTIUM 4/2,8 GHz, μνήμη RAM 256 MB, σκληρό δίσκο 40 GB, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών 128 ΜΒ, έγχρωμη οθόνη 17’’, FDD 1,44 MB, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι και λειτουργικό σύστημα WINDOWS 98 ή νεότερο.

- Να συνοδεύεται από έγχρωμο εκτυπωτή.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ (SOFTWARE) (τεμ.1)

- Το λογισμικό να είναι στην Ελληνική γλώσσα, εύκολο και αποτελεσματικό στην χρήση του και σύμφωνο με τα διεθνή κλωστοϋφαντουργικά πρότυπα.

- Να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη για τις κάτωθι ενέργειες και λειτουργίες :

α) Έλεγχο της λειτουργίας του δυναμόμετρου-αποθήκευση προγράμματος –λειτουργία διαφόρων εφαρμογών.

β) Δοκιμές με την εισαγωγή επιθυμητών ή καθορισμένων παραμέτρων για την δημιουργία γραφικών απεικονίσεων και αναφορών.

γ) Δοκιμές αντοχής στον εφελκυσμό υφασμάτων-νημάτων-ολίσθηση ραφών-κουβαριών μαλλιού-σχοινιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

δ) Δοκιμή υστέρησης με προγραμματισμό του αριθμού των κύκλων και με δυνατότητα περιορισμού της δύναμης/επιμύκηνσης του δείγματος.

ε) Δημιουργία τράπεζας δεδομένων για ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση στοιχείων.

στ) Εκτύπωση αποτελεσμάτων για αξιολόγηση.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ[τεμ.1]

To λογισμικό να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για τις κάτωθι ενέργειες και λειτουργίες:

α] Απεικόνιση του τρόπου σχεδίασης σε πραγματικό χρόνο.

β] Παρουσίαση και θέση λειτουργίας της σχεδίασης σε κάθε χρόνο επανάληψης των επιμέρους βημάτων των ενεργειών.

γ] Δημιουργία συμμετρικών τρόπων σχεδίασης και διαχωρισμού των χρωμάτων

δ] Δημιουργία πολύπλοκης δομής σχεδιαστικών μοντέλων κλωστοϋφαντουργίας.

ε] Επιλογή μεγάλου αριθμού σχεδίων ευρείας χρωματικής απόδοσης.

στ] Περιστροφή του σχεδιαστικού μοντέλου.

ζ] Εμφάνιση τουλάχιστον 16.000.000 χρωμάτων στην οθόνη με δυνατότητα εναλλαγής τους από προεπιλεγμένα αρχεία.

Το λογισμικό να συνοδεύεται από Photo Scanner[τεμ.1] για ρεαλιστικές εκτυπώσεις.

Είδος 5   MARTINDALE-ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ (τεμ. 1)

- Να είναι σύμφωνο με τα πρότυπα ISO 12947-1 για την τριβή και ASTM D 4970-02 για το pilling.

- To όργανο να είναι κατάλληλο για προσδιορισμό αντοχής και έλεγχο φθοράς τριβής και pilling σε ίνες.

- Να παρέχει επίσης δυνατότητα ανάλυσης της φθοράς τριβής σε χρωματιστές ίνες και σε φυσικό και σε συνθετικό δέρμα.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να διαθέτει 6 θέσεις τοποθέτησης των δειγμάτων και η εφαρμοζόμενη δύναμη επί των δειγμάτων να είναι 9 KPa ή 12 KPa.

- Να διαθέτει ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο και ψηφιακό μετρητή περιστροφών.

- Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας και μπουτόν Emergency  για τη διακοπή της τροφοδοσίας λειτουργίας καθώς και ηχητικό σήμα στο τέλος της δοκιμής.

- Τάση λειτουργίας: 220 VAC/50Hz.

- Oι κεφαλές φθοράς της τριβής να έχουν διάμετρο 38 mm περίπου.

- Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

Είδος 6 : ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ (τεμ. 10)

  - Ραπτομηχανή μονοβέλονη κατάλληλη για τη ραφή λεπτών και μέτριου πάχους

  - υφασμάτων.

  - Να διαθέτει αυτόματη λίπανση, εύκολη ρύθμιση του μήκους γαζιού και εύκολη

  - λειτουργία του στερεώματος .

  - Εγκατάσταση σε βασοτράπεζο:

  - Ανώτατη ταχύτητα 5000 στροφές/λεπτό.

  - Μήκος βελόνας: 0-5 mm.

  - Ύψος σηκώματος ποδιού με το χέρι 5 mm.

  - Ύψος σηκώματος με το πόδι 13 mm.

  - Ύψος βελονοφόρου 31,8 mm.

- Βελόνα 16 x 231-90.

- Μοτέρ ισχύος: 0.5 HP/ 400 W.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Είδος 7 : ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ (τεμ. 6)

Κοπτοράπτης 5 κλωστών ειδικός για τη ραφή σταθερών και πλεκτών υφασμάτων.

Να διαθέτει αυτόματη λίπανση και να είναι εφοδιασμένος με κοπτικό εργαλείο για τη κοπή της αλυσίδας ραφής.

Εγκατάσταση σε βασοτράπεζο:

- Ανώτατη ταχύτητα 5000 στροφές /λεπτό.

- Μήκος βελόνας 4 mm.

- Υψος σηκώματος ποδιού 5 mm.

- Σύνολο πλέξης 7.5 mm.

- Βελόνα Β 27.

- Μοτέρ ισχύος: 0.5 HP/400 W.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Είδος 8 : ΤΙΓΚΕΛΙ (τεμ. 2)

Τιγκέλι τριβέλονο κατάλληλο για την διακοσμητική ραφή πλεκτών και σταθερών υφασμάτων.

Να διαθέτει αυτόματη λίπανση και να είναι εύκολη η ρύθμιση του μήκους γκαζιού.

Εγκατάσταση σε βασοτράπεζο:

- Ανώτατη ταχύτητα 4000 στροφές /λεπτό.

- Μήκος βελόνας 1,8-3,3 mm.

- Ύψος σηκώματος ποδιού 6 mm.

- Πυκνότητα πλέξης 6 mm.

- Βελόνα Β63 70-90.

- Απόσταση βελόνων 3 mm.

- Μοτέρ ισχύος 0,5 ΗΡ/400 W.

- Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz.

Είδος 9 : ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τεμ. 2)

Πάγκος από μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένος από στραντζαριστό πάχους 40x40x1.5 mm και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 1,8x1,6 mm, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 25 mm, αμφίπλευρα επικαλλυμένη με LAMINATE.

Στα σημεία κοπής της να υπάρχει κολλημένη σοκοροταινία από PVC πάχους 3 mm.

O πάγκος να έχει ύψος 75-80 cm περίπου.

Είδος 10 : ΑΤΜΟΠΡΕΣΑ (τεμ. 2)

Ατμόπρεσα εύχρηστη επιφάνεια σιδερώματος που να διαθέτει :

- Κεντρικό διακόπτη λειτουργίας και διακόπτη ατμού.

- Λαμπάκι θερμοστάτη και διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας

- Θερμαινόμενη πλάκα και χειρολαβή για άνοιγμα- κλείσιμο της πρέσας και ρύθμιση της πίεσης.

- Ρεζερβουάρ νερού και σωληνάκι καθαρισμού βραστήρα.

- Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Είδος 11 : ΨΑΛΙΔΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ (τεμ. 30).

Ψαλίδια κοπτικής ραπτικής, υψηλής ποιότητας κατάλληλα για υφάσματα και νήματα.

- Ψαλίδι 8’’ σφυρήλατο από ανοξείδωτο ατσάλι με χειρολαβή από σμάλτο.(τεμ 15).

- Ψαλίδι 4,5’’ σφυρήλατο επινικελομένο (τεμ 15).