ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (0601)

ΕΙΔΟΣ 1: ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ τεμ. 2

Από στέρεο μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επιφάνεια εργασίας, με συνολικές διαστάσεις: μήκος 180cm, πλάτος 80cm και ύψος επιφάνειας εργασίας 80cm.

Σκελετός πάγκου από ενισχυμένη στρατζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30Χ50mm και όλα τα τμήματα ενωμένα με συγκόλληση και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή.

Επιφάνεια εργασίας από νοβοπάν πάχους 3cm, επενδυμένο με άκαυστη φορμάικα επικολλημένη με πρέσα.

Ο πάγκος να διαθέτει 2 συρτάρια.

Συλλογή υλικών για: απλές κατασκευές, πολυόροφες κατασκευές, κατασκευές γεφυρών, επίδειξη μονωτικών ιδιοτήτων των υλικών, επίδειξη αρμονικών ταλαντώσεων στις κατασκευές, μέτρηση μετατόπισης και αντοχής δοκών.

Με τα παραπάνω υλικά με χρήση Η/Υ είδος 27 και με το κατάλληλο λογισμικό να καλύπτεται η παρακάτω θεματολογία:

-	Επίδραση των δυνάμεων στις κατασκευές. Αντοχή των κτιρίων στους σεισμούς.

-	Εξέταση των ιδιοτήτων των υλικών.

-	Μελέτη της αντοχής και των ιδιοτήτων των υλικών και διαφορά μεταξύ τάσης και τανυσμού.

-	Υπολογισμός και σχεδιασμός για διαφορετικούς τύπους υλικών, των ποσοτήτων των δομικών υλικών και των γωνιών στις κατασκευές. Τεχνικές κατασκευής κτιρίων και πολυορόφων οικοδομών.

-	Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μονάδας μίας γέφυρας. Τεχνικές κατασκευής γεφυρών.

-	Δοκιμές αντοχής σε δοκίμια φερόντων δοκών.

-	Χρήση εξοπλισμού δοκιμών για ανάλυση της παραμόρφωσης και ανάγνωση των χαρακτηριστικών από τα γραφήματα φορτίου παραμόρφωσης.

-	Συσχετισμός του δομικού σχήματος και της αντοχής, αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων στις κατασκευές.

-	Η σύγχρονη τεχνολογία στις κατασκευαστικές τεχνικές.

-	Ορισμός: της στρέψης, του εφελκυσμού και της θλίψης.

-	Προσδιορισμός: - της μόνωσης ως ιδιότητας των δομικών υλικών - των περιοχών της ελάσσονος αντιστάσεως απλών και πολυόροφων κατασκευών - της σπουδαιότητας του σχήματος στις κατασκευές - των πλεονεκτημάτων των γεφυρών - των κατασκευαστικών διαφορών μεταξύ διαφορετικών γεφυρών - των δυνάμεων που εφαρμόζονται στις γεφυροκατασκευές - της θλίψης - του εφελκυσμού - των τύπων των δυνάμεων που εφαρμόζονται στις κατασκευές.

Τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΙΔΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΑ, τεμ. 15

Ξύλινο με ρυθμιζόμενη ανακλινόμενη επιφάνεια, θήκη για τα σχεδιαστικά και παραλληλογράφο.

ΕΙΔΟΣ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ PROCTOR (τεμ.1)

Η μηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής ,κατάλληλη για ομοιόμορφη συμπύκνωση με μηχανισμό κίνησης για ανύψωση βάρους συμπύκνωσης των 5,5 lb ή 10 lb (2,5 Kg ή 4,5 Kg) και ρυθμιζόμενο κατά περίπτωση ύψος 12΄΄ ή 18΄΄.

Η μηχανή να είναι πλήρης με εξωτερικό ηλεκτρονικό ψηφιακό πίνακα ελέγχου για την επιλογή διαφόρων παραμέτρων δοκιμών και η ακολουθία της συμπύκνωσης να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.Η διάμετρος του κόπανου να είναι 2΄΄ (50,8 mm).

Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz.

Η μηχανή να συνοδεύεται από δύο πλήρης μήτρες δοκιμίων 4΄΄ και 6΄΄.

ΕΙΔΟΣ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΣΚΙΝΙΕΡΑ (τεμ.1)

Η ηλεκτρική κοσκινιέρα να έχει χαρακτηριστικά και δυνατότητες ως εξής:

Nα είναι κατάλληλη για ελέγχους και δοκιμές κοσκινίσματος.

Να διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου με τον οποίο να ρυθμίζονται τα παρακάτω :

- O χρόνος κοσκινίσματος από 1-999 min.

- Η πυκνότητα δόνησης.

- Ο χρόνος παύσης μεταξύ διαδοχικών δονήσεων.

Να μπορεί να δεχθεί μέχρι και 10 κόσκινα διαμέτρου 200 mm ή 300 mm συμπεριλαμβανομένου και του καλύμματος και του υποδοχέα.

Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

Nα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τα παρακάτω κόσκινα, υποδοχείς και καλύμματα:

- Kόσκινα υγρού κοσκινίσματος (ASTM E 11) διαμέτρου 8΄΄x 100 mm.

- Κόσκινα υγρού κοσκινίσματος (ΑSTM E 11) διαμέτρου 12΄΄x 100 mm.

- Υποδοχέα και κάλυμμα υγρού κοσκινίσματος ανοξείδωτο, διαμέτρου 8΄΄.

- Υποδοχέα και κάλυμμα υγρού κοσκινίσματος ανοξείδωτο, διαμέτρου 12΄΄.

EIΔΟΣ 5: HΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΑ ΘΛΙΨΗΣ (τεμ.1)

Η ηλεκτροκίνητη πρέσα θλίψης να είναι στιβαρής κατασκευής ,ακρίβειας , εύκολης χρήσης και να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα.

Η πρέσα να είναι εφοδιασμένη με υδραυλική αντλία οδηγούμενη από ηλεκτρικό κινητήρα .

Να διαθέτει ψηφιακή απεικόνιση LCD και μικροεπεξεργαστή για ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας του φορτίου δείχνοντας απευθείας τη μέγιστη τιμή, καθώς και εξόδους RS 232  για σύνδεση με Η/Υ και εκτυπωτή για μεταφορά δεδομένων.

Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων.

Να έχει δυνατότητα επιλογής μετρήσεων σε : KΝ ,Kgf ,Nm,g, Kgr ,Mpa ,V ,mV, mV/V. TEΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 1500 KΝ.

Διαδρομή εμβόλου : 70 mm περίπου.

Διάμετρος εμβόλου : 400 mm περίπου.

Ταχύτητα : 35mm/min περίπου.

Ακρίβεια : -+ 1% περίπου.

Διαστάσεις πλακών δοκιμίων : 190 x 190 mm περίπου.

Απόσταση μεταξύ πλακών : μικρότερη από 300 mm.

Οριζόντια απόσταση : 230 mm    περίπου.

Τάση λειτουργίας : 220 V AC/50 Hz.

H πρέσα να συνοδεύεται από εκτυπωτή καθώς και από πιστοποιητικό βαθμονόμησης.

ΕΙΔΟΣ 6: EΠΙΤΟΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΕΔΑΦΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (σετ.1)

Η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να αποτελείται από τα εξής :

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 5 λίτρων.

Διπλός μεταλλικός κώνος άμμου με κάνουλα.

Βάση/πλαίσιο με οπή φλάντζας διαμέτρου 6΄΄.

Δοχείο βαθμονόμησης.

Επίπεδο χάρακα.

Ελαστικό σφυρί.

Κοπίδι.

Ανοξείδωτο κουτάλι.

Σιδερένια ματσόλα.

50 Kgr βαθμονομημένη άμμος 0,6 mm έως 0,3mm.

ΕΙΔΟΣ 7:ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ (σετ.1)

Το σύστημα να αποτελείται από τα εξής :

Βαθμονομημένο κύλινδρο μετρήσεων από πλέξιγκλας[τεμ.4]

Λαστιχένιο παρέμβυσμα για κύλινδρο[τεμ4]

Πλαστική φιάλη με συγκρότημα σιφονιού.

Ισοσταθμισμένο υποστύλωμα για το επίπεδο της άμμου.

Σωλήνα ύδρευσης.

Δοχείο μέτρησης, χωρητικότητας 88 ml.

Μεταλλικό χωνί.

Στερεωτικό κλίπ.

Λαστιχένιο σωλήνα μήκους 1 μέτρο.

Βαθμονομημένο χάρακα 500 mm από ανοξείδωτο ατσάλι.

Συμπυκνωμένο διάλυμα 5 λίτρων.

ΕΙΔΟΣ 8: ΣΕΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ MARSHALL (τεμ.1)

Συσκευή MARSHALL ικανότητας 50ΚΝ ,με δυνατότητα εφαρμογής του φορτίου μέσω μηχανικού γρύλλου με τη βοήθεια κινητήρα σταθερής ταχύτητας και με διακόπτες θέσεως.

Η ταχύτητα να είναι 2΄΄/min (50,8 mm/min) και η μέγιστη διαδρομή πλάκας 65 mm περίπου.

Η συσκευή να συνοδεύεται από δυναμόμετρο δακτύλιο 50KN μήτρα διαμέτρου 101,6 mm και έμβολο φορτίου.

ΕΙΔΟΣ 9: ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΟΥ ΥΔΑΡΟΤΗΤΑΣ (μέθοδος CASAGRANDE) (σετ.1)

Η συσκευή να είναι χειροκίνητη ,πλήρης και να προσφέρεται με τα εξής :

Χρονομετρητή.

Λείο κύπελο με ύψος ρυθμιζόμενο.

Βάση από κατάλληλο υλικό που εγγυάται την αναπήδηση σύμφωνα με τα στάνταρτς.

Εργαλεία χάραξης αυλακώσεων (CASAGRANDE).

Εργαλείο χάραξης αυλάκωσης .

Ανοξείδωτη σπάτουλα με λεπίδα 120 mm.

ΕΙΔΟΣ 10: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ(σετ.1)

Τα εργαστηριακά κόσκινα να είναι κυκλικού πλαισίου από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 12΄΄ και 8΄΄ και σύμφωνα με το πρότυπο ASTM  Ε 11.

Το σετ να περιλαμβάνει 14 κόσκινα των 12΄΄ με διάμετρο οπής από ½ ΄΄ έως και 3΄΄ και 22 κόσκινα των 8΄΄ με διαμέτρους οπής από Νο 120 έως και Νο 4.

ΕΙΔΟΣ 11: ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (τεμ.1)

Ο φούρνος να είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου και να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά και ιδιότητες :

Να είναι κατάλληλος για ξήρανση μεγάλης ποσότητας δείγματος εδαφών.

Eσωτερικά ο θάλαμος να είναι ανοξείδωτος.

Ο φούρνος να είναι εξοπλισμένος με:

- Διακόπτη έναρξης λειτουργίας.

- Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.

- Θερμοστάτη με ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας.

- Δύο ρυθμιζόμενα ράφια.

Nα είναι χωρητικότητας 150 λίτρων.

Να έχει περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας μέχρι 200 C[βαθμούς Κελσίου]

Εσωτερικές διαστάσεις : 500 x 600 x 600 mm περίπου.

Εξωτερικές διαστάσεις: 770 x 900 x 680 mm περίπου.

Βάρος: 65 κιλά περίπου.

ΕΙΔΟΣ 12: ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ & ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΣΚΙΝΙΕΡΑΣ (σετ 1)

Ο εξοπλισμός να αποτελείται από ένα σετ με τα εξής :

Υποδοχέα για τα κόσκινα διαμέτρου 8΄΄[1 τεμ].

Κάλυμμα για τα κόσκινα διαμέτρου 8΄΄ [1 τεμ.].

Υποδοχέα για τα κόσκινα διαμέτρου 12΄΄[1 τεμ.].

Κάλυμμα για τα κόσκινα διαμέτρου 12΄΄ [1 τεμ.].

ΕΙΔΟΣ 13: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ (τεμ.1)

Ο ζυγός να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Ικανότητα ζύγισης:  30 Kg.

Ευκρίνεια: 1 gr.

Επιφάνεια ζύγισης:  25 x 25 cm  περίπου ανοξείδωτη.

Να διαθέτει απεικόνιση LCD τουλάχιστον 5 ψηφίων.

Δυνατότητα μέτρησης σε: gr, Kgr, lb, pcs,%.

Δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης και αυτόματο σταμάτημα λειτουργίας.

Δυνατότητα λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας.

Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz.

EIΔΟΣ 14: ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ (τεμ.1)

Το παχύμετρο να είναι ανοξείδωτο με περιοχή μέτρησης 150 - 0,01 mm.

ΕΙΔΟΣ 15: ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (τεμ.1)

Το υδατόλουτρο δοκιμίων να διαθέτει ψηφιακό θερμοστάτη για έλεγχο της θερμοκρασίας και εσωτερική επένδυση κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα 20 λίτρα περίπου.

Μέγιστη θερμοκρασία: έως 100 C.

Εσωτερικές διαστάσεις:  480 x 150 x 280 mm περίπου.

Ακρίβεια θερμοκρασίας: 1 C περίπου.

Τάση λειτουργίας: 220 V AC/50 Hz.

To υδατόλουτρο να είναι εφοδιασμένο με θερμοστάτη ασφαλείας για περιπτώσεις υπερθέρμανσης καθώς και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.

ΕΙΔΟΣ 16: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (τεμ.1)

Η μονάδα να είναι κατάλληλη για τον γρήγορο διαχωρισμό του δείγματος στα αντιπροσωπευτικά υλικά του.

Να είναι κατασκευασμένη από ατσάλι.

Να διαθέτει 14 εγκοπές των 2΄΄.

Να συνοδεύεται από 3 μεταλλικά δοχεία και σέσουλα (φτυαράκι).

ΕΙΔΟΣ 17: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ (τεμ.1)

Η μονάδα να είναι κατάλληλη για τον γρήγορο διαχωρισμό του δείγματος στα αντιπροσωπευτικά υλικά του.

Να είναι κατασκευασμένη από ατσάλι.

Να διαθέτει 16 εγκοπές των ¾ ΄΄.

Να συνοδεύεται από 3 μεταλλικά δοχεία και σέσουλα (φτυαράκι).

ΕΙΔΟΣ 18: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (σετ.1)

Να προσφερθούν ογκομετρικοί σωλήνες με τα εξής χαρακτηριστικά : Βαθμονομημένος υάλινος κυλινδρικός σωλήνας με σουέλο (υδρορροή)και

εξαγωνική βάση σύμφωνα με ISO 4788 /DIN 12680-1 χωρητικότητας  100 ml[τεμ.1]  Βαθμονομημένος υάλινος κυλινδρικός  σωλήνας ακριβώς όπως ο παραπάνω

αναφερόμενος ,χωρητικότητας 250 ml (τεμ.1).

Βαθμονομημένος υάλινος κυλινδρικός σωλήνας όπως ακριβώς ο παραπάνω

προσφερόμενος, χωρητικότητας 500 ml (τεμ.1).

Βαθμονομημένος υάλινος κυλινδρικός σωλήνας όπως ακριβώς ο παραπάνω

προσφερόμενος, χωρητικότητας 1000 ml (τεμ.1).

ΕΙΔΟΣ 19: ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΥΣΗΣ (σετ.1)

Να προσφερθούν δοχεία πλύσης με τα εξής χαρακτηριστικά :

Δοχείο πλύσης χωρητικότητας 1000 ml (τεμ.1).

Δοχείο πλύσης χωρητικότητας 500   ml (τεμ.1).

ΕΙΔΟΣ 20: ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (σετ.1).

Να προσφερθούν λεκάνες/κάψες πορσελάνης με τα εξής χαρακτηριστικά :

Λεκάνη από πορσελάνη με επίπεδη βάση διαστάσεων Φ 110 x 50 mm

χωρητικότητας 200 ml (τεμ.1).

Λεκάνη από πορσελάνη με επίπεδη βάση διαστάσεων Φ 150 x 63 mm

χωρητικότητας 475 ml (τεμ.1).

ΕΙΔΟΣ 21: ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (σετ.1)

Να προσφερθούν λεκάνες αλουμινίου με τα εξής χαρακτηριστικά :

Λεκάνη αλουμινίου χωρητικότητας 2 λίτρων (τεμ.1).

Λεκάνη αλουμινίου χωρητικότητας 6 λίτρων (τεμ.1).

Λεκάνη αλουμινίου χωρητικότητας 11 λίτρων (τεμ.1).

ΕΙΔΟΣ 22: ΤΑΨΙΑ (σετ 1)

Να προσφερθούν ταψιά με τα εξής χαρακτηριστικά :

Δειγματοληπτικό ταψί αλουμινίου διαστάσεων 40 x 40 cm (τεμ.1).

Δειγματοληπτικό ταψί αλουμινίου διαστάσεων 60 x 60 cm (τεμ.1).

Δειγματοληπτικό ταψί αλουμινίου διαστάσεων 100 x 100 cm (τεμ.1).

ΕΙΔΟΣ 23: ΣΥΣΚΕΥΗ VICAT[τεμ.1]

Η συσκευή αυτή πρέπει να λειτουργεί χειροκίνητα και να αποτελείται από τα εξής μέρη:

Μεταλλικό πλαίσιο.

Βαθμονομημένη κλίμακα με δείκτη.

Μετακινούμενος καθ’ ύψος καθετήρας των 300g .

Στέλεχος εμβάπτισης στο τσιμεντοπολτό διαστάσεων Φ 10 mm.

Υάλινη πλάκα.

Βελόνες διαστάσεων 1,13mm ΕΝ 196 για την αρχή και το τέλος του χρόνου ρύθμισης της μέτρησης.

Κωνικό καλούπι διαστάσεων 70/80 χ 40mm.

Η συσκευή να έχει διαστάσεις 160 x 200 x 300mm περίπου και βάρος [5] Κgr περίπου.

ΕΙΔΟΣ 24: ΑΝΤΛΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ), τεμ. 1

Αντλία εμπορίου.

## ΕΙΔΟΣ 25: ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, τεμ. 1

Ισχύς 700 Watt κρουστικό, δεξιόστροφο και αριστερόστροφο, ρύθμιση στροφών, ρύθμιση βάθους τρύπας, αυτόματο τσοκ

## ΕΙΔΟΣ 26: ΣΕΓΑ, τεμ. 1

Ισχύος 550 Watt

# ΕΙΔΟΣ 27: Η/Υ, ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με πρόσβαση στο Δίκτυο Internet, τεμ. 3

MIDI TOWER ATX 350W

MOTHERBOARD SOLTEK

INTEL PENTIUM 4/3.2GHZ800 PRESCOTT CPU

512MB RAM

80GB HDD/7200RPM SATA

DVD LG 16X/48X

VGA ATI Radeon 9800SE 128Mb +TV OUT

Κάρτα Ήχου SB AC97 MULTICHANNEL  & Ηχεία

Εσωτ. Modem 56k V.92

Πληκτρολόγιο PS2

Mouse PS2

3.5” Floppy 1.44Mb

17” VGA CRT οθόνη FLAT

Microsoft Windows XP Home GR

Έγχρωμος Εκτυπωτής Inkjet HP3745

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: MS WORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK.

β. Βιντεοπροβολέας, τεμ. 1

Φορητός με φωτεινότητα 1800AnsiLumen.

Πραγματική ανάλυση SVGA (600X800) Απόσταση προβολής  0,9 - 11,3 m.

Automatic Multi Scan System. Digital Zoom X49.

Ηλεκτρικό Zoom/Focus, σύνδεση με P/C, Video, USB mouse Port, 10 Bits Digital Gamma Correction, Remote control μεγέθους πιστωτικής κάρτας, οθόνη προβολής πτυσσόμενη διαστάσεων περίπου 2x 1,5 m κατάλληλη για στήριξη σε τοίχο.

Δυνατότητα ανάρτησης από την οροφή. Τσάντα μεταφοράς.

Το βάρος να μην υπερβαίνει τα 2,80 Kgr.

γ. Ψηφιακή βιντεοκάμερα, τεμ. 1

Θα έχει: Αποθηκευτικό μέσο: κασέτα miniDV, SD.

Ήχος στέρεο: Φακός: Εστιακή απόσταση 2,8 – 50,4 mm, μέγιστο διάφραγμα F / 1,8, ελάχιστη απόσταση εστίασης 10 mm.

Zoom: οπτικό 18x, ψηφιακό 360 x.

Σκόπευτρο: έγχρωμο 0 44”, οθόνη LCD πολλαπλών εικόνων 2,5”.

Χειροκίνητες ρυθμίσεις: Εστίαση, ισορροπία λευκού, ταχύτητα κλείστρου, έκθεση.

Ευκολίες – δυνατότητες: Bagk light, αντικραδασμικό, progressive photo, εγγρ. LP, εγγραφή ημερομηνία – ώρα, έγχρωμη λήψη 0 Lux.

Προγράμματα ΑΕ: πλήρως αυτόματη, σπορ, πορτρέτο, προβολέας, άμμος και χιόνι, χαμηλός φωτισμός, νύχτα. Είσοδοι – έξοδοι: ακουστικά, μικρόφωνο, USB, DV (είσοδος / έξοδος), AV, αναλογική είσοδο, S – video.

Εξοπλισμός - συνοδευτικά: Μπαταρία λιθίου, ασύρματο τηλεχειριστήριο, φορτιστής, κιτ σύνδεσης με PC και κατάλληλο λογισμικό για MS – WINDOWS 2000. Μικρού βάρους (όχι μεγαλύτερο των 650 γραμμαρίων). Θα συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς, οδηγίες χρήσης.

δ. Plotter, τεμ. 1

Για τη σχεδίαση αρχιτεκτονικών, τοπογραφικών, στατικών κλπ σχεδίων.

Έγχρωμος με ανάλυση τουλάχιστον 1200Χ600 dpi , μνήμη τουλάχιστον 16MB RAM - 160 MB Δεύτερος τροφοδότης χαρτιού, Σύνδεση USB & Παράλληλη.

Αυτόματος κόφτης χαρτιού. Διαστάσεις μήκους σχεδίου τουλάχιστον 80 cm.  Roll feed, Stand, Spindle.

Drivers for Windows 95/98, NT 4.00 & 2000,

Drivers for AutoCAD 2002 & releases.

Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις.

ε. Φωτογραφική μηχανή, τεμ. 1

Ψηφιακή κάμερα με σύνδεση στο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, 2.0 Megapixels ενεργά,

Ανάλυση εικόνας: 1632 x 1224, Οπτικό zoom 3x,

Ψηφιακό zoom 2.5x, Video capture, MPEG format,

Σύνδεση USB,

5 προγράμματα

# ΕΙΔΟΣ 28: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ,σετ 1

α. Γωνιομετρική πυξίδα, τεμ. 2

Ακρίβεια <= 1.250

β. Εμβαδόμετρο ηλεκτρονικό, τεμ. 2

Οθόνη 5 συμβόλων, με ακρίβεια +- 2/1.000 παλμούς, μονάδες μετατροπής (in2, cm2)

γ. Χωροβάτης αυτόματης οριζοντίωσης με τρίποδα και σταδία, τεμ. 2

Αυτόματος χωροβάτης με 400gon οριζόντιο δίσκο, τηλεσκόπιο με διάμετρο αντικειμενικού φακού 36mm, μεγέθυνση 24Χ ορθού ειδώλου , σταθερές Κ = 100 , C= 0.

Να διαθέτει φακούς με επένδυση για αποφυγή αντανακλάσεων, ακρίβεια +- 2.0mm/Km, με θήκη μεταφοράς.

Τρίποδας αλουμινίου πτυσσόμενος με ανοξείδωτους όνυχες.

Να είναι ανθεκτικός χωρίς παραμορφώσεις λόγω καιρικών συνθηκών, στεγανός στην υγρασία και στη σκόνη. σταδία αλουμινίου 4 μ. πτυσσόμενη. Να έχει οδηγίες στα Ελληνικά

δ. Γεωδετικός σταθμός με ανακλαστήρα και ακόντιο, τεμ. 2

Γεωδαιτικός σταθμός.

Μέτρηση απόστασης χωρίς πρίσμα 100m.

Ακρίβεια 6΄΄ (1.8 mgon)  ή 18cc  Ανάγνωση 5΄΄/1΄΄ (1.0mgon/0.2mgon) Απόσταση 1 πρίσμα (4000μ). Ακρίβεια μέτρησης απόστασης +-(3mm+2ppm).

Με ενσωματωμένο καταγραφικό για 8000 σημεία/ γωνίες / αποστάσεις ή 16000 για συντεταγμένες. Αδιάβροχος. Σύστημα διπλού Ηλεκτρονικού αντισταθμηστήρα.

Μία οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Μπαταρίες με αυτονομία τουλάχιστον τριών ωρών καθεμία, σύνολο τουλάχιστον 6 ωρών. Φορτιστής που φορτίζει την μπαταρία.

Σετ προγραμμάτων (λογισμικού) και καλωδίων σύνδεσης με P/C (ηλεκτρονικό υπολογιστή). Σετ στοχοφόρου αποτελούμενο από : Ράβδο 2,50 μ. αλουμινίου πτυσσόμενη, Πρίσμα (ανακλαστήρας), Βάση Πρίσματος. Τρίποδας αλουμινίου πτυσσόμενος

ε. Ακόντια, τεμ. 15

Ακόντιο μήκους 2,16 μ, διαμέτρου 2,50 εκ. με μεταλλική αιχμή, χρώματος λευκού και ερυθρού εναλλασσόμενου ανά 50 εκ. μεταλλικά σπαστά.

στ. Διπλό πρισματικό ορθόγωνο, τεμ. 4

Ορθόγωνο με διπλό πεντάπρισμα, θυρίδα για την απευθείας σκόπευση και πλαστική θήκη

ζ. Σφαιρική αεροστάθμη, τεμ. 4

Σφαιρική γωνιακή για σταδίες

η. Σωληνωτή αεροστάθμη, τεμ. 2

Ηλεκτρονική

θ. Αποστασιόμετρο, τεμ. 2

Laser Διαστάσεων 17,2 x 6,9 x 4,4 cm.

Οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά, θήκη μεταφοράς, 4 μπαταρίες των 1.5 V

ι. Όργανο πεδίου (GPS), τεμ. 2

Πορείες 20, σημεία καταγραφής 2048, εισαγωγική κλίμακα ΕΓΣΑ 87, Ενσωματωμένοι βασικοί παγκόσμιοι χάρτες, Δυνατότητα εισαγωγής χάρτη, Τροφοδοσία με μπαταρίες συνεχούς λειτουργίας 18 ωρών, Διαστάσεων 11,2x5,1x3,00 cm.

Nα συμπεριληφθούν οδηγίες χρήσης και θήκη μεταφοράς.

ΕΙΔΟΣ 29: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), σετ 5

Σχεδιαστικά προγράμματα: Πυθαγόρας, AutoCAD 2002, Polis 2002, Actrix Technical, Αρχικέλυφος.