Μάθημα:                          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Καθηγητής:                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

# ΤΕΣΤ Νο 1 Α

( ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ – ΛΕΒΗΤΕΣ – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ – ΚΑΥΣΗ  )

Α.  Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Η ταχύτητα ανταπόκρισης { η αδράνεια ) ενός λέβητα εξαρτάται από

.........................................................................................................................................................

- Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίθλιψη ενός λέβητα είναι :

α)  ........................ ........................................  β)  ............................................................

γ)  ....................... ...........................................

- Για να χαρακτηριστεί ένα υλικό σαν καύσιμο πρέπει να :

α)  ...............................................................................................................

β)  ...............................................................................................................

γ)  ................................................................................................................

- Ο καυστήρας ενός λέβητα συνδέεται με δύο σωλήνες όταν η δεξαμενή του πετρελαίου είναι μέχρι ……………   μέτρα πιο ψηλά από τον καυστήρα.

- Για να υπολογίσομε τον βαθμό απόδοσης ενός λέβητα πετρελαίου πρέπει να γνωρίζομε :

α)  ……………………………………………………………………………………….

β)  ………………………………………………………………………………………….

γ)  …………………………………………………………………………………..

- Τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα ενός λέβητα είναι :

α)  ……………………………………………………………………………………….

β)  …………………………………………………………………………………………

γ)  …………………………………………………………………………………………..

δ)  …………………………………………………………………………………………..

7.  Η διατομή της καπνοδόχου εξαρτάται από :

α)  ………………………………………   β)  ……………………………………….

8.   Σε παλιές εγκαταστάσεις κεντρικής με ισχύ μέχρι 400000 Kcal / h η μέγιστη

επιτρεπόμενη απώλεια από τα καυσαέρια, πρέπει να είναι μέχρι  …………   %.

9.   Για να υπολογίσουμε τις απώλειες καυσαερίων σε ένα λέβητα πετρελαίου εφαρμόζουμε το παρακάτω τύπο:        nk =                                       x

10.   Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι ………………………………. Kcal / Kg

Β.  Τοποθετείστε ένα  Σ  σε κάθε σωστή πρόταση  και ένα  Λ  σε κάθε λανθασμένη.

- Η ηλεκτρομαγνητική τις δεξαμενής πετρελαίου συνδέεται παράλληλα με τον κινητήρα του καυστήρα.

- Οι πιεστικοί λέβητες είναι κυρίως χαλύβδινοι.

- Οι μαντεμένοι λέβητες έχουν καλύτερο βαθμό απόδοσης από τους χαλύβδινους.

- Από την οροφή του λεβητοστασίου δε πρέπει να περνάνε σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης.

- Η τοποθέτηση ενός ξυρού θαλάμου καύσης σε ένα λέβητα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των οξειδίων του αζώτου NOX και την αύξηση των ακαύστων (C,  CO).

- Η μετάδοση της θερμότητας στο θάλαμο καύσης των λεβήτων πετρελαίου γίνεται κυρίως με ακτινοβολία.

- Η μετάδοση της θερμότητας στις διαδρομές των καυσαερίων στους λέβητες πετρελαίου γίνεται κυρίως με ακτινοβολία.

- Οι μαντεμένιοι λέβητες έχουν μεγάλη ευαισθησία στις απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του νερού.

- Οι λέβητες πρέπει να έχουν ισχύ μεγαλύτερη από τις θερμικές απώλειες του χώρου που εξυπηρετούν κατά 30 – 50 %.

- Η πινακίδα που συνοδεύει τους λέβητες πρέπει να αναφέρει και την πίεση λειτουργίας.

Γ. Βάλτε ένα Χ   στη σωστή απάντηση των παρακάτω προτάσεων  .

1.   Μονοσωλήνια σύνδεση παροχής πετρελαίου σε ένα καυστήρα κάνουμε όταν η δεξαμενή είναι:

| 2 m χαμηλότερα από το καυστήρα. | 2 m ψηλότερα από το καυστήρα. |
| --- | --- |
| 4 m χαμηλότερα από το καυστήρα. | 4 m ψηλότερα από το καυστήρα. |

- Μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης έχει ο λέβητας με θερμοκρασία καυσαερίων:

| 180 Co | 200 Co | 220 Co | 240 Co |
| --- | --- | --- | --- |

- Καλύτερες καμινάδες από άποψη ελκισμού, για λέβητες κεντρικής θέρμανσης θεωρούνται:

- Οι κτιστές με τούβλα.

- Οι κτιστές με προκατασκευασμένα κομμάτια.

- Οι ανοξείδωτες διπλού τοιχώματος.

- Οι αμιαντοσωλήνες.

- Τη μεγαλύτερη υγροποίηση τη συναντάμε σε καμινάδες:

- Κτιστές με τούβλα.

- Κτιστές με προκατασκευασμένα κομμάτια.

- Ανοξείδωτες διπλού τοιχώματος.

- Από αμιαντοσωλήνες.

- Σε μία κοινή καμινάδα μπορούμε να συνδέσουμε το πολύ:

| 2 λέβητες | 3 λέβητες | 4 λέβητες | 5 λέβητες |
| --- | --- | --- | --- |

- Στη σοιχειομετρική καύση του πετρελαίου, στα καυσαέρια θα υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό:

| 10 % | 13,5 % | 15,3 % | 17,5 % |
| --- | --- | --- | --- |

- Κατά την ατελή καύση του πετρελαίου θέρμανσης, στα καυσαέρια θα υπάρχει:

| CΟ2 | CO | C | NOX |
| --- | --- | --- | --- |