Μάθημα:    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ                        ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής:            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 1 β

( ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ – ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κ. Θ. – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ )

Α.   Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Η άνεση μας σε ένα χώρο εξαρτάται από :  α)  ………………………………………………………               β)…………………………………………………   γ)…………………………………………………….

- Οι θερμικές απώλειες σε ένα χώρο διακρίνονται σε απώλειες ……………………………..………………… και σε απώλειες ……………………………………………………..   .

- Το ποσό της θερμότητας που περνάει από μια επιφάνεια υπολογίζεται από τον τύπο ………………………

- Στους εσωτερικούς μη θερμαινόμενους χώρους θεωρούμε ότι έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη κατά .             …………………………….  Ο C   από αυτή του περιβάλλοντος.

- Όταν ένας χώρος έχει προσανατολισμό βόριο ο συντελεστής προσαύξησης των απωλειών είναι …………... ενώ αν ο προσανατολισμός είναι νότιος  η προσαύξηση θα είναι ……………………  .

- Οι απώλειες αερισμού οφείλονται    …………………………………………………………………………………..

- Η θερμοκρασιακή πτώση σε ένα βρόχο μονοσωληνίου  λαμβάνεται από  ……..  έως  …….. ο C.

- Η μέση θερμοκρασία tm  των θερμαντικών σωμάτων δίνεται από τον τύπο …………………………

- Η απόσταση από το δάπεδο που πρέπει να έχει ένα σώμα είναι   ………………………………….

- Τι συμπεράσματα βγάζεται για το θερμαντικό σώμα με συμβολισμό   IV 655 / 15   …………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

11.  H μετάδοση της θερμότητας γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :

- .

- .

- .

12.  Οι κεντρικές θερμάνσεις με νερό πλεονεκτούν στα παρακάτω σημεία :

- .

- .

- .

- .

Β. Στην αρχή κάθε πρότασης τοποθετείστε ένα Σ αν αυτή είναι σωστή, ή ένα Λ  αν αυτή είναι λάθος.

- (   Στο δισωλήνιο σύστημα όλα τα σώματα τροφοδοτούνται με νερό της ίδιας θερμοκρασίας.

- (  Στο μονοσωλήνιο σύστημα όλα τα σώματα τροφοδοτούνται με νερό της ίδιας θερμοκρασίας.

- (  Στο δισωλήνιο σύστημα όπου τα σώματα των ορόφων τροφοδοτούνται από κάθετες στήλες δεν είναι δυνατή η αυτόνομη θέρμανση με ηλεκτροβάνα σε κάθε διαμέρισμα.

- (  Όταν σε ένα σώμα το νερό μπαίνει με θερμοκρασία 90 ο C, βγαίνει με θερμοκρασία  70 ο C και ο χώρος που είναι τοποθετημένο έχει θερμοκρασία 15 ο C, τότε το σώμα αυτό θα αποδώσει τη ισχύ που αναφέρεται στα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή.

- (  Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα παράθυρα γιατί μαυρίζουν τις κουρτίνες.

- (  Μπορούμε να τοποθετήσουμε διακοσμητικά καλύμματα στα θερμαντικά σώματα, χωρίς προβλήματα αρκεί το εμπρός μέρος του καλύμματος να είναι από αραιή σήτα.

- (  Όταν το θερμαντικό σώμα συνδέεται διαγώνια, επιτρέπεται η είσοδος του νερού να γίνεται από την κάτω μούφα και η έξοδος από την πάνω.

- (  Σε ένα σώμα II 905 / 7 το συνολικό ύψος του θα είναι 90,5 cm.

- (  Ένα θερμαντικό σώμα πάνελ με περιγραφή  32 – 700 – 500,   έχει  3 μαιάνδρους, 2  υδροφόρες πλάκες,  70 cm  ύψος,  50 cm μήκος.

- (  Οι δαπεδοθερμάνσεις δυσκολεύονται να ακολουθήσουν επιτυχώς τις απότομες μεταβολές του καιρού.

- (  Τα σώματα ΑΚΑΝ ( κλασσικά) έχουν τυποποιημένες διαστάσεις.

- (   Τα σώματα πάνελ  έχουν τυποποιημένες διαστάσεις.

- (   Τα σώματα πάνελ θερμαίνουν κατά 80 % με ακτινοβολία.

- (   Τα σώματα FAN COILS  χρησιμοποιούνται και για ψύξη των χώρων.

- (   Τα σώματα πάνελ  συνδέονται σε μονοσωλήνιο σύστημα με διακόπτη εσωτερικού βρόχου.

- (   Στους διακόπτες εξωτερικού βρόχου μονοσωληνίου συστήματος δεν μπορούμε να κλείσουμε το σώμα χωρίς να διακοπεί η παροχή στα υπόλοιπα σώματα.

- (   Στις δαπεδοθερμάνσεις η κάμψη των πλαστικών σωλήνων γίνεται με ζεστό αέρα.

- (   Τα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης έχουν μεγάλη θερμική αδράνεια.

Γ.  Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο την σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης.

1.  Μια δύναμη που κινείται κατά τη φορά της :

( Παράγει έργο.          ( Δαπανά έργο.         ( Ούτε παράγει ούτε δαπανά.

2.    Προσαύξηση θερμικών απωλειών   -5 %  δίνουμε στους χώρους με προσανατολισμό :

| ( Βορειοδυτικό. | ( Δυτικό. | ( Ανατολικό. | ( Νοτιοδυτικό. |
| --- | --- | --- | --- |

3.  Στο δισωλήνιο σύστημα τα σώματα συνδέονται μεταξύ  τους :

| ( Σε σειρά | ( Παράλληλα | ( Ανά δύο σε σειρά | ( Όπως αποφασίσει ο υδραυλικός |
| --- | --- | --- | --- |

4.  Τα θερμαντικά σώματα αποδίδουν την ισχύ που αναγράφεται στα τεχνικά έντυπα των κατασκευαστών όταν εργάζονται με ενεργό θερμοκρασιακή διαφορά :

| ( 90 ο C | ( 80 ο C | ( 70 ο C | ( 60 ο C |
| --- | --- | --- | --- |

5.  Η ποσότητα του νερού που περνάει από ένα σώμα είναι μεγαλύτερη όταν το σώμα είναι συνδεδεμένο :

| ( α) Σε δισωλήνιο σύστημα. | ( β) Σε μονοσωλήνιο σύστημα με 0 % by pass. | ( γ) Σε μονοσωλήνιο σύστημα με 50 % by pass. | ( δ) Τίποτα από τα παραπάνω. |
| --- | --- | --- | --- |

6.  Διόρθωση ισχύος σωμάτων κάνουμε συνήθως όταν έχουμε :

| ( α) Δισωλήνιο σύστημα με στήλες. | ( β) Μονοσωλήνιο σύστημα. | ( γ) Συνδυασμό μονοσωληνίου και δισωληνίου συστήματος. | ( δ) Συνήθως δεν υπάρχει λόγος για διόρθωση ισχύος. |
| --- | --- | --- | --- |

7.  Απόλυτα τυποποιημένες διαστάσεις συναντάμε μόνο στα σώματα :

| ( α) Κλασσικά τύπου ΑΚΑΝ. | ( β) Πάνελς. | ( γ) Runtal. | ( δ) Fan coil. |
| --- | --- | --- | --- |

8.   Διαγώνια σύνδεση σε ένα σώμα κάνουμε όταν :

| ( α) Το μήκος του είναι το μισό του ύψους του. | ( β) Το μήκος του είναι όσο το ύψος του. | ( γ) Το μήκος του είναι 1,5 φορές το ύψος του. | ( δ) Όταν το ύψος του ώματος δεν είναι μεγαλύτερο από 50 εκατοστά. |
| --- | --- | --- | --- |

9.  Ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα σώματα :

| ( Runtal | ( Convector | ( Fan convector | ( Λουτρού |
| --- | --- | --- | --- |

10.  Διακόπτες σωμάτων διπλής ρύθμισης χρησιμοποιούμε όταν :

| ( α) Δεν θέλουμε ο διακόπτης να κλείνει πάνω από κάποιο όριο. | ( β) Δεν θέλουμε ο διακόπτης να ανοίγει πάνω από κάποιο όριο. | ( γ) Ό πελάτης δεν έχει αντίρρηση να επωμιστεί το επιπλέον κόστος. | ( δ) Έχουμε πολύ μεγάλα δίκτυα |
| --- | --- | --- | --- |

11.  Στη μονοσωλήνια σύνδεση των σωμάτων το νερό έρχεται

| ( α) ¨Από το σωλήνα που είναι κοντά στο σώμα. | ( β) ¨Από το σωλήνα που είναι μακριά από το σώμα | ( γ) Από όποια σωλήνα και να έλθει δεν υπάρχει πρόβλημα | ( δ) Εξαρτάται από το είδος του σώματος. |
| --- | --- | --- | --- |

12.  Διακόπτες σωμάτων με θερμοστατικές κεφαλές χρησιμοποιούμε όταν :

| ( α) Ο θερμαινόμενος χώρος είναι πολύ μεγάλος | ( β) Θέλουμε να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία των χώρων ανεξάρτητα. | ( γ) Ο χώρος είναι πολύ κρύος. | ( δ) Το σώμα πιάνει συχνά αέρα. |
| --- | --- | --- | --- |

.

13.  Την καλύτερη σε ομοιομορφία θέρμανση την έχουμε όταν ο χώρος θερμαίνεται :

| ( Με σώματα πάνελ. | ( Με ακτινοβολία οροφής. | ( Με Fan convector. | ( Με δαπεδοθέρμανση. |
| --- | --- | --- | --- |

14.   Δίπλα από κάθε μονάδα σημειώστε ένα   Ε   αν πρόκειται για μονάδα έργου  ή ένα  Ι  αν είναι μονάδα ισχύος.

- KW

- W

- KWh

- Kcal

- Kcal / h

- Psh

- Ps

- Kpm

- Kpm / s