Μάθημα:          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ           ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής:              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 2 β

( ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – Η ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ )

Α.   Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Στον τύπο :   να ονομαστούν τα σύμβολα που τον απαρτίζουν.

V :  ………………………………………………………………………………………………………………

Q :  ………………………………………………………………………………………………………………

tv:  ……………………………………………………………………………………………………………….

tr:  ………………………………………………………………………………………………………………..

- Μικρότερες θερμικές διαστολές από τις χαλκοσωλήνες, έχουν οι σωλήνες οι κατασκευασμένες από …………………………………………………………

- Οι μαλακοί χαλκοσωλήνες διατίθενται σε κουλούρες των ……………………………………………  μέτρων.

- Οι πλαστικοί σωλήνες διατίθενται σε κουλούρες των ……………………………………………  μέτρων

- Μια κόλληση με συμβολισμό Sn Ag 7  έχει περιεκτικότητα σε άργυρο ………%  και σε κασσίτερο  ………%

- Η πτώση πίεσης που παρατηρείται στα δίκτυα των κεντρικών θερμάνσεων οφείλεται :                                 α.   ………………………………………………………………………………………………………….                                       β.   ……………………………………………………………………………………………………………

- Η ταχύτητα ροής του νερού στις σιδηροσωλήνες πρέπει να είναι μεταξύ  …………………………m / sec

- Η ταχύτητα ροής του νερού στις χαλκοσωλήνες πρέπει να είναι μεταξύ  ………………………… m / sec

- Ο καλύτερος τρόπος για έλεγχο της παροχής σε ένα θερμαντικό σώμα είναι ………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

- Ο έλεγχος της παροχής του νερού σε ένα βρόχο μονοσωληνίου γίνεται με ………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..

- Οι πλαστικές σωλήνες έχουν …………………………….  Συντελεστή διαστολής σε σχέση με τις χαλκοσωλήνες.

Β. Στην αρχή κάθε πρότασης τοποθετείστε ένα Σ αν αυτή είναι σωστή, ή ένα Λ  αν αυτή είναι λάθος.

- (    Στα σχολικά συγκροτήματα το δίκτυο της θέρμανσης συνήθως κατασκευάζεται από χαλκοσωλήνες.

- (   .Στους χαλυβδοσωλήνες η εσωτερική διάμετρος εξαρτάται από το πάχος του τοιχώματος τους.

- (   Στα δίκτυα ιατρικών αερίων χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες υπερβαρέως τύπου.

- (    Ο χαλκός έχει μικρότερο συντελεστή διαστολής από τον χάλυβα.

- (   Στα πρεσαριστά εξαρτήματα για σύνδεση χαλκοσωλήνων, τα ελαστικά δακτυλίδια στεγανοποίησης πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα ανάλογα με τη χρήση του δικτύου.

- (    Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου έχουν υποχρεωτικά φραγή οξυγόνου.

- (   Όταν μεγαλώνει η διάμετρος του σωλήνα μεγαλώνει και η πτώση πίεσης λόγω τριβών.

- (   Τα σώματα και οι διακόπτες θεωρούνται τοπικές αντιστάσεις του δικτύου.

- (   Ο κυκλοφορητής δεν είναι τοπική αντίσταση.

- (   Τα μονοσωλήνια συστήματα δεν έχουν ανάγκη εξισορρόπησης.

Γ.  Σημειώστε με Χ στο τετράγωνο με την σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης.

1.   Για να γίνει μαλακή κόλληση απαιτείται θερμοκρασία :

| α) ( 150-200 ο C | β) ( 200-250 ο C | γ) ( 250-350 ο C | δ) ( 650-750 ο C |
| --- | --- | --- | --- |

2.   Ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούμε χαλκοσωλήνες είναι :

(   α)  η μηχανική τους αντοχή .

(    β)  η αντοχή τους στη διάβρωση.

(    γ)   η ευκολία στο κόψιμο.

(    δ)    το μικρό τους βάρος.

3.  Σε μήκος 3 μέτρων διατίθενται στο εμπόριο οι χαλκοσωλήνες :

(   α)   γενικής χρήσεως.

(    β)   .μεσαίου βάρους

(    γ)    βαρέως τύπου.

(   δ)    υπερβαρέως τύπου.

4.   Σκληρές κολλήσεις χαλκού γίνονται υποχρεωτικά σε δίκτυα :

(   α)   ύδρευσης.

(    β)   θέρμανσης.

(    γ)    αερίων καυσίμων.

(   δ)    θερμού νερού χρήσης.

- Όταν υπάρχει ανάγκη να κάμψουμε πολύ τον πλαστικό σωλήνα πρέπει να τον ζεστάνουμε με:

(   α)   φλόγιστρο.

(    β)   ζεστό αέρα.

(    γ)    νερό.

(   δ)    .απαγορεύεται οποιοδήποτε ζέσταμα.

- Έντονες ηλεκτρολύσεις σε ένα δίκτυο ύδρευσης έχουμε όταν χρησιμοποιούμε σωλήνες:

| α. ( χαλύβδινες | β. ( χάλκινες | γ. ( πολυαιθυλενίου | δ. ( πολλαπλών στρωμάτων |
| --- | --- | --- | --- |

7.    Η σύνδεση των σωλήνων πολλαπλών στρωμάτων μπορεί να γίνει και :

(   α)   με συγκόλληση.

(    β)   με φλάντζες.

(    γ)    με ειδικά εξαρτήματα, πρεσαριστά ή σύσφιξης.

(   δ)    με όλους τους παραπάνω τρόπους.

8.     Αποδεκτές τιμές της πτώσης πίεσης λόγω τριβών, θεωρούνται μεταξύ :

(   α)  ¨ 5 – 15   H2O /m

(    β)  10 – 25   H2O /m

(    γ)    25 – 100  H2O /m

(   δ)    100 – 200  H2O /m

9.   Εξισορρόπηση στα δίκτυα των κεντρικών θερμάνσεων πρέπει να γίνεται:

(   α)   για να μην γίνεται μεγάλη κατανάλωση καυσίμου.

(    β)   για να μην ακούγονται θόρυβοι ροής του νερού.

(    γ)    για να αποδίδουν τα σώματα την προβλεπόμενη ισχύ.

(   δ)    για οικονομία στο κόστος κατασκευής.

10.   Εξισορρόπηση δικτύου μπορεί να επιτευχθεί :

(  α)    με βαλβίδες εξισορρόπησης.

(    β)   με θερμοστατικούς διακόπτες

(  γ)  με διακόπτες ελέγχου διαφορικής πίεσης.

(  δ)   με όλα τα παραπάνω

- Τη μεγαλύτερη αντοχή στα χημικά υγρά την έχουν οι σωλήνες από:

| χάλυβα | χαλκό | πλαστικό | μόλυβδο |
| --- | --- | --- | --- |