Μάθημα:                 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ        ΒΑΘΜΟΣ                      .

Καθηγητής:                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

Μαθητής:………………………………………………………………………….

# ΤΕΣΤ Νο 5 Α

( ΜΠΟΪΛΕΡ  )

Α.  Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

- Οι εναλλάκτες θερμότητας  διακρίνονται ανάλογα με τα μέσα που τους διατρέχουν σε:

α) ..........................................................................  β)  .................................... .............................................  γ)  .............................................................

- Οι εναλλακτες θερμότητας ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους   ( φορά ρευστών ) διακρίνονται σε : α).................................................   β) .....................................................  γ)  ....................................................

- Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό απόδοσης ενός εναλλάκτη είναι :

α)  ............................................................................  β)  ...............................................................................

γ)  .............................................................................

- Σε ένα ηλιακό σύστημα με μπόϊλερ στο λεβητοστάσιο πρέπει να τοποθετούνται τα παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές :

- …………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………….

5.   Σε ένα ηλιακό σύστημα για την θέρμανση νερού χρήσης , εκτός από τους συλλέκτες και το μπόϊλερ, για την σωστή λειτουργία πρέπει να τοποθετούνται και τα παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

6.  Σε ένα μπόϊλερ θερμού νερού με προστασία επικάλυψη γυαλιού πρέπει για την προστασία του και καλή λειτουργία του να τοποθετούνται :

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

Β.  Τοποθετείστε ένα  Σ  σε κάθε σωστή πρόταση  και ένα  Λ  σε κάθε λανθασμένη.

    - Η θερμοκρασία του νερού χρήσης στα μπόϊλερ δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70oC.

- Τα ανοξείδωτα μπόϊλερ δεν έχουν ανάγκη ράβδου μαγνησίου.

- Τα κάθετα μπόϊλερ έχουν καλύτερη διαστρωμάτωση από τα οριζόντια.

- Σε μπόϊλερ τριπλής ενέργειας οι ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται στον μεγάλο εναλλάκτη.

Ε. Βάλτε ένα Χ   στη σωστή απάντηση των παρακάτω προτάσεων  :

- Ποίος είναι ο καλύτερος προσανατολισμός για την Ελλάδα των ηλιακών θερμοσιφώνων ;

| Aνατολικός | Νοτιοανατολικός | Νότιος | Νοτιοδυτικός |
| --- | --- | --- | --- |

- Την μεγαλύτερη  ταχύτητα ηλεκτροδιάβρωσης την έχομε όταν:

| Το νερό έχει πολλά άλατα | Το μπόϊλερ είναι γειωμένο . |
| --- | --- |
| Το μπόϊλερ δεν έχει μαγνήσιο. | Το νερό είναι πολύ ζεστό. |

3.  Για να ζεστάνομε 200 lt νερού με ηλιακή ενέργεια χρειαζόμαστε συλλεκτική επιφάνεια:

| 2m | 3m | 4m | 5m |
| --- | --- | --- | --- |