| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22 / 11 / 2004 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 8η :  Γνωριμία με τους καταχωρητές του μικροελεγκτή και ο τρόπος λειτουργίας.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

- Ανοίξτε το παράθυρο File Register ( RAM ).

- Διάβασε τις τιμές των καταχωρητών στις διευθύνσεις 20h ως 2Fh και συμπλήρωσε τον πίνακα 8.2.

| Καταχωρητής | Τιμή |  | Καταχωρητής | Τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20h ( h-hex ) | A2 |  | 28h | 00 |
| 21h | 00 |  | 29h | 00 |
| 22h | F1 |  | 2Ah | 00 |
| 23h | 00 |  | 2Bh | 00 |
| 24h | 00 |  | 2Ch | 00 |
| 25h | A1 |  | 2Dh | D3 |
| 26h | 00 |  | 2Eh | FF |
| 27h | 00 |  | 2Fh | 22 |

- Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις τιμές που φαίνονται στον πίνακα 8.3 στους αντίστοιχους καταχωρητές.

| Καταχωρητής | Τιμή |  | Καταχωρητής | Τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20h | 42h |  | 28h | 55h |
| 21h | 52h |  | 29h | 20h |
| 22h | 41h |  | 2Ah | 44h |
| 23h | 56h |  | 2Bh | 49h |
| 24h | 4Fh |  | 2Ch | 44h |
| 25h | 20h |  | 2Dh | 20h |
| 26h | 59h |  | 2Eh | 49h |
| 27h | 4Fh |  | 2Fh | 54h |

Ζήτημα 2ο

- Αποθηκεύστε στον καταχωρητή 20h την μεγαλύτερη τιμή που μπορείτε. Ποια είναι αυτή ; 	20h = FF

- Συζητήστε στην τάξη γιατί η μέγιστη τιμή που μπορείτε να αποθηκεύστε σε ένα καταχωρητή του PIC είναι η συγκεκριμένη. ( οκτάμπιτος μΕ – 8bit )

Ζήτημα 3ο

- Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη άσκηση, φτιάξτε μια νέα εργασία ( New Project ), γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα του πίνακα 8.4.

- Ανοίξτε το παράθυρο με τους καταχωρητές ( File Register Window-RAM ) καθώς και το παράθυρο με τους καταχωρητές ειδικού σκοπού (Special Function Register Window-SFR)

- Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα αρχίζοντας από την πρώτη εντολή, πατώντας το πλήκτρο F7 ή

- Ελέγξτε κάθε φορά το περιεχόμενο του καταχωρητή εργασίας W, του PC και των καταχωρητών γενικού σκοπού – RAM.

Ζήτημα 4ο

- Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη άσκηση, φτιάξτε μια νέα εργασία ( project ) με όνομα αρχείου : ask8z4, γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα του πίνακα 8.5.

- Ανοίξτε το παράθυρο με τους καταχωρητές ( File Register Window – RAM ) καθώς και το παράθυρο με τους καταχωρητές ( Special Function Register – SFR ).

- Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα. Ελέγξτε κάθε φορά το περιεχόμενο του καταχωρητή εργασίας W, του PC και των καταχωρητών γενικού σκοπού – RAM.

Σημείωση : Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν αναλύονται στο βιβλίο της θεωρίας

σελ. : 131 – 134

Πρόβλημα :

Γράψτε πρόγραμμα για τον PIC 16F877, όπου θα βάζει τον αριθμό 33h στους καταχωρητές γενικού σκοπού ( RAM ) 20h, 21h,22h. Κατόπιν μηδενίστε τον PC.

Διάγραμμα ροής :

# Text boxes

Βάλε το 35 στον W

Βάλε το 33 στον W

Βάλε στον 20h το περ. του ( W )

Αρχή προγράμματος από τη θέση μνήμης 0 (μηδέν)

Step-F7

W = 33h

20h ( 33h

3. Εγγραφή δεδομ.

2. Εισ. δεδομένου

Βάλε το 0 στον W

W = 35h

Μηδένησε τον PC

1. Δεξί κλίκ

2Ε

Το περιεχ. του( 20h ) (  W

W = 33h

(W) ( 21h

21h = 33h

(W) ( 22h

21h = 33h

W = 00h