| 1ο | Σ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑ : ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2004 – 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29 / 11 / 2004 |
| ΤΟΜΕΑΣ : Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημ. και δικτύων | ΚΥΚΛΟΣ 2ος | ΤΑΞΗ Α’ |
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Γεώργιος Η. Σταυρόπουλος | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : ( |

ΑΣΚΗΣΗ 9η :  Σημασία άμεσης και απευθείας διευθυνσιοδότησης. Παρουσίαση των αντίστοιχων εντολών μεταφοράς και παραδείγματα.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήτημα 1ο

Άμεση και απευθείας διευθυνσιοδότηση

- Χρησιμοποιώντας τις εντολές movlw Δ, movwf K και movf K,W , γρλαψε ένα πρόγραμμα που αποθηκεύει τη λέξη ‘TIME’ στους καταχωρητές 20h ως 23h. Στη συνέχεια το πρόγραμμα την αντιγράφει στις διευθύνσεις 25h ως 28h χρησιμοποιώντας την εντολή movf K,W. Ακολουθήστε τον σκελετό προγράμματος του πίνακα 9.1 .

#include "P16F877.INC" Org 0 ;Αρχή προγράμματος από τη θέση μνήμης 0 movlw 'T' ;W <-- 'T' movwf 20h ;(W) --> 20h movlw 'I' ;W <-- 'I' movwf 21h ;(W) --> 21h movlw 'M' ;W <-- 'M' movwf 22h ;(W) --> 22h movlw 'E' ;W <-- 'E' movwf 23h ;(W) --> 23h movf 20h,W ;(20h) --> W movwf 25h ;(W) --> 25h movf 21h,W ;(21h) --> W movwf 26h ;(W) --> 26h movf 22h,W ;(22h) --> W movwf 27h ;(W) --> 27h movf 23h,W ;(23h) --> W movwf 28h ;(W) --> 28h movlw 0 ;W <-- 0 movwf PCL ;(W) --> PCL END

- Συμπληρώστε τα σχόλια, τι κάνει η κάθε εντολή.

- Φτιάξτε μια νέα εργασία (project), γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα.

- Ανοίξτε το παράθυρο με τους καταχωρητές (File Register Window) καθώς και το παράθυρο με τους καταχωρητές ειδικού σκοπού (Special Function Register Window). Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα για να διαπιστώστε τη σωστή λειτουργία του.

- Συζητήστε στην τάξη που ακριβώς βρίσκεται αποθηκευμένο κάθε φορά το απευθείας δεδομένο πριν τη μεταφορά του στον καταχωρητή εργασίας W.

Ζήτημα 2ο

Έμμεση διευθυνσιοδότηση

- Φτιάξτε ένα νέο project, γράψτε και μεταφράστε το πρόγραμμα του πίνακα 9.2 .

- Ανοίξτε το παράθυρο με τους καταχωρητές (File Register Window) καθώς και το παράθυρο με τους καταχωρητές ειδικού σκοπού (Special Function Register Window).

- Συμπληρώστε στα σχόλια το τι κάνει η κάθε εντολή. Εκτελέστε βηματικά το πρόγραμμα για να διαπιστώσετε τη σωστή λειτουργία του.

- Συζητήστε τι ακριβώς κάνει η εντολή 14. Η έμμεση διευθυνσιοδότηση είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τον καταχωρητή INDF σε συνεργασία με τον FSR. Κάθε εντολή που χρησιμοποιεί τον καταχωρητή INDF στην ουσία κάνει προσπέλαση στον καταχωρητή που δείχνει ο FSR.  (βιβλ. εργ. σελ. 75, Data Sheets pg. 27)

Data Sheets pg. 27

| Indirect Addressing, INDF and FSR Registers The INDF register is not a physical register. Addressing the INDF register will cause indirect addressing. Indirect addressing is possible by using the INDF register. Any instruction using the INDF register actually accesses the register pointed to by the File Select Register, FSR. Reading the INDF register itself indirectly (FSR = ’0’) will read 00h. Writing to the INDF register indirectly results in a no-operation (although status bits may be affected). An effective 9-bit address is obtained by concatenating the 8-bit FSR register and the IRP bit (STATUS<7>), as shown in Figure 2-6. A simple program to clear RAM locations 20h-2Fh using indirect addressing is shown in Example 2-2. | EXAMPLE 2-2: INDIRECT ADDRESSING movlw 0x20 ;initialize pointer movwf FSR ;to RAM NEXT clrf INDF ;clear INDF register incf FSR,F ;inc pointer btfss FSR,4 ;all done? goto NEXT ;no clear next CONTINUE : ;yes continue |
| --- | --- |

# Footnotes

Immediate and Direct addressing – βιβλ. θεωρ. σελ. 81,82

Indirect addressing – βιβλ. θεωρ. σελ. 84

# Text boxes

Μη φυσικός καταχωρητής, χρησιμοποιείται με τον FSR  στην έμμεση διευθυνσιοδότηση