  - Το απλό κύκλωμα

Το ερώτημα: Από τι αποτελείται ένα "απλό κύκλωμα";

Ο στόχος

- Να πραγματοποιείς ένα απλό ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπτήρα.

- Να εξοικειωθείς με τη λειτουργία κάθε επιμέρους συστατικού του κυκλώματος.

- Να κατανόησης την από κοινού λειτουργία όλων των συστατικών του απλού κυκλώματος.

## Προπαρασκευή

## Υλικά από τη " Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων "

| Αριθμός Θέσης | Υλικό | Κωδικός | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 15cm (Μαύρο) | ΗΛ.170.Χ | 3 |
| 2 | Κροκοδειλάκια | ΗΛ.160.Χ | 2 |
| 3 | Διακόπτης on/off | ΗΛ.200.0 | 1 |
| 4 | Βάση λαμπτήρα πυρακτώσεως | ΗΛ.210.0 | 1 |
| 5 | Μπαταρία 4.5 V, πλακέ | ΗΛ.180.5 | 1 |
| 6 | Λαμπτήρας νήματος πυρακτώσεως, 4.5 V | ΗΛ.215.4 | 1 |

Υλικά που απαιτούνται

για το πείραμα

Οργάνωση

Εξοικειωθείτε με τα επιμέρους συστατικά:

Μαχαιρωτός on/off(3): Αυτό επιτρέπει να κλείνει ή να διακόπτεται (ανοίγει) το κύκλωμα
Βάση λαμπτήρα (4): Σε αυτή βιδώνεις τον λαμπτήρα πυρακτώσεως.

Καλώδιο σύνδεση(1): Αυτό αποτελείται από πολλά λεπτά σύρματα- μεταλλικούς αγωγούς, που καλύπτονται με ένα στρώμα μόνωσης για να αποτρέπει το άγγιγμα με τους μεταλλικούς αγωγούς που καλύπτει 
Συνδετήρες κροκοδειλάκια (2): Αυτοί είναι «μανταλάκια» με μονωτικά άκρα. Συνδέονται στα άκρα των καλωδίων ώστε να μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε ένα κύκλωμα ακόμη κι εκεί που δεν υπάρχουν υποδοχές..

Μπαταρία (5):  Αναμφισβήτητα ξέρετε τι αυτό είναι. Είναι η πηγή του ηλεκτρικής τάσης.

Το κύκλωμα

Πραγματοποίησε το κύκλωμα της εικόνας , με το διακόπτη αρχικά ανοικτό.

Συλλογή δεδομένων - Το πείραμα

- Κλείσε και άνοιξε το διακόπτη αρκετές φορές, παρατηρώντας το λαμπτήρα. Σημείωσε αυτό που παρατηρείς στο χώρο (1) της σελίδας αποτελεσμάτων.

- Αντάλλαξε τις θέσεις του διακόπτη και του λαμπτήρα. Κλείσε και άνοιξε το διακόπτη αρκετές φορές, παρατηρώντας το λαμπτήρα. Σημείωσε τις παρατηρήσεις σου στο χώρο (2) της σελίδας αποτελεσμάτων.

- Κατόπιν αντέστρεψε τους πόλους της μπαταρίας και  επανασύνδεσε την στο κύκλωμα. Κλείσε και άνοιξε το διακόπτη αρκετές φορές, παρατηρώντας το λαμπτήρα. Σημείωσε τις παρατηρήσεις σου στο χώρο (3) της σελίδας αποτελεσμάτων.

- Πραγματοποίησε  το κύκλωμα όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα. Κλείσε και άνοιξε το διακόπτη αρκετές φορές, παρατηρώντας το λαμπτήρα. Σημείωσε τις παρατηρήσεις σου στο χώρο (4) της σελίδας αποτελεσμάτων.

Σελίδα Αποτελεσμάτων

Xώρος παρατηρήσεων  (1)

Xώρος παρατηρήσεων  (2)

Xώρος παρατηρήσεων  (3)

Xώρος παρατηρήσεων  (4)

## Αξιολόγηση

Ερώτηση 1:

Γράψε το συμπέρασμα (ή τα συμπεράσματα) στο (-α) οποίο(-α)  κατέληξες από  τις παραπάνω παρατηρήσεις σου .

Ερώτηση 2:

Από τι αποτελείται ένα απλό κύκλωμα; (Χρησιμοποιήστε τους  όρους " καλώδιο σύνδεσης " για τα καλώδια και το γενικό όρο " ηλεκτρική συσκευή " για τον  " λαμπτήρας νήματος θέρμανσης ".)

Ερώτηση 3:

Ποιος είναι ο ρόλος του διακόπτη στο κύκλωμα;

Ερώτηση 4:

Πώς καταλαβαίνεις, σε αυτό το πείραμα, εάν το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα;

Ερώτηση 5:

Κάθε μπαταρία έχει δύο πόλους ένα θετικό και ένα αρνητικό. Περιεργάσου την μπαταρία  και ανακάλυψε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο. Σχεδίασε την μπαταρία και σημείωσε με  + τον θετικό και με –  τον αρνητικό πόλο.

Ερώτηση 6:

Για τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα χρησιμοποιούνται σύμβολα.

Σχεδιάστε (στην τρίτη στήλη) τα σύμβολα των στοιχείων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

| α/α | Στοιχείο κυκλώματος | Σύμβολο |
| --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο σύνδεσης |  |
| 2 | Μπαταρία (με πολικότητα) |  |
| 3 | Διακόπτης |  |
| 4 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως |  |