……  Γυμνάσιο  …………….

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Υπεύθυνος καθηγητής  ……………………………………..

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4

- Έννοιες και φυσικά μεγέθη

Θέση - χρόνος - μετατόπιση - χρονικό διάστημα – ταχύτητα

- Στόχοι

- Να υπολογίζεις την ταχύτητα ενός σώματος με τη βοήθεια του χρονομετρητή.

- Να αναγνωρίζεις την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση από διάγραμμα:

α. θέσης-χρόνου 		β. Ταχύτητας-χρόνου

- Θεωρητικές επισημάνσεις

Για να μελετήσουμε την κίνηση ενός σώματος, το μέγεθος που μας ενδιαφέρει περισσότερο να γνωρίζουμε είναι η ταχύτητα του, δηλαδή πόσο γρήγορα μετατοπίζεται από μια θέση σε μια άλλη θέση.

Η μέση ταχύτητα () ενός σώματος που κινείται σε ευθεία γραμμή, μπορεί να υπολογισθεί πειραματικά από το πηλίκο της μετατόπισης του () προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (Δt):

Όταν το χρονικό διάστημα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, η μέση ταχύτητα ισούται με τη στιγμιαία.

Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα έχει πάντοτε σταθερή τιμή. Ο λόγος οποιασδήποτε μετατόπισης του σώματος προς τον αντίστοιχο χρόνο είναι πάντοτε ο ίδιος. Έτσι, η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος είναι και αυτή σταθερή και ίση με τη μέση.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Απαιτούμενα όργανα και υλικά

    - Ηλεκτρικός χρονομετρητής και χαρτοταινία

    - Χάρακας

- Στήριξε το χρονομετρητή στην άκρη του εργαστηριακού πάγκου.

- Κόψε μια χαρτοταινία μήκους 1m περίπου, πέρασέ τη μέσα από το χρονομετρητή .

- Θέσε σε λειτουργία το χρονομετρητή και μετά τράβηξε με το χέρι σου και με σταθερό ρυθμό τη χαρτοταινία. Παρακολούθησε την καταγραφή της κίνησης του χεριού σου πάνω στη χαρτοταινία