1.3 Μέτρηση του ρεύματος

# Το ερώτημα: Πώς μετράμε το  ηλεκτρικό ρεύμα;

## Ο στόχος

- Να πραγματοποιείς ηλεκτρικά κυκλώματα.

- Να εξοικειωθείς με τον τρόπο μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

## Προπαρασκευή

## Υλικά από τη " Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων "

| Αριθμός Θέσης | Υλικό | Κωδικός | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 50cm (Μαύρο) | ΗΛ.170.Χ | 2 |
| 2 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 50cm (Κόκκινο) | ΗΛ.170.Χ | 1 |
| 3 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 15cm (Μαύρο) | ΗΛ.170.Χ | 1 |
| 4 | Διακόπτης on/off | ΗΛ.200.0 | 1 |
| 5 | Βάση λαμπτήρα πυρακτώσεως | ΗΛ.210.0 | 1 |
| 6 | Λαμπτήρας νήματος θέρμανσης, 4,5 V | ΗΛ.215.0 | 1 |
| 7 | Λαμπτήρας νήματος θέρμανσης, 12 V | ΗΛ.215.0 | 1 |
| 8 | Πολύμετρο ψηφιακό | ΗΛ.760.0 | 1 |
| 9 | Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης | ΗΛ.620.0 | 1 |

Υλικά που απαιτούνται

για το πείραμα

Οργάνωση - το κύκλωμα

- Πραγματοποίησε τη διάταξη - κύκλωμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, με το διακόπτη ανοικτό.

- Στέψε το επιλογέα του πολυμέτρου στα 2Α (τύπος ρεύματος: συνεχές, Α−) και σύνδεσε ένα κόκκινο καλώδιο στην υποδοχή Α και ένα μαύρο στην γείωση, υποδοχή COM (Εικόνα 2).

- Σύνδεσε το τροφοδοτικό και το αμπερόμετρο με το κύκλωμά όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Το κόκκινο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με την υποδοχή "+" του τροφοδοτικού και του αμπερομέτρου, και το μαύρο καλώδιο με την υποδοχή "−" του τροφοδοτικού και με τον διακόπτη.

- Άνοιξε το διακόπτη. Γύρισε τον επιλογέα του τροφοδοτικού στα 0 V και άνοιξέ το.

Συλλογή δεδομένων - Το πείραμα

- Βίδωσε στην βάση λαμπτήρων  ένα λαμπτήρα 4,5 V.

- Κλείσε το διακόπτη και γύρισε τον επιλογέα του τροφοδοτικού  για να αυξήσεις αργά την τάση  στα 4,5 V .

- Διάβασε την ένδειξη του αμπερομέτρου I (χρησιμοποιήστε τη σωστή κλίμακα). Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων

- Άνοιξε το κύκλωμα και αντικατέστησε τον λαμπτήρα 4,5 V με ένα λαμπτήρα 12 V.

- Επέλεξε στην κλίμακα του αμπερομέτρου 2 Α και κλείσε το κύκλωμα.

- Αύξησε την τάση του τροφοδοτικό στα 12 V.

Διάβασε την ένδειξη του αμπερομέτρου (χρησιμοποιήστε τη σωστή κλίμακα).

Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων

- Επέλεξε στην κλίμακα του αμπερομέτρου 20A και μέτρησε ξανά το ρεύμα. Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων.

- Κλείσε το τροφοδοτικό.

Σελίδα Αποτελεσμάτων

## Πίνακας 1

| Τάση τροφοδοτικού σε Volt | Κλίμακα μετρήσεων | I σε A |
| --- | --- | --- |
| 4,5 | 2 A |  |
| 12 | …….A |  |
| 12 | 20A |  |

Αξιολόγηση

Ερώτηση 1:

Πώς πρέπει να συνδεθεί το αμπερόμετρο για να μετρά το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα;  Εξηγήστε γιατί

Ερώτηση 2:

Σύγκρινε τις τιμές του ρεύματος της  3ης και 4ης γραμμής του πίνακα 1, κατόπιν απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Γιατί οι τιμές είναι διαφορετικές, αν και δεν άλλαξε τίποτα στις συνδέσεις του κυκλώματος;

β) Ποιος κανόνας προκύπτει από αυτό για τη μέτρηση του ρεύματος - και γενικά για τη μέτρηση των φυσικών ποσοτήτων;

Ερώτηση 3:

Συνόψισε όλα όσα πρέπει να προσέχει κάποιος  όταν θέλει να μετρήσει το ρεύμα.

# Text boxes

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 2

Εικόνα 3