1.2 Μέτρηση της τάσης

# Το ερώτημα: Πώς μετράμε την  ηλεκτρική τάση;

## Ο στόχος

- Να πραγματοποιείς ηλεκτρικά κυκλώματα.

- Να εξοικειωθείς με τον τρόπο μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης.

## Προπαρασκευή

## Υλικά από τη " Σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων "

| Αριθμός Θέσης | Υλικό | Κωδικός | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 50cm (Μαύρο) | ΗΛ.170.Χ | 2 |
| 2 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 50cm (Κόκκινο) | ΗΛ.170.Χ | 2 |
| 3 | Καλώδιο με ακροδέκτες μπανάνα – μπανάνα 15cm (Μαύρο) | ΗΛ.170.Χ | 1 |
| 4 | Διακόπτης on/off | ΗΛ.200.0 | 1 |
| 5 | Βάση λαμπτήρα πυρακτώσεως | ΗΛ.210.0 | 1 |
| 6 | Λαμπτήρας νήματος θέρμανσης, 4,5 V | ΗΛ.215.0 | 1 |
| 7 | Λαμπτήρας νήματος θέρμανσης, 6 V | ΗΛ.215.0 | 1 |
| 8 | Λαμπτήρας νήματος θέρμανσης, 12 V | ΗΛ.215.0 | 1 |
| 9 | Πολύμετρο ψηφιακό | ΗΛ.760.0 | 1 |
| 10 | Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης | ΗΛ.620.0 | 1 |

Υλικά που απαιτούνται

για το πείραμα

Οργάνωση - το κύκλωμα

- Πραγματοποίησε το κύκλωμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, με το διακόπτη ανοικτό.

- Στέψε το επιλογέα του πολυμέτρου στα 20 V (τύπος τάσης: συνεχής, V−) και σύνδεσε ένα κόκκινο καλώδιο στην υποδοχή V/Ω και ένα μαύρο στην γείωση, υποδοχή COM (Εικόνα 2).

- Σύνδεσε το τροφοδοτικό και το βολτόμετρο με το κύκλωμά όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Το κόκκινο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί με την υποδοχή "+" του τροφοδοτικού, και το μπλε καλώδιο με την υποδοχή "−".

- Βίδωσε το λαμπτήρα 4,5V στη βάση του  και άνοιξε το διακόπτη.

Συλλογή δεδομένων - Το πείραμα

- Γύρισε τον επιλογέα του τροφοδοτικού στα 0 V και άνοιξέ το.

- Κλείσε το διακόπτη και γύρισε τον επιλογέα του τροφοδοτικού  για να αυξήσεις αργά την τάση  στα 4,5 V .

- Διάβασε την ένδειξη του βολτομέτρου VΛ ( τάση στα άκρα του λαμπτήρα). Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων

Προσοχή: Ο επιλογέας του πολυμέτρου να είναι στην επιλογή 20 V

Με τον επιλογέα του τροφοδοτικού στα 4,5 V:

- Ξεβίδωσε τον λαμπτήρα των 4,5V και αντικατέστησέ τον με ένα λαμπτήρα 6V και παρατήρησε τη φωτεινότητα του λαμπτήρα. Σημείωσε την παρατήρησή σου στο χώρο (1) της σελίδας αποτελεσμάτων.  Τώρα ρύθμισε την τάση του τροφοδοτικού στα 6 V. Διάβασε την ένδειξη του βολτομέτρου VΛ ( τάση στα άκρα του λαμπτήρα). Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων

Με τον επιλογέα του τροφοδοτικού στα 6 V:

- Ξεβίδωσε τον λαμπτήρα των 6V και αντικατέστησέ τον με ένα λαμπτήρα 12V και παρατήρησε τη φωτεινότητα του λαμπτήρα. Σημείωσε την παρατήρησή σου στο χώρο (2) της σελίδας αποτελεσμάτων.

Προσοχή: Προτού χρησιμοποιήσεις ένα όργανο μέτρησης, είναι πάντα απαραίτητο να εξετάζεις εάν το όριο μέτρησης του οργάνου είναι αρκετά υψηλό. Όταν η τιμή του μεγέθους που μετριέται δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων, να επιλέγεις πάντα την υψηλότερη επιλογή μέτρησης και στη συνέχεια μεταπήδησε σταδιακά σε μια μικρότερη, πιο κατάλληλη επιλογή.

- Ρύθμισε την τάση του τροφοδοτικού στα  12 V. Διάβασε την ένδειξη του βολτομέτρου VΛ ( τάση στα άκρα του λαμπτήρα). Σημείωσε την τιμή στον Πίνακα 1 στην σελίδα αποτελεσμάτων

- Σύνδεσε το βολτόμετρο παράλληλα με το καλώδιο που συνδέει τον λαμπτήρα με τον διακόπτη (Εικόνα 4). Σημείωσε την παρατήρησή σου στο χώρο (3) της σελίδας αποτελεσμάτων.

- Τώρα αφαίρεσε τον ευθύγραμμο συνδετήρα (Εικόνα 5). Διάβασε την ένδειξη του βολτομέτρου VΛ   και παρατήρησε τη φωτεινότητα του λαμπτήρα. Σημείωσε την παρατήρησή σου στο χώρο (4) της σελίδας αποτελεσμάτων.

- Στρέψε τον επιλογέα του τροφοδοτικού στα 0V και κλείσε το διακόπτη.

Σελίδα Αποτελεσμάτων

## Πίνακας 1

| Τάση τροφοδοτικού σε Volt | VΛ σε Volt |
| --- | --- |
| 4 |  |
| 6 |  |
| 12 |  |

Xώρος παρατηρήσεων  (1)

Xώρος παρατηρήσεων  (2)

Xώρος παρατηρήσεων  (3)

Xώρος παρατηρήσεων  (4)

Αξιολόγηση

Ερώτηση 1:

Από τις σημειώσεις (1)  και  (2), ποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορείς να εξάγεις για τη σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών;

Ερώτηση 2:

Τι συμπέρασμα προκύπτει από τη σημείωση (3).

Ερώτηση 3:

Από τις σημειώσεις (3) και (4) και την αρχική οργάνωσή σου προκύπτουν κανόνες για το πώς πρέπει να συνδέεται και να ρυθμίζεται ένα βολτόμετρο. Προσπάθησε να τους διατυπώσεις.

Ερώτηση 4:

Συνόψισε όλα όσα πρέπει να προσέχει κάποιος  όταν θέλει να μετρήσει μια τάση.

# Text boxes

8

7

6

4

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5