ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε απόσταση r  απ' αυτό η ένταση του πεδίου έχει μέτρο Ε. Σε διπλάσια απόσταση 2r το μέτρο της έντασης του πεδίου:

α. υποτετραπλασιάζεται

β. διπλασιάζεται

γ. είναι το ίδιο

δ. τετραπλασιάζεται.

Μονάδες 3

2. 	Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας εξαρτάται από:

α. την τάση στα άκρα του

β. την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει

γ. τις διαστάσεις του αγωγού

δ. τη μάζα του αγωγού.

Μονάδες 3

3.	Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό από ομογενές μαγνητικό πεδίο δεν εξαρτάται από:

α. το μήκος του αγωγού

β. το βάρος του αγωγού

γ. την ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου

δ. την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μονάδες 3

4.	Ο ροοστάτης είναι μία διάταξη με την οποία:

α. ρυθμίζουμε την ένταση του ρεύματος

β. μετράμε την τάση

γ. μετράμε την ένταση του ρεύματος

δ. μετράμε την αντίσταση ενός αγωγού.

Μονάδες 4

5.	Δύο ίσες αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

α. 2R

β. 4R

γ. R/2

δ. R

Μονάδες 4

6. 	Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης Β, που αντιστοιχεί στο σωστό φυσικό μέγεθος.

| Α | Β |
| --- | --- |
| α. Kηλ | 1. Δύναμη Laplace |
| β. ρ | 2. Δυναμικό σε σημείο ηλεκτρικού πεδίου |
| γ. I2R | 3. Ισχύς που καταναλώνει αντιστάτης |
| δ. BIημφ | 4. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο |
|  | 5. Αντίσταση ωμικού αγωγού |

Μονάδες 8

## ΘΕΜΑ 2ο

Α.	Πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισμένος. Συνδέουμε τους οπλισμούς του αγώγιμα και ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται. ΄Οταν η τάση στους οπλισμούς του πυκνωτή γίνει ίση με το μισό της αρχικής

α)	πόσες φορές ελαττώθηκε η ενέργεια του πυκνωτή;

Μονάδες 2

β) 	να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Μονάδες 8

Β.	΄Ενα κύκλωμα αποτελείται από πηγή με στοιχεία Ε, r και αντιστάτη του οποίου η αντίσταση είναι R. Με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας να

αποδείξετε ότι η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση

Μονάδες 15

## ΘΕΜΑ 3ο

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την κατεύθυνση μιας δυναμικής γραμμής ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου .

Το μέτρο Ε της έντασης του πεδίου είναι . Τα δυναμικά των σημείων Α και Β είναι 10 V  και 8 V, αντίστοιχα. Στο σημείο Α αφήνεται ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο . Να υπολογιστεί:

α) 	το μέτρο της δύναμης που ασκεί το πεδίο στο φορτίο q

Μονάδες 8

β) 	το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση του φορτίου q από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β

Μονάδες 8

γ)	το δυναμικό του σημείου Γ, αν το έργο της δύναμης του πεδίου, κατά τη μετακίνηση του φορτίου q από το σημείο Α μέχρι το σημείο Γ, είναι τετραπλάσιο από το έργο της δύναμης

του πεδίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β.

Μονάδες 9

## ΘΕΜΑ 4ο

Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος.

Ο αντιστάτης R1 έχει αντίσταση 60 Ω και το σωληνοειδές έχει αντίσταση RΣ = 20 Ω. Το σωληνοειδές έχει μήκος l=1m και 1000 σπείρες. Το κύκλωμα περιλαμβάνει επίσης τον αντιστάτη R2 με αντίσταση 10 Ω και πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=120 V και εσωτερική αντίσταση r = 5 Ω. Να υπολογίσετε:

α) 	την ισοδύναμη αντίσταση του τμήματος ΑΒ του εξωτερικού κυκλώματος

Μονάδες 6

β)	την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή

Μονάδες 6

γ)	την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R1

Μονάδες 6

δ)	το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.

Μονάδες 7

Δίνεται

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

- Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  δε  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.

- Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης

- Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

- Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

- Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα, αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.

- Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

- Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία ώρα (1) μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!