Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου: Καλώδια (αγωγοί) στο Αυτοκίνητο

| Νόμος του Ohm | I = V / R R = V / I V = IxR | V = τάση σε Volts (V) I = ρεύμα σε Amperes (Α) R = αντίσταση σε ohm (Ω) |
| --- | --- | --- |

Βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού: Σύνδεση αντιστάσεων (λαμπτήρες) σε σειρά και παράλληλα (η μια λάμπα είναι 12W και η άλλη 24W)

|  | Ρεύμα ι=Ρ/V=………………… Αντίσταση R=V/i…………….. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ρεύμα ι=Ρ/V=………………… Αντίσταση R1=V/i1………….. Αντίσταση R2=V/i2………….. |  |
|  | Rσυνολική=………………… Ρεύμα (ι) = V / Rσυνολική=……… |  |

Πώς επιλέγουμε καλώδιο: Τρεις κινήσεις

| 1 | Από την ισχύ (W) που θα μεταφέρει, βρίσκουμε την ένταση του ρεύματος (Αμπέρ) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| 2 | Από την επιτρεπτή πτώση τάσης και τα αμπέρ που τον διαπερνούν, βρίσκουμε την συνολική αντίσταση του καλωδίου (R = Vεπ / I)……………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| 3 | Από το μήκος του καλωδίου, την ειδική αντίσταση του υλικού του (χαλκός) και την συνολική αντίσταση του καλωδίου (R), βρίσκουμε την απαραίτητη διατομή του (S) Επειδή R = ρ * μήκος / διατομή , βρίσκουμε ότι: διατομή = ρ * μήκος / R …………... …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

04η