Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου: Νόμος του Ohm στο Αυτοκίνητο

| Νόμος του Ohm | V = I x R I = V / R R = V / I | V = τάση σε Volts (V) I = ρεύμα σε Amperes (Α) R = αντίσταση σε ohm (Ω) |
| --- | --- | --- |

|  | Συνδέουμε στην μπαταρία του αυτοκινήτου μια συσκευή που δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα Watt (ισχύ) έχει, ούτε πόση αντίσταση (Ωμ) Βάζουμε (εν σειρά) το αμπερόμετρο και λέει 6 Αμπέρ. Ε1: Πόση αντίσταση έχει η συσκευή; ………………………………………………… Ε2: Πόση ισχύ έχει; ………………………….. ………………………………………………… |
| --- | --- |

| Σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργίας 2 λαμπτήρων, 12 και 48 Watt αντίστοιχα και υπολογίστε: την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε λάμπα τη συνολική ένταση του ρεύματος την απαιτούμενη ασφάλεια στο κύκλωμα την αντίσταση κάθε λάμπας |  |
| --- | --- |

|  | Συνδέουμε εν σειρά μια μίζα (720 Watt) και μια λάμπα 12 Watt. Τι θα συμβεί; ………………………………… (Γιατί;) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα ………… ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| --- | --- |

05η