Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου: Αντίσταση των αγωγών και πτώση τάσης

| Νόμος του Ohm | I = V / R R = V / I V = IxR | V = τάση σε Volts (V) I = ρεύμα σε Amperes (Α) R = αντίσταση σε ohm (Ω) |
| --- | --- | --- |

Τοποθετήστε σε κύκλωμα μπαταρίας αυτοκινήτου 2 αντιστάσεις εν σειρά, η πρώτη 1Ωμ και η δεύτερη 3Ωμ. Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και την τάση λειτουργίας κάθε αντίστασης

Οι αγωγοί (καλώδια) έχουν κι αυτά ……………………. η οποία εξαρτάται από

|  | η αντίσταση εξαρτάται από | ανάλογα ή αντίστροφα | σύμβολο – μονάδες μέτρησης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ………………………………………… | ………………… | …………………… |
| 2 | ………………………………………… | ………………… | …………………… |
| 3 | ………………………………………… | ………………… | …………………… |

Αντίσταση Αγωγού = R = …………………………………………………………………

Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο καλώδιο: Τρεις κινήσεις

| 1 | Από την ισχύ (W) που θα μεταφέρει, βρίσκουμε την ένταση του ρεύματος (Αμπέρ) …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| 2 | Από την επιτρεπτή πτώση τάσης (συνήθως 0,2 έως 0,3 volt) και τα αμπέρ που τον διαπερνούν, βρίσκουμε την συνολική αντίσταση του καλωδίου (R = Vεπ / I)………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| 3 | Από το μήκος του καλωδίου, την ειδική αντίσταση του υλικού του (χαλκός) και την συνολική αντίσταση του καλωδίου (R), βρίσκουμε την απαραίτητη διατομή του (S) Επειδή R = ρ * μήκος / διατομή , βρίσκουμε ότι: διατομή = ρ * μήκος / R …………... …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

06η

Παραδείγματα Υπολογισμού για καλώδια (μήκος 2μ)

Πχ 1ο Καλώδιο για μια μίζα 600 watt:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Πχ 2ο Καλώδιο για μια λάμπα 12 watt:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Πχ 3ο Καλώδιο για τους εμπρός προβολείς 60 watt:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………