Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

Μεταβλητές Αντιστάσεις

Γιατί χρειάζεται μια μεταβλητή αντίσταση; ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Τύποι μεταβλητών αντιστάσεων

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Παράδειγμα χρήσης αντίστασης για την ρύθμιση ενός ανεμιστήρα καλοριφέρ, που έχει ισχύ 72W. Χρησιμοποιούμε έναν διακόπτη 3 θέσεων (1,2,3) όπου η 3η θέση συνδέει απ’ ευθείας τον ανεμιστήρα με τα 12 βολτ της μπαταρίας. Στη θέση (1) παρεμβάλουμε αντίσταση 2Ω πριν τον ανεμιστήρα και στη θέση (2) αντίσταση 1Ω

Να υπολογίσετε την ισχύ του ανεμιστήρα στις θέσεις 1 και 2

| Θέση (3) |  |
| --- | --- |
| Θέση (1) |  |
| Θέση (2) |  |

10η