Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

ECU (Engine Control Unit) & CAN (Car Area Network)

|  | The computer from a Ford Ranger Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα (επεξεργαστής 32-bit, 40-MHz με λιγότερο από 1 MB μνήμη. Διαβάζει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και δίνει εντολές στην ανάφλεξη και στην τροφοδοσία. Δίνει πληροφορίες στο δίκτυο μέσω του δικτύου CAN |
| --- | --- |

|  | Το δίκτυο CAN είναι ένας διπλός αγωγός, μέσω του οποίου επικοινωνούν όλα τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα ενός αυτοκινήτου. Η ύπαρξή του μας γλυτώνει και από πολλά επιπλέον καλώδια |  |
| --- | --- | --- |
| Όταν τοποθετούμε τον «τέστερ» στην ειδική υποδοχή (φίσα 16-πιν) που υπάρχει κάπου κάτω ή δίπλα στο ταμπλό, παίρνουμε πληροφορίες από όλες τις ηλεκτρονικές μονάδες του οχήματος |  |

|  | Συσκευή για τσεκάρισμα του Citroen C2 (20-30$) (μετάφραση των οδηγιών χρήσης) Όταν ανάψει το λαμπάκι "Check Engine" ή το "Service Engine Soon" ή το “Check”, σταματήστε το αυτοκίνητο, βάλτε χειρόφρενο, ξεκινήστε τη μηχανή και τοποθετήστε το Geniscaner code reader στην υποδοχή του αυτοκινήτου Πιέστε το πλήκτρο «Read» για να ξεκινήσει το διαγνωστικό προβλημάτων (Diagnostic Trouble Codes = DTCS) σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα Δείτε τους κωδικούς βλάβης που σας δείχνει και διαβάστε την αναλυτική περιγραφή τους στο user’s manual που υπάρχει στη συσκευασία. |
| --- | --- |

15η