Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Στοιχεία τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

##### Μεταβολή (Δ)

Αρχική θέση ή κατάσταση: (1)	Τελική θέση ή κατάσταση: (2)

Μεταβολή (1(2) σημαίνει: Δ12 = θέση2 – θέση1

πχ1: Από ύψος 1500m (θέση1) ανεβαίνουμε σε ύψος 2200m (θέση2).

Η μεταβολή (1(2) είναι ΔΥ12 = 700m.

πχ2: Αέριο έχει όγκο 20m3 (κατάσταση1: V1=20m3) και θερμαινόμενο αποκτά όγκο 35m3 (κατάσταση2: V2=35m3). Η μεταβολή όγκου του αερίου (1(2) είναι ΔV12 = 15m3.

Αν αντί να θερμάνουμε το αέριο, αφαιρούσαμε από αυτό θερμότητα (με ψύξη) και από όγκο 20m3 αποκτούσε τελικά όγκο 12m3 τότε η μεταβολή θα ήταν: ΔV12 = -8m3 (αρνητική τιμή)

## Παροχή

Παροχή σημαίνει παραγωγή ή κατανάλωση. Η παροχή μετράει ποσότητες στη μονάδα του χρόνου.

Αν μια βρύση έχει παροχή 500 gr νερού ανά δευτερόλεπτο (=0,5kgr/s), τότε γεμίζει έναν κουβά 10 κιλών σε 20 δευτερόλεπτα.

Παροχή ενέργειας σημαίνει Ισχύς. Όταν παράγεται ή καταναλώνεται ένα Joule ανά δευτερόλεπτο, έχουμε σύμφωνα με τον ορισμό, παραγωγή ή κατανάλωση ισχύος ενός Watt.

Παροχή Έργου, Θερμότητας, Χημικής Ενέργειας = Ισχύς

Ειδικά Μεγέθη

Μεγέθη που περιγράφουν μια συγκεκριμένη ποσότητα από το υλικό που μελετάμε. Χρησιμεύουν για να συγκρίνουμε υλικά.

πχ: Το ειδικό βάρος (ή ειδική μάζα) του αέρα είναι περίπου 1,1 kgr/m3, του νερού 1000kgr/m3 ενώ του χαλκού 8900 kgr/m3 και του αλουμινίου 2700kgr/m3

Στη θερμοδυναμική χρησιμοποιούμε συχνά τον ειδικό όγκο (v) αντί για τον όγκο (V). Ο ειδικός όγκος (m3/kgr) μας λέει πόσο όγκο (m3) καταλαμβάνει 1 kgr μάζας υλικού. (πχ vαέρα = 0,9 m3/kgr)

04η

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Στοιχεία τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

##### Μεταβολή (Δ)

Αρχική θέση ή κατάσταση: (1)	Τελική θέση ή κατάσταση: (2)

Μεταβολή (1(2) σημαίνει: Δ12 = θέση2 – θέση1

πχ1: Από ύψος 1500m (θέση1) ανεβαίνουμε σε ύψος 2200m (θέση2).

Η μεταβολή (1(2) είναι ΔΥ12 = 700m.

πχ2: Αέριο έχει όγκο 20m3 (κατάσταση1: V1=20m3) και θερμαινόμενο αποκτά όγκο 35m3 (κατάσταση2: V2=35m3). Η μεταβολή όγκου του αερίου (1(2) είναι ΔV12 = 15m3.

Αν αντί να θερμάνουμε το αέριο, αφαιρούσαμε από αυτό θερμότητα (με ψύξη) και από όγκο 20m3 αποκτούσε τελικά όγκο 12m3 τότε η μεταβολή θα ήταν: ΔV12 = -8m3 (αρνητική τιμή)

## Παροχή

Παροχή σημαίνει παραγωγή ή κατανάλωση. Η παροχή μετράει ποσότητες στη μονάδα του χρόνου.

Αν μια βρύση έχει παροχή 500 gr νερού ανά δευτερόλεπτο (=0,5kgr/s), τότε γεμίζει έναν κουβά 10 κιλών σε 20 δευτερόλεπτα.

Παροχή ενέργειας σημαίνει Ισχύς. Όταν παράγεται ή καταναλώνεται ένα Joule ανά δευτερόλεπτο, έχουμε σύμφωνα με τον ορισμό, παραγωγή ή κατανάλωση ισχύος ενός Watt.

Παροχή Έργου, Θερμότητας, Χημικής Ενέργειας = Ισχύς

Ειδικά Μεγέθη

Μεγέθη που περιγράφουν μια συγκεκριμένη ποσότητα από το υλικό που μελετάμε. Χρησιμεύουν για να συγκρίνουμε υλικά.

πχ: Το ειδικό βάρος (ή ειδική μάζα) του αέρα είναι περίπου 1,1 kgr/m3, του νερού 1000kgr/m3 ενώ του χαλκού 8900 kgr/m3 και του αλουμινίου 2700kgr/m3

Στη θερμοδυναμική χρησιμοποιούμε συχνά τον ειδικό όγκο (v) αντί για τον όγκο (V). Ο ειδικός όγκος (m3/kgr) μας λέει πόσο όγκο (m3) καταλαμβάνει 1 kgr μάζας υλικού. (πχ vαέρα = 0,9 m3/kgr)

04η