Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Στοιχεία τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

### Μετάδοση Θερμότητας: πάντοτε από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

#### Μετάδοση με αγωγή

Παράδειγμα: Θερμαίνουμε το εσωτερικό ενός σπιτιού το χειμώνα και γι αυτό μέσα έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία απ’ ότι έξω. Έστω ότι αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι ΔΤ. Μέσα από τους τοίχους του σπιτιού -λόγω αγωγής- περνάει θερμότητα και βγαίνει (χάνεται) προς τα έξω. Έχουμε ροή (παροχή) θερμότητας (=ισχύς)

Ο νόμος του Fourier λέει:

Ροή Θερμότητας

Όπου: 	 λ   = συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W / m K)

Α  = επιφάνεια τοιχωμάτων m2

L  = πάχος τοιχωμάτων m

ΔΤ= διαφορά θερμοκρασίας μέσα-έξω oK ή oC

#### Μετάδοση με μεταφορά

Παράδειγμα: Όταν φυσάμε κάτι που είναι καυτό για να κρυώσει, υποχρεώνουμε τον αέρα να πάρει θερμότητα από το θερμό αντικείμενο. Το αντικείμενο χάνει θερμότητα (κρυώνει) την οποία παραλαμβάνει ο αέρας. Έχουμε παροχή (ροή) θερμότητας, δηλαδή ισχύ:

Ο νόμος του Newton λέει:

Ροή Θερμότητας

Όπου: 	 α   = συντελεστής θερμικής μεταφοράς (W / m2 K)

Α  = επιφάνεια τοιχωμάτων m2

ΔΤ= διαφορά θερμοκρασίας σώματος και ρευστού oK ή oC

#### Μετάδοση με ακτινοβολία

Νόμος Stefan-Boltzman: Ροή Θερμότητας

Όπου:	ε, σ = σταθερές, 	Α  = επιφάνεια σώματος που εκπέμπει

Τ= θερμοκρασία σώματος που εκπέμπει oK

09η

Παραδείγματα Υπολογισμών Μετάδοσης Θερμότητας

λ αλουμινίου: 200 W / m k	και	λ υαλοβάμβακα: 0,05 W / m k

Συνηθισμένες τιμές του συντελεστή α  (αέρας: 5 έως 25	- νερό: 70 έως 700)

Παραδείγματα (Ακτινοβολία – Αντανάκλαση – Απορρόφηση)