Ονοματεπώνυμο……………………………………………………….

Στοιχεία τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

Καταστατική Εξίσωση (νόμος) των αερίων: p*V=m*R*T ή p*v=R*T

όπου 	p = πίεση (Pascal) v = ειδικός όγκος (m3/kgr)

T = θερμοκρασία (Kelvin)

R = σταθερά για το αέριο (που δίδεται: Joule / kgr  oK)

1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

κλειστά συστήματα: Q=ΔU+We

(θερμότητα = αλλαγή εσωτ. ενέργειας + έργο δυνάμεων επιφάνειας)

ανοικτά συστήματα: Q=ΔΗ+Wi

(θερμότητα = αλλαγή ενθαλπίας + τεχνικό [εσωτερικό] έργο)

Μεταβολές αερίων:

| 1 |  | Ισόθερμη | T σταθερή | p1*v1=p2*v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Ισόχωρη | v σταθερός | p1/p2=T1/T2 |
| 3 |  | Ισοβαρής | p σταθερή | v1/v2=T1/T2 |
| 4 |  | Αδιαβατική | Q σταθερή |  |
| 5 |  | Πολυτροπική | σταθερή | p*vm=σταθ |

10η

##### 1. Θερμότητα 		Q

Η θερμότητα είναι ενέργεια που μεταφέρεται από σώμα υψηλότερης προς σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Μετριέται σε Joule.

Η (ειδική) θερμότητα που απαιτείται για να υψώσουμε τη θερμοκρασία 1 kgr νερού κατά έναν βαθμό Κέλβιν (ή έναν βαθμό κελσίου) ισούται με 4186 Joule ή μία χιλιοθερμίδα. Για το νερό ισχύει: Q = m*C*ΔΤ, όπου Q η θερμότητα, m η μάζα του νερού, ΔΤ η μεταβολή θερμοκρασίας και C συντελεστής ίσος με 4186 J/kgoK

##### 2. Εσωτερική Ενέργεια		U

Είναι ενέργεια που περιέχει το υλικό που μελετάμε. (συνήθως αέριο) Μετριέται σε Joule.

Η ειδική εσωτερική ενέργεια (u) μετριέται σε Joule/kgr

##### 3. Ενθαλπία 		Η=U+p*V

Είναι το άθροισμα της εσωτερικής ενέργειας και του γινόμενου πίεση επί όγκος. Μετριέται σε Joule.

Η ειδική ενθαλπία (h) μετριέται σε Joule/kgr (h=u+p*v)

##### 4. Έργο από δυνάμεις επιφανείας We =p*ΔV

Είναι το γινόμενο πίεση επί μεταβολή όγκου. Μετριέται σε Joule.

##### 5. Έργο ροής W12 =p2*V2 – p1*V1

Το γινόμενο πίεση επί όγκος δίνει την ενέργεια του ρευστού. Η μεταβολή της ενέργειας από τη θέση (1: πίεση p1 και όγκος V1) στη θέση (2 πίεση p2 και όγκος V2) μας δίνει το έργο ροής. Μετριέται σε Joule.

##### 6. Κλειστό Σύστημα: σταθερή ποσότητα μάζας (κύλινδρος)

##### 7. Ανοικτό Σύστημα: σταθερή παροχή μάζας (αντλία)