ΜΑΘΗΜΑ : Εγκαταστάσεις  Κλιματισμού  ΙΙ

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι εννοούμε με τον όρο κλιματισμό και ποιά στοιχεία του αέρα πρέπει να ελέγχει;

- Ποιά τα πλεονεκτήματα των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού έναντι των μονάδων τοίχου;

- Ποιά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του αέρα που εμφανίζονται στον ψυχρομετρικό χάρτη και ποιές οι μονάδες μέτρησής τους;

- Τι είναι θερμικά φορτία και ποιές οι πηγές τους;

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των απωλειών θερμότητας από αγωγιμότητα; Ποιά η σχέση που μας δίνει τις θερμικές απώλειες;

- Αναφέρατε τις κύριες πηγές ψυκτικών φορτίων, εσωτερικές και εξωτερικές.

- Ποιός ο σκοπός των στομίων προσαγωγής κλιματισμένου αέρα;

- Ποιά είδη στομίων γνωρίζετε;

- Ποιά είναι τα βασικά είδη στα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τις κλιματιστικές μονάδες;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά στοιχεία του αέρα μετράμε στο ψυχρομετρικό χάρτη; (Να γίνει και σχήμα).

- Να βρεθεί το ψυκτικό φορτίο από αγωγή σε συνήθη εξωτερικό τοίχο πάχους 20 cm και διαστάσεων 4m x 3m , αν ο συντελεστής U είναι 1,5 kcal/hmoC και το ΔΤ είναι 10οC.

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται το ποσόν της θερμότητας που προσφέρει ένας άνθρωπος στο χώρο;

- Από ποιά υλικά κατασκευάζονται οι αεραγωγοί;

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η πτώση πίεσης στους αεραγωγούς;

- Τι είναι βεληνεκές και τι πτώση σε ένα στόμιο τοίχου; (ορισμός, σχήμα).

- Με τη σωστή εκλογή των στομίων τι επιδιώκουμε;

- Ποιά τα είδη των φίλτρων στον κλιματισμό;

- Ως αυριανοί μηχανολόγοι τί θα προτείνετε για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου για να έχουμε τα λιγότερα ψυκτικά φορτία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά στοιχεία του αέρα πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα μια κλιματιστική μονάδα;

- Τι ονομάζεται συντελεστής αισθητού φορτίου SHR και ποιά η περιοχή τιμών του; Τι συμβαίνει αν η τιμή του είναι πολύ χαμηλή;

- Τι ονομάζονται συστήματα κλιματισμού VRV ;

- Τι ονομάζεται Εξισορρόπηση ενός δικτύου σωληνώσεων νερού και με ποιούς τρόπους επιτυγχάνεται;

- Αναφέρατε ονομαστικά τα είδη των εναλλακτών θερμότητας που χρησιμοποιούμε στον κλιματισμό ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους. Εάν το ένα ρευστό είναι νερό και το άλλο αέρας, ποιό από τα παραπάνω χρησιμοποιούμε;

- Ποιές οι κατηγορίες φίλτρων αέρα που χρησιμοποιούμε στις Κ.Κ.Μ. και πώς συμβολίζονται;

- Σε ένα χώρο μετρήθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά του αέρα : Θερμοκρασία ξηρού βολβού tdb = 30 oC και σχετική υγρασία φ = 40 %. Να υπολογίσετε με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη που επισυνάπτεται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αέρα.

((δίδεται ψυχρομετρικός χάρτης))

- Υπολογίστε την παροχή όγκου αέρα σε Λίτρα ανά δευτερόλεπτο (L/s) που κινείται σε αεραγωγό ορθογωνικής διατομής πλευρών 0,2 x 0,3 m εάν η ταχύτητα είναι 5 m/s.

- Υπολογίστε το ψυκτικό φορτίο από αγωγιμότητα και ακτινοβολία δωματίου με έναν εξωτερικό τοίχο μήκους 5 m και ύψους 3 m , ο οποίος έχει μπαλκονόπορτα διαστάσεων 2 x 1.5 m . Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία (δάπεδο - οροφή κ.λ.π.) συνορεύουν με κλιματιζόμενους χώρους. Δίδονται : 1) Συντελεστής θερμοπερατότητας τοίχου = 0,58 W/m2K . 2) Συντελεστής θερμοπερατότητας παραθύρου = 5 W/m2K . 3) Δtc = 10 oC . 4) Συντελεστής ακτινοβολίας qg = 300 W/m2 .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά στοιχεία του αέρα πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα μια μονάδα κλιματισμού (μικρή ή μεγάλη);

- Ποιά τα κυριότερα θερμοδυναμικά (ψυχρομετρικά) χαρακτηριστικά του αέρα;

- Από ποιά σχέση μπορούμε να πάρουμε το ποσό της θερμότητας από την είσοδο του νωπού αέρα, για υψόμετρο 0 μέτρα;

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται το μέγεθος των θερμικών απωλειών, λόγω διείσδυσης ψυχρού αέρα από τις χαραμάδες των ανοιγμάτων;

- Ποιές οι πηγές των αισθητών και λανθανόντων ψυκτικών φορτίων μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο;

- Ποιά η σχέση που μας δίνει τον όγκο (Q) του αέρα που περνά σε έναν αεραγωγό (σχέση - μονάδες);

- Ποιές μεθόδους χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των διαστάσεων των αεραγωγών;

- Ποιά στοιχεία λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας για τον υπολογισμό του ανεμιστήρα μιας κλιματιστικής μονάδας;

- Γράψτε και εξηγήστε την σχέση του Συντελεστή Παράκαμψης (BF) μιας κλιματιστικής μονάδας. Ποιές οι συνήθεις τιμές που πρέπει να λαμβάνει;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Ποια κλιματιστικά συστήματα ονομάζονται VRV;

- Ποιος είναι ο ρόλος των στομίων προσαγωγής κλιματισμένου αέρα;

- Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των κυκλικών αεραγωγών;

- Περιγράψτε πώς λειτουργεί μια κλιματιστική μονάδα με αέρα ανακυκλοφορίας.

- Να βρείτε τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του σημείου tdb=27οC και φ=50%.

- Δώστε τον ορισμό της λανθάνουσας θερμότητας.

- Ποιες είναι οι μονάδες:
Α. παροχής αέρα
Β. θερμότητας

- Τι είναι ο μεταχρονισμός φορτίων;

Αναφέρατε τις κύριες πηγές ψυκτικών φορτίων (εξωτερικών και εσωτερικών).