Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Α΄  ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ : ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

-Τι είναι δύναμη και ποια τα χαρακτηριστικά της;

-Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται βάσει των χαρακτηριστικών τους;

-Τι είναι συνισταμένη και τι συνιστώσες δυνάμεις σε ένα σύστημα δυνάμεων; Και τι αρχή δράσης και αντίδρασης.

-Τι είναι ζεύγος δυνάμεων;

-Τι είναι ροπή ζεύγους δυνάμεων (δώστε και παράδειγμα); Να διατυπώσετε το θεώρημα των ροπών.

-Να μετατρέψετε 1 GΝ σε ΜΝ, ΚΝ, ΗΝ, dan, και dN.

-Τι είναι επιτρεπόμενη τάση (να δοθεί και η σχέση υπολογισμού);

-Τι είναι συντελεστής ασφάλειας και ποια η πρακτική χρησιμότητά του στον υπολογισμό των κατασκευών (να δοθεί και η σχέση υπολογισμού);

-Τι είναι επιφανειακή πίεση (να δοθεί και η σχέση υπολογισμού);

-Ποια τα είδη των φορτίων (να γίνει και η σύντομη περιγραφή τους);

-Ποια τα είδη στηρίξεων των δοκών; (Δώστε σχηματικά και συμβολικά παραδείγματα).

-Ποιες οι σπουδαιότερες καταπονήσεις (να δοθεί παράδειγμα και χαρακτηριστικά αυτών);

-Πότε λέμε, ότι μια δοκός καταπονείται σε απλή κάμψη;

-Ποια τα είδη των κάμψεων (δώστε και από ένα παράδειγμα).

-Στο σημείο Α ενός σώματος ενεργούν δύο δυνάμεις F1 =80N και F2=100N των οποίων οι  διευθύνσεις σχηματίζουν γωνία 300. Να προσδιορίσετε το μέτρο και τη διεύθυνση της συνισταμένης με τη γραφική και την αναλυτική μέθοδο. Δίνονται συν 300=√3/2 και ημ300 =1/2

-Να υπολογιστούν οι αντιδράσεις στήριξης και να γίνουν τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών μιας αμφιέρειστης δοκού μήκους 1m όταν εφαρμόζεται στο μέσο αυτής συγκεντρωμένο φορτίο F=100N. Τα είδη στήριξης είναι άρθρωση και κύλιση (δική σας η επιλογή θέσης αυτών).

-Να υπολογιστούν η διάμετρος, η γωνία στροφής και η γωνία παραμόρφωσης ενός άξονα, που καταπονείται σε στρέψη από μια ροπή 50KN/m2 όταν η επιτρεπόμενη τάση είναι 30ΜΝ/ m2 και το μέτρο διάτμησης είναι G=80 GN/m2.

-Nα διατυπώσετε :α) την δεύτερη αρχή της στατικής (η ισορροπία των δυνάμεων), β) την τέταρτη αρχή της στατικής (δράσης-αντίδρασης).

-Τι είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος; Ποια είναι τα είδη ισορροπίας;

-Να προσδιοριστεί η συνισταμένη των δυνάμεων F1=3N, F2=4N που ενεργούν στο κοινό σημείο 0, υπό γωνία 900.                 F1

0                                  F2

συν900=0

-Να προσδιοριστεί η συνισταμένη των δυνάμεων F1 =12N, F2=6N, F3=8N

F2                     0                             F3               F1

•

-Να εφαρμόσετε το θεώρημα των ροπών στο σύστημα των δυνάμεων του σχήματος.

F2=10N                           F4=8N

F1=8N

F3=5N

•      2m                        4m                       3m                          2m

-Να προσδιοριστεί με αναλυτική μέθοδο, το κεντροειδές του παρακάτω σχήματος (διαστάσεις σε cm).              Ψ

2

5

2

Χ

10

-Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος F1 και F2, όταν F1Χ=4Ν, F2Χ=4Ν, F1Ψ=6Ν, F2Ψ=6Ν

Ψ

F2                                  F1

Χ

-Να προσδιοριστεί η συνισταμένη Σ των δυνάμεων του σχήματος με την αναλυτική ή την γραφική μέθοδο καθώς και η γωνία θ που σχηματίζει ως προς τον άξονα   x΄-x.

Δίδεται : F1=100dan

F2=50dan                                                                          F1

F3=80dan                                           F3

Ημ300=0, 5, συν300=0,86                                                       300

Χ΄                                                                               Χ

F2

-Αναφέρετε  και επεξηγήστε τις παραμορφώσεις, που υφίστανται τα σώματα, όταν φορτίζονται.

-Ποια υλικά ονομάζονται όλκιμα; Ποια ψαθυρά;

-Σχεδιάστε το διάγραμμα Φορτίων (F)- επιμηκύνσεων (ΔL) του πειράματος εφελκυσμού των υλικών και επεξηγήστε το. Μέχρι σε ποιο όριο ισχύει ο νόμος του Hooke;

-Να υπολογιστούν οι αντιδράσεις στηρίξεως Αx, Αψ, Βψ της αμφιέρειστης δοκού του σχήματος.

Δίδεται : F1=400dan, F2=250dan

L=3,00m,L1=1,00m,L2=1,00m

F1

F2

Ax

O                                                               O

OO

L1

AY                                      L                                       BY

-Σε δοκό ξύλινης κατασκευής ορθογωνικής διατομής με b=12cm και h=16cm να υπολογίσετε την μέγιστη ροπή κάμψεως Μκ που μπορεί να αναλάβει αν, η επιτρεπόμενη τάση σεπ=80dan/cm2.

X΄                                                                                   Χ

h

b

-Για να ξεσφίξουμε τη βίδα ενός τροχού αυτοκινήτου χρειάζεται ροπή Μ=45Nm. Tο μήκος του κλειδιού από το μέσο της βίδας μέχρι το χέρι μας είναι l=30cm.Πόση δύναμη F πρέπει να ασκήσει το χέρι μας.

-Να αναλυθεί μια δύναμη F=500Ν σε δύο κάθετες συνιστώσες, έτσι που να σχηματίζει με μια απ’ αυτές γωνία θ=300. Δίδεται ημ300=0, 5, συν600=0, 86. (Αναλυτική μέθοδος).

-Μια ράβδος καταπονείται σε εφελκυσμό από φορτίο F=1500dan και η αναπτυσσόμενη τάση είναι ίση με σ=500dan/cm2.Aν η ράβδος έχει τετραγωνική διατομή, να βρείτε την πλευρά της α.

-Να δώσετε τον ορισμό της διάτμησης. Από τι εξαρτάται η γωνία ολίσθησης ή  παραμόρφωσης γ στη διάτμιση;

-Θέλουμε να κόψουμε λάμα 8×50mm σε μηχανικό ψαλίδι. Να υπολογίσετε την αναγκαία δύναμη κοπής, αν το υλικό της λάμας είναι St42.

-Το φορτίο θραύσης του υλικού μιας εφελκυόμενης ράβδου είναι ίσο με 1000dan. Αν η ράβδος έχει διατομή ίση με 4cm2 και ο συντελεστής ασφαλείας είναι ίσος με 5. Να υπολογιστεί η επιτρεπόμενη τάση.

-Να προσδιορίσετε την απόσταση l2 προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία του συστήματος.

Αν F1=10dan, F2=15dan, l1=6cm.

F1

L1

•

L2

F2

-Πώς γίνεται μετάθεση δύναμης σε διεύθυνση παράλληλη προς την διεύθυνσή της.

-Τι λέει ο νόμος του Hooke;

-Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη έργου;

-Πώς ορίζεται η μηχανική ισχύς;

-Να βρεθεί το φορτίο εφελκυσμού μιας ράβδου διατομής 50cm2 αν η αναπτυσσόμενη τάση είναι ίση με 1000Ν/ cm2.

-α) Το σημείο εφαρμογής μιας σταθερής δύναμης 400Ν μετατίθενται κατά 5 m σε μια ευθεία. Ποιο το παραγόμενο έργο της δύναμης αυτής; Β) Το έργο που παράγει μια μηχανή σε χρόνο 10sec είναι  1000Joule, ποια η ισχύς της μηχανής;

-Να βρεθεί η στατική ροπή της διατομής, ως προς τον άξονα

X       X΄   2cm

2cm

1cm

X                                          8cm                                             Χ΄

-Συμπληρώστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: α) Οι πλαστικές παραμορφώσεις που υφίστανται τα σώματα που φορτίζονται, εξαφανίζονται μετά τη αποφόρτισή τους .(   ).

β) Τα όλκιμα υλικά όπως ο χαλκός και ο χάλυβας εμφανίζουν σημαντικές παραμορφώσεις πριν επέλθει η θραύση τους.(   )

γ) Η καταπόνηση της θλίψης προκαλεί την επιμήκυνση μιας ράβδου.(  )

δ) Κάμψη εμφανίζεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν σε αυτό δύο φορτία κάθετα στον άξονά  του και οι διευθύνσεις τους βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη .(    )

ε) Λυγισμός είναι η ταυτόσημη καταπόνηση με τη θλίψη, από πλευράς δράσης των φορτίων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το μήκος του σώματος είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις άλλες διαστάσεις του. (    )

στ) Ο εφελκυσμός εκδηλώνεται σε ένα σώμα, όταν ενεργούν στα άκρα του, φορτία αντίθετα, των οποίων η συνισταμένη συμπίπτει με το γεωμετρικό άξονα του σώματος.(  )

-Να προσδιορίσετε τη δύναμη F2 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία του συστήματος, αν r=25cm και R=40cm.

R

.. •

F2

F1=5N

-Να αναλύσετε τη δύναμη Σ στις συνιστώσες  F1=1,5Ν και F2 αν η απόσταση της F1 από το σημείο 0 είναι ίση με 100cm(Αναλυτική μέθοδος)

0

F1=1,5Ν

F2

Σ=4, 5Ν

-Τι ονομάζουμε συντρέχουσες, αντίφορες, ομόφορες και τι ίσες δυνάμεις.

-Να προσδιορίσετε την συνισταμένη Σ των δυνάμεων όταν: (αναλυτική μέθοδος) F1=5N, F2=3N, F3=2N, F4=3,5N, F5=2,5N.

F1                                                F3

.•                                   F4

F2                                                       F5

-Nα διατυπώσετε την σχέση Δl=F.l     (oρισμός, επεξήγηση μεγεθών).

A.E

-Τι γνωρίζετε για την αντοχή των υλικών.

-Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα υλικά.

-Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα φορτία.

-Να βρείτε και να σχεδιάσετε τα κεντροειδή τριών κανονικών γεωμετρικών σχημάτων.

-Δίνετε ένα ζεύγος δυνάμεων F=50N, που απέχουν μεταξύ τους 1m. Να υπολογίσετε τη ροπή του ζεύγους, αν ξέρετε , ότι το ζεύγος είναι αριστερόστροφο (Σχήμα).

- Α. Τι ονομάζουμε ροπή δυνάμεως ως προς ένα σημείο; (σχήμα)
Β. Θεώρημα ή Αρχή των ροπών (και τύπος)

- Α. Πότε έχουμε ισορροπία στα στερεά σώματα; (συνθήκες ισορροπίας)
Β. Τι καλείται ορθή και τι διατμηματική τάση;

- Α. Ποιες οι σπουδαιότερες καταπονήσεις ευθύγραμμης ράβδου; (σχήματα)
Β. Νόμος Hooke (διατύπωση – τύπος)

- Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων του παρακάτω σχήματος.
Δίνεται:
ημ30ο=συν60ο=0,5
ημ60ο=συν30ο=0,86

- Να βρεθεί η απόσταση x, στο παρακάτω σχήμα, έτσι ώστε η Μοολ να είναι μηδέν (δηλαδή Μοολ =0)

- Στην  αμφιέρειστο δοκό του σχήματος να βρεθούν οι αντιδράσεις Α & Β.

- Με πόση δύναμη F πρέπει να εφελκύεται ράβδος τετραγωνικής διατομής (α=20) ώστε να αντέχει (δίνεται: σεπ=20Kp/mm2)

- Να προσδιοριστεί το Κ.Β. των σωμάτων του σχήματος:

- Αν η σεδάφους=20t/m2 και το φορτίο F=80t, να βρεθεί η πλευρά α του τετραγωνικού πέδιλου