ΜΑΘΗΜΑ : Μηχανολογικές Μετρήσεις

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιές είναι οι βασικές μονάδες στο «Διεθνές Σύστημα Μονάδων» (S.I.);

- Να μετατρέψετε σε m τα παρακάτω μήκη : α. 132 mm , β. 42,5 cm , γ. 0,0015 km .

- Σε ποιές αιτίες οφείλονται τα λάθη που γίνονται στις μετρήσεις;

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η τραχύτητα της επιφάνειας ενός αντικειμένου;

- Δώστε τους παρακάτω ορισμούς : α. συναρμογή , β. ονομαστική διάσταση , γ. απόκλιση , δ. ανοχή διάστασης.

- Από ποιά μέρη αποτελείται ένα μικρόμετρο; Περιγράψτε τη λειτουργία του μικρομέτρου.

- Τι γνωρίζεται γενικά για το παχύμετρο; (από ποια μέρη αποτελείται, πώς ονομάζονται τα μέρη αυτά, τι μετρήσεις γίνονται με το παχύμετρο).

- Ποιά πλεονεκτήματα και ποιά μειονεκτήματα παρουσιάζει ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε σύγκριση με τον 100% έλεγχο;

- Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των σπειρωμάτων;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Να γράψετε στη κόλλα αναφορά σας τις λέξεις ή τους αριθμούς που συμπληρώνουν τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

Α. Στα παχύμετρο μετρικού συστήματος ακρίβειας 1/10 η κλίμακα βερνιέρου προκύπτει αν τα 1)________mm της κύριας κλίμακας τα διαιρέσουμε σε 10 ίσα μέρη.

Β. Ένα συνηθισμένο παχύμετρο αποτελείται από το 1)_______________ μέρος και από το 2)______________ μέρος, το οποίο φέρει και κλίμακα βερνιέρου.

Γ. Τα πρότυπα πλακίδια έχουν σχήμα 1)_________________     ___________________ , ενώ οι έδρες τους έχουν υποστεί κατεργασία, ώστε να είναι λείες, επίπεδες και με μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις.

Δ. Τα όργανα μέτρησης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

- σε όργανα 1)____________________     _____________________ και

- σε όργανα 2)____________________     _____________________

Ε. Τα μικρόμετρα, αναλόγως προς τις μετρούμενες διαστάσεις, διακρίνονται σε :

- Μικρόμετρα 1)___________________     _____________________

- Μικρόμετρα 2)___________________     _____________________

- Μικρόμετρα 3)________________________________

ΘΕΜΑ 2Ο

Κατά τη δοκιμαστική φάση κατεργασίας 10 αξόνων ονομαστικής διαμέτρου d = 55 mm σε ένα μηχανουργείο τους έλεγξαν και κατέγραψαν τις τιμές : 54, 55, 56, 57, 56, 55, 53, 54, 53, 54. Ποιά είναι η μέση τιμή;

ΘΕΜΑ 3Ο

Τι περιλαμβάνει το σύστημα ποιοτικού ελέγχου σε μια επιχείρηση;

ΘΕΜΑ 4ο

Τι ονομάζεται ποιότητα και τι είναι ο ποιοτικός έλεγχος;

ΘΕΜΑ 5ο

Α. Να μετατρέψετε σε μέτρα (m) τα παρακάτω μήκη.

1. 135 mm

2. 45,3 cm

3. 0,0018 Km

Β. Το καράβι της γραμμής φτάνει από τον Πειραιά στην Αστυπάλαια σε 12 h (ώρες). Να εκφράσετε το χρόνο αυτό σε ημέρες (d) και δευτερόλεπτα (s).

ΘΕΜΑ 6ο

Ποιά τα κύρια είδη των συναρμογών και πώς ορίζεται το κάθε είδος;

ΘΕΜΑ 7ο

Να γράψετε στην κόλλα αναφοράς σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα του τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α. Με τη βοήθεια της αεροστάθμης μπορούμε να ελέγξουμε αν μια επιφάνεια είναι οριζόντια ή κατακόρυφη ή αν έχει κάποια κλίση.

Β. Με τον ελεγκτήρα τύπου "περνά" ελέγχουμε τη μέγιστη διάμετρο του εσωτερικού σπειρώματος και εμμέσως το βήμα και τη γωνία των πλευρών του.

Γ. Ο έλεγχος του βήματος ενός οδοντωτού τροχού (γραναζιού) γίνεται με το διαιρέτη, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με μικρόμετρο.

Δ. Το πάχος των δοντιών ενός οδοντωτού τροχού (γραναζιού) ελέγχεται με παχύμετρο ή μικρόμετρο.

Ε. Εκκεντρότητα ονομάζουμε την απόσταση μεταξύ του γεωμετρικού άξονα του οδοντοτροχού και του πραγματικού άξονα περιστροφής του.

ΘΕΜΑ 8ο

Α. Να βρεθούν η ονομαστική διάσταση, η μέγιστη και η ελάχιστη επιτρεπόμενη κατασκευαστική διάσταση της παρακάτω πλήρους διαστάσεως :

Β. Να βρεθεί η ανοχή και να γίνει η γραφική παράσταση του πεδίου ανοχής της παραπάνω πλήρους διαστάσεως.

ΘΕΜΑ 9ο

Μια δεξαμενή έχει σχήμα κύβου με πλευρά 5 m. Να βρείτε τον όγκο του νερού που χωρά η δεξαμενή σε lt και cm3 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι γνωρίζετε για το παχύμετρο (από ποιά μέρη αποτελείται, τι είδους μετρήσεις κάνει, ακρίβεια); Να διαβάσετε τις παρακάτω μετρήσεις.

((δίδονται σχήματα με παχύμετρα για να διαβάσουν τις μετρήσεις))

- Από τι εξαρτάται η τραχύτητα μιας επιφάνειας ενός αντικειμένου;

- Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των σπειρωμάτων;

- Ποιά είδη συναρμογών έχουμε και τι συμβαίνει στην κάθε μία;

- Πώς συμβολίζονται οι συναρμογές για τα τρύματα και πώς για τους άξονες; Ποιές συναρμογές ξεχωρίζουν και γιατί;

- Τι ονομάζουμε Χάρη, τι Εναλλαξιμότητα και τι Ονομαστική Διάσταση;

- Τι πρέπει να καθοριστεί για να πραγματοποιηθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής με διαλογή;

- Να φτιάξετε τη καμπύλη GAUSS και να εξηγήσετε τι μας δείχνει.

- Τι ονομάζουμε ποιότητα και τι ποιοτικό έλεγχο;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------