ΜΑΘΗΜΑ : Ποιοτικός Έλεγχος

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  CNC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Να γράψετε στη κόλλα αναφορά σας τις λέξεις ή τους αριθμούς που συμπληρώνουν τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

Α. Στα παχύμετρα μετρικού συστήματος ακριβείας 1/10 η κλίμακα βερνιέρου προκύπτει αν τα ____ mm της κύριας κλίμακας τα διαιρέσουμε σε 10 ίσα μέρη.

Β. Ένα συνηθισμένο παχύμετρο αποτελείται από το 1)____________________ μέρος και από το 2)_____________________ μέρος το οποίο φέρει και κλίμακα βερνιέρου.

Γ. Οι βαθμονομημένοι κανόνες διακρίνονται σε 1)____________________________ και σε κανόνες 2)___________________________

Δ. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι να όργανα / συσκευές ελέγχου διακριβώνονται κάθε 1)___________________ και τα πρότυπα κάθε 2)__________________________

Ε. Τα μικρόμετρα διακρίνονται σε :

- Μικρόμετρα 1)_______________________________

- Μικρόμετρα 2)_______________________________

- Μικρόμετρα 3)_______________________________

ΘΕΜΑ 2Ο

Α. Πώς ορίζεται η μέση τιμή ( x ) και το εύρος ( r ) μιας σειράς μετρήσεων;

Β. Υπολογίστε τη μέση τιμή και το εύρος των εξής μετρήσεων : (12,6) , (13,8) , (13,6) , (11,8) , (12,8) , (13,4)

ΘΕΜΑ 3Ο

Ποιές φάσεις (βήματα) περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος ποιότητας;

ΘΕΜΑ 4Ο

Τι είναι η ποιοτική διασφάλιση και τί ο ποιοτικός έλεγχος;

ΘΕΜΑ 5Ο

Να γράψετε στην κόλλα αναφοράς σας κάθε αριθμό της στήλης Α και δίπλα του ένα γράμμα της στήλης Β, έτσι ώστε να δημιουργείται μια σωστή αντιστοίχιση (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1. Αποδοχή παραγγελίας | Α. Τμήμα Ποιοτικής Διασφάλισης |
| 2. Σχέδιο προϊόντος | Β. Τμήμα Πωλήσεων και Marketing |
| 3. Ανάπτυξη παραγωγικής διαδικασίας | Γ. Τμήμα Πωλήσεων |
| 4. Παραγγελίες υλικών | Δ. Τμήμα Ποιοτικής Διασάλισης και Marketing |
| 5. Παραγωγή προϊόντος | E. Τμήμα Παραλαβής |
| 6. Χρήση προϊόντος | ΣΤ. Τμήμα Μελέτης και Σχεδίασης |
| 7. Ανάπτυξη νέου προϊόντος | Ζ. Τμήμα Παραγωγής |
|  | Η. Τμήμα Επιθεώρησης |
|  | Θ. Τμήμα Προμηθειών |

ΘΕΜΑ 6Ο

Να γράψετε στην κόλλα αναφοράς σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα του τη λέξη Σωστό αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Στα παχύμετρα αγγλοσαξονικού συστήματος η κύρια κλίμακα φέρει υποδιαιρέσεις 1/15΄΄.

- Οι σφραγίδες ελέγχου που κατασκευάζονται είναι ελαστικές για σκληρά υλικά ή μεταλλικές για μαλακά υλικά και έντυπα.

- Μέτρηση είναι η σύγκριση ενός μεγέθους προς ένα άλλο ομοειδές, το οποίο χαρακτηρίζεται ορθό .

- Τα συστηματικά σφάλματα δίνουν αποτέλεσμα μέτρησης λανθασμένο, ενώ τα τυχαία σφάλματα δίνουν αποτέλεσμα μέτρησης αβέβαιο.

- Τα μετρητικά ρολόγια κάνουν μόνο συγκριτικές μετρήσεις.

ΘΕΜΑ 7Ο

Τι είναι τα πρότυπα πλακίδια και από τι εξαρτάται η ποιότητά τους;

ΘΕΜΑ 8Ο

Ποιές είναι οι βασικές λειτουργίες του ποιοτικού ελέγχου;

ΘΕΜΑ 9Ο

Τι είναι τα μικρόμετρα; Από τι αποτελούνται και ποιά είναι η ακρίβεια που παρέχουν στο μετρικό και στο αγγλοσαξονικό σύστημα;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιός είναι ο σκοπός των μετρήσεων και ελέγχου στην μαζική παραγωγή;

- α. Ποιά λάθη λέγονται συστηματικά;

β. Ποιά είναι τα αίτια των λαθών που οφείλονται στα μετρητικά όργανα;

- α. Τι είναι ακρίβεια ενός οργάνου μέτρησης;

β. Τι είναι σφάλμα ακρίβειας ενός οργάνου μέτρησης;

- Τι είναι τα πλακίδια και πώς γίνεται ο χαρακτηρισμός της ποιότητάς τους;

- α. Από τι αποτελείται ένα συνηθισμένο παχύμετρο;

β. Πώς προκύπτει η κλίμακα βερνιέρου στα παχύμετρα μετρικού συστήματος ακριβείας 1/10 (0,1 cm);

- α. Ποιός είναι σήμερα ο σκοπός του ποιοτικού ελέγχου;

β. Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί μεθοδικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων;

- α. Τι ονομάζουμε ποιότητα ενός προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας;

β. Ποιά η διαφορά μεταξύ ποιοτικού ελέγχου και επιθεώρησης;

- Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ως προς τα οποία αξιολογείται η ποιότητα; (ονομαστικά)

- Ποιοί είναι οι δύο τύποι του στατιστικού ελέγχου ποιότητας;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Ποιος είναι ο ορισμός του ποιοτικού ελέγχου;

- Ποιος είναι ο σκοπός του ποιοτικού ελέγχου;

- Με ποιες παραμέτρους είναι δυνατόν να επιτευχθεί μεθοδικός έλεγχος ποιότητας;

- Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του ποιοτικού ελέγχου;

- Ποιος είναι ο ορισμός της διασφάλισης ποιότητας;

- Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνει ένα σύστημα ποιοτικής διασφάλισης;

- Ποιος είναι ο σκοπός του εγχειριδίου ποιοτικής διασφάλισης και από ποιον εκδίδεται;

- Από ποια υποτμήματα αποτελείται το τμήμα της Διεύθυνσης Ποιοτικής Διασφάλισης;

- Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τμήματος Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης;

- Τι είναι ευαισθησία ενός οργάνου μέτρησης;

- Τι είναι τα πλακίδια και πώς γίνεται ο χαρακτηρισμός της ποιότητάς τους;

- Πώς προκύπτει η κλίμακα Βερνιέρου στα παχύμετρα μετρικού συστήματος ακριβείας 1/10 και 1/20;

- Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία ποιοτικού ελέγχου;

- Ποια στοιχεία ελέγχονται και καταγράφονται στα εισερχόμενα υλικά;

- Τι περιλαμβάνουν οι έλεγχοι των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας;

- Πότε πρέπει να γίνεται διακρίβωση των μετρητικών οργάνων και συσκευών ελέγχου, που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων; Ποιος είναι ο γενικός κανόνας που ισχύει;

- Μ’ ένα μετρητικό όργανο έγινε η μέτρηση ενός πρότυπου πλακιδίου l=30mm και έδωσε τιμή l=29,996mm

α) ποιο ήταν το λάθος του οργάνου στη μέτρηση αυτή;

β) αν με το ίδιο όργανο μετρήσουμε ένα δοκίμιο και διαβάσουμε την ένδειξη                    29,994 τότε ποια είναι η σωστή τιμή;

-     Ποια λάθη λέγονται συστηματικά και ποια είναι τα αίτιά τους;

-     Από τι αποτελείται ένα συνηθισμένο παχύμετρο;

-     Ποια είναι τα κύρια σημεία μιας ποιοτικής πολιτικής διασφάλισης που πρέπει

ν’ ακολουθεί μια εταιρία;

- Τι ονομάζουμε δειγματοληπτικό έλεγχο, αποδεκτό επίπεδο ποιότητας και κρίσιμα ελαττώματα;

- Τι είναι οι ιδιοσυσκευές ελέγχου και πού χρησιμοποιούνται;

- Να αναφέρετε τα είδη των αυτοκόλλητων ταμπελών που χρησιμοποιούνται στη διακρίβωση.

- Τι είναι η ποιότητα ενός προϊόντος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν;

- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, το εύρος και την τυπική απόκλιση των παρακάτω μετρήσεων

Κατανομή των μετρήσεων

| 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |

- Σε ποιες κρίσιμες ή εξειδικευμένες εργασίες πραγματοποιείται η ειδική   εκπαίδευση;

- Ν’ αναφέρετε ανάλογα με τη χρήση τους τα είδη των σφραγίδων.

- Τι ονομάζουμε σφάλμα ακρίβειας ενός οργάνου μέτρησης;

- Τι ονομάζουμε τάξη ακρίβειας των οργάνων μέτρησης;

- Να αναφέρετε τα αίτια λαθών που οφείλονται στα μετρητικά όργανα και στον τρόπο μέτρησης

- Οδηγίες για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις μετρήσεις και τη συντήρηση των οργάνων και συσκευών μέτρησης

- Σχεδιάστε πρόχειρα ένα μετρητικό κύλινδρο και ένα δακτύλιο΄ γράψτε τα κύρια μέρη, τη χρησιμότητα και υλικό κατασκευής

- Να παραστήσετε γραφικά, σε σκαρίφημα, ένδειξη 28,2mm σε παχύμετρο μετρικού συστήματος, πάνω στις κλίμακες κύρια και βερνιέρου

- Είδη μικρομέτρων, κύρια μέρη και σφάλμα μέτρησης

- Α. Σκοπός του ποιοτικού ελέγχου΄ να αναπτύξετε σχετικά
Β. Ο μεθοδικός έλεγχος ποιότητας, προκειμένου να επιτευχθεί σε προϊόντα, τι παραμέτρους απαιτεί;

- Ειδική ενημέρωση προσωπικού ποιοτικού ελέγχου΄ (πότε γίνεται; Τι εργασίες περιλαμβάνει;)

- Τι γνωρίζετε για τον έλεγχο πρώτης ύλης που παραλαμβάνεται από μια εταιρεία, πριν διατεθεί για κατεργασία και παραγωγή προϊόντων;

- Στις αποθήκες μιας εταιρείας, ποια υλικά φυλάσσονται και πώς ταξινομούνται ή απομονώνονται για προφύλαξη;