ΜΑΘΗΜΑ : Προγραμματισμός CNC Εργαλειομηχανών  ( Εργαστήριο )

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  CNC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο σχήμα 1 δίνεται το σχέδιο ενός μηχανολογικού εξαρτήματος, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ψηφιακά καθοδηγούμενο τόρνο -CNC- (Τόρνος Boxford). Να εκπονηθεί το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για την εκχόνδριση του τεμαχίου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού.

Δεδομένα :

α. Το αρχικό δοκίμιο έχει διαστάσεις Φ120 Χ250.

β. Το μέγιστο βάθος κοπής είναι 2,5 mm , οι στροφές της ατράκτου είναι S = 2000 RPM δεξιόστροφες, πρόωση F = 100 mm/min .

γ. Η συγκράτηση στο τσοκ απαιτεί 10 mm .

δ. Η εσωτερική διάμετρος του σπειρώματος είναι 44,6 mm .

((Δίδεται σχήμα))

ΘΕΜΑ 2ο

Στο σχήμα 2 απεικονίζεται ένα μηχανολογικό εξάρτημα, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ψηφιακά καθοδηγούμενη φρέζα -CNC- (φρέζα Boxford). Να εκπονηθεί το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για την κατεργασία κοπής του τεμαχίου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού.

Δεδομένα :

Α. Το αρχικό δοκίμιο έχει διαστάσεις Φ70 Χ70 Χ30 . Οι στροφές της ατράκτου είναι S = 2000 RPM δεξιόστροφες και η πρόωση F = 200 mm/min .

Β. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τεμαχίου είναι αυτές του σχεδίου. Το βάθος των οπών και των κοιλοτήτων είναι 6 mm .

Γ. Ο κύλινδρος έχει ύψος από τη βάση 10 mm .

((Δίδεται σχήμα))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1ο

Δίνεται το σχέδιο ενός μηχανολογικού εξαρτήματος, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ψηφιακά καθοδηγούμενο τόρνο CNC. Να εκπονηθεί το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για την διαμόρφωση του τεμαχίου χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού.

Δεδομένα :

1. Το αρχικό δοκίμιο έχει διαστάσεις Φ80 Χ200.

2. Το μέγιστο βάθος κοπής είναι 3 mm , οι στροφές είναι S = 200 RPM , πρόωση F = 1000 mm/min .

((Δίδεται σχήμα))

ΘΕΜΑ 2ο

Δίνεται το σχέδιο ενός μηχανολογικού εξαρτήματος, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ψηφιακά καθοδηγούμενη φρέζα CNC. Να εκπονηθεί το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για την διαμόρφωση του τεμαχίου χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού.

Δεδομένα :

1. Το αρχικό δοκίμιο έχει διαστάσεις 80x50 mm και πάχος 15 mm.

2. Το κονδύλι φρέζας Φ 5 mm.

((Δίδεται σχήμα))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------