ΜΑΘΗΜΑ : Σχέδιο  ειδικότητας

2ος ΚΥΚΛΟΣ   Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην αριστερή πλευρά του φύλλου Α3 έχει σχεδιαστεί με σχηματική σχεδίαση ένα σκαρίφημα του δικτύου αεραγωγών για ένα βιομηχανικό κτίριο.

((δίδεται σχήμα))

Να μετατραπεί το σκαρίφημα αυτό σε σχέδιο με διπλή γραμμή στο δεξιό μέρος του φύλλου Α3 και να γραφούν οι διαστάσεις και τα φορτία που υπάρχουν σε κάθε στόμιο του δικτύου.

Διευκρινίσεις :

Οι διαστάσεις των αεραγωγών δίνονται με τη μορφή Πλάτος Χ Ύψος , άρα στο σχέδιο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το πλάτος.

Τα στόμια, οι διαστάσεις και τα φορτία στα στόμια, να σχεδιαστούν και να γραφούν σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα.

Η κλίμακα σχεδίασης είναι 1:100

Δηλαδή 1cm στο χαρτί είναι 1m και 1mm στο χαρτί είναι 10cm.

((δίδεται κάτοψη χώρου))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η εγκατάσταση του σχήματος είναι «Μεγάλη ψυκτική μονάδα για κλιματισμό χώρου κατά το καλοκαίρι με αερόψυκτο ψύκτη νερού και δύο συμπιεστές». Μεταφέρατε το σχέδιο με κλίμακα 1:1 στην κόλλα.

((δίδεται σχήμα))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Να σχεδιαστεί ο κάτωθι Συμπυκνωτής ψυγείου 430 L σε κλίμακα 1:10 .

((δίδεται σχήμα))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------