ΜΑΘΗΜΑ : Σχέδιο

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ζητούνται :

α. Να σχεδιαστεί στην κάτοψη μονοσωλήνιο δίκτυο θέρμανσης

((δίδετε κάτοψη ορόφου))

β. Να σχεδιαστεί το κατακόρυφο διάγραμμα του ορόφου με πλήρες λεβητοστάσιο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

α. Να σχεδιάσετε το παρακάτω μονογραμμικό κατακόρυφο διάγραμμα μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης κατοικίας, στις διπλάσιες διαστάσεις του.

β. Να γίνει αναγνώριση των αριθμημένων εξαρτημάτων, συσκευών, μηχανημάτων και οργάνων του ορόφου και του λεβητοστασίου και να σχεδιαστεί ο αντίστοιχος πίνακας με αυτά.

((δίδετε σχέδιο κατακόρυφου διαγράμματος))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

α. Σχεδιάστε με κλίμακα 1:20 ένα λουτρό (Α.Β.Γ.Δ.) με διαστάσεις : (ΑΒ) = (ΔΓ) = 3 m (εσωτερικά) και (ΑΔ) = (ΒΓ) = 2 m (εσωτερικά) όπως στο παρακάτω σκαρίφημα : ((δίδεται σκαρίφημα)) και τοποθετήστε :

β. στον τοίχο (ΑΔ) μια μπανιέρα (1.80 x 70). Η βαλβίδα της μπανιέρας και το υπόλοιπο κενό (20 cm) να είναι προς τη μεριά του τοίχου (ΑΒ). Διάσταση πόρτας L = 0,8 m .

γ. Τοποθετήστε σωστά τις διαστάσεις στο σχέδιο.

ΘΕΜΑ 2Ο

Σχεδιάστε ένα φρεάτιο αποχέτευσης όπου η έξοδος των λυμάτων να είναι ακριβώς στον πάτο του φρεατίου.

ΘΕΜΑ 3Ο

Σχεδιάστε σε πρόοψη ένα σιφόνι δαπέδου (μία είσοδο) και μία έξοδο Φ50.

ΘΕΜΑ 4Ο

Να σχεδιάστε (σκαρίφημα) μια δεξαμενή πετρελαίου με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και να τα ονομάσετε.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην παρακάτω σχηματική διάταξη απεικονίζεται εγκατάσταση boiler διπλής ενέργειας (ηλιακός συλλέκτης και ηλεκτρική αντίσταση). Σας ζητείται να σχεδιάσετε boiler τριπλής ενέργειας (ηλιακός συλλέκτης, ηλεκτρική αντίσταση και από λέβητα κεντρικής θέρμανσης) με ελεύθερες διαστάσεις.

((δίδετε σχέδιο))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α. Να σχεδιαστεί το παραπάνω σχέδιο με κλίμακα 2:1.

((δίδετε σχέδιο))

Β. Να γίνει η ένωση των υδραυλικών υποδοχέων με τις κεντρικές στήλες.

Γ. Να σχεδιαστούν τα λούκια στα μπαλκόνια.

Δ. Να τοποθετηθούν οι διαστάσεις στους σωλήνες που χρησιμοποιούνται.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για το πιεστικό συγκρότημα της παρακάτω εικόνας ζητούνται :

((δίδετε σχέδιο))

- Να σχεδιασθεί στο χαρτί σας σε κλίμακα 2:1. (Αφήστε περιθώριο 10 mm γύρω-γύρω).

- Πάνω στο προηγούμενο σχέδιο, σχεδιάστε την υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος.

- Αριθμήστε και ονομάστε όλα τα τμήματα και τα εξαρτήματα. (Αυτά υπάρχουν στην εικόνα και αυτά που θα προσθέσετε στην υδραυλική σύνδεση).

- Δίπλα στις σωληνώσεις τοποθετείστε βέλη που να δείχνουν τη ροή του νερού.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------