ΜΑΘΗΜΑ : Θέρμανση

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

α. Να αναφέρετε τις πηγές ενέργειας παραγωγής θερμότητας για μια εγκατάσταση Κ.Θ..

β. Πότε έχουμε πλήρη καύση και πότε ατελή καύση;

ΘΕΜΑ 2Ο

α. Τι είναι θερμαντική ικανότητα ενός καυσίμου και ποιές οι μονάδες μέτρησης;

β. Κατασκευαστικές βελτιώσεις ενός τζακιού για την αύξηση της απόδοσής τους.

ΘΕΜΑ 3Ο

Συστήματα δικτύων σωληνώσεων με θερμό νερό, σκαρίφημα και τρόπος λειτουργίας του κάθε συστήματος.

ΘΕΜΑ 4ο

α. Πλεονεκτήματα της εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.

β. Ποιές συσκευές μας εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία στο μονοσωλήνιο σύστημα;

ΘΕΜΑ 5ο

α. Τι είναι η θερμαντική επιφάνεια ενός λέβητα;

β. Είδη λεβήτων ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο.

ΘΕΜΑ 6ο

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα χυτοσιδηρένιων χαλύβων.

ΘΕΜΑ 7ο

α. Τι είναι το φαινόμενο του ελκυσμού, πού οφείλεται και από τι επηρεάζεται;

β. Γιατί τα καυσαέρια της καπνοδόχου δεν πρέπει να υγροποιούνται;

ΘΕΜΑ 8ο

α. Να αναφέρετε τους τύπους των θερμαντικών σωμάτων.

β. Σε τι χρησιμεύει ο αυτόματος πλήρωσης;

ΘΕΜΑ 9ο

α. Από τι εξαρτώνται οι αντιστάσεις τριβής σε ένα δίκτυο σωληνώσεων;

β. Πλεονεκτήματα του κλειστού δοχείου διαστολής.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα καύσεως;

- Τι ονομάζεται «θερμαντική ικανότητα καυσίμων» και σε τι διακρίνεται;

- Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ πετρελαίου μαζούτ και πετρελαίου ντίζελ;

- Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των πετρελαίων θερμάνσεως;

- Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος κεντρικής θερμάνσεως με ζεστό νερό;

- Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία του τμήματος παραγωγής της θερμικής ενέργειας;

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων;

- Τι γνωρίζετε για το δοχείο διαστολής;

- Από ποιούς παράγοντες προσδιορίζονται οι θερμικές απαιτήσεις ενός κτιρίου;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Με ποιές κατασκευαστικές βελτιώσεις μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση στα τζάκια;

- Δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Να κάνετε ένα σχήμα οικοδομής 2 ορόφων με 4 σώματα σε κάθε όροφο και μια περιγραφή του σχήματος.

- Να περιγράψετε τη λειτουργία του τετράοδου διακόπτη.

- Τι είναι η τηλεθέρμανση και ποιά τα πλεονεκτήματά της;

- Σε ποιές κατηγορίες κατατάσσονται οι αντλίες θερμότητας ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται για την άντληση της θερμότητας και το μέσο στο οποίο γίνεται η αποβολή της θερμότητας;

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας.

- Ποιά τα σπουδαιότερα μέρη ενός επιπέδου ηλιακού συλλέκτη;

- Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος (σχήμα - περιγραφή).

- Τι είναι θερμαντική ικανότητα καυσίμου;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Δώστε τον ορισμό τι είναι καύση. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα καύσεως;

- Ποιές οι διαφορές μεταξύ μαζούτ και πετρελαίου ντίζελ;

- Πώς συνδέονται τα σώματα στο μονοσωλήνιο και πώς στο δισωλήνιο; Κάντε απλό σκαρίφημα συνδέσεως των σωμάτων για τα δύο συστήματα.

- Ποιά τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας;

- Ποιά τα σπουδαιότερα μέρη ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη νερού;

- Δώστε τον ορισμό τι είναι Λέβητας; Πώς κατατάσσονται οι Λέβητες ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το υλικό κατασκευής;

- Ποιός ο εξοπλισμός (μέρη) των καυστήρων διασκορπισμού;

- Δώστε τον ορισμό τι είναι ο καυστήρας;

- Σε ποιά σημεία διαφέρουν οι κυκλοφορητές από τις αντλίες;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι ονομάζουμε τοπική και τι κεντρική θέρμανση;

- Αναφέρετε τα δύο συστήματα διανομής θερμού νερού στην κεντρική θέρμανση. Εξηγήστε απλά το καθένα.

- Τι ονομάζουμε αντλία θερμότητας;

- Ποιά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας;

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων σε σχέση με τους χυτοσιδηρένιους;

- Τι δουλειά εξυπηρετούν οι καυστήρες πετρελαίου στην κεντρική θέρμανση; Ποιοί τύποι καυστήρων υπάρχουν;

- Τι ονομάζουμε θερμικές απώλειες ενός χώρου;

- Πώς γίνεται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα φυσικής κυκλοφορίας και πώς στο σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας στην κεντρική θέρμανση;

- Ποιά είδη σωληνώσεων χρησιμοποιούμε στα δίκτυα κεντρικής θέρμανσης;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Ποιο βασικό προορισμό έχουν οι εγκαταστάσεις θέρμανσης;

- Να γίνει σύγκριση μεταξύ μιας τυπικής κλιματιστικής εγκατάστασης και μιας εγκατάστασης θέρμανσης.

- Τι είναι το θερμοσιφωνικό φαινόμενο και πού μας χρειάζεται στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης;

- Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες συστημάτων εγκαταστάσεων θέρμανσης;

- Τι ονομάζεται θερμαντική ικανότητα καυσίμου;

- Να αναφέρετε τα είδη θερμαντικής ικανότητας καθώς επίσης και ποιο από τα είδη χρησιμοποιούμε στις εφαρμογές θερμάνσεως.

- Τι είναι οι τοπικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως και ποια είδη γνωρίζετε;

- Να αναφέρετε τους λόγους που μας αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουμε τις τοπικές συσκευές θερμάνσεως.

- Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ μονοσωληνίου και δισωληνίου συστήματος;

- Με ποιους τρόπους μπορούμε να συνδέσουμε τους θερμοπομπούς σ’ ένα μονοσωλήνιο σύστημα;

- Με ποιες συσκευές εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία ενός μονοσωληνίου συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

- Ποια είναι τα τρία βασικά τμήματα που συγκροτούν μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Να αναφέρετε ποιες συσκευές και εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα στο λεβητοστάσιο για να είναι πλήρης μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Τι είναι λέβητας και τι εννοούμε όταν λέμε θερμαντική επιφάνεια ενός λέβητα;

- Να αναφέρετε ποια στοιχεία και μεγέθη απαιτείται να καθορίσει ο κατασκευαστής ενός λέβητα;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων σε σχέση με τους χυτοσιδερένιους;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουν οι λέβητες αερίων καυσίμων και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

- Ποια  είναι η λειτουργία του ειδικού τετράοδου διακόπτη στο μονοσωλήνιο σύστημα;

- Περιγράψτε συνοπτικά τα μέρη και τη λειτουργία πλήρωσης ενός κεντρικού λεβητοστασίου θέρμανσης με ανοιχτό δοχείο διαστολής.

- Ποιες είναι οι εφαρμογές της αντλίας θερμότητας και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους στις εγκαταστάσεις θέρμανσης συνοπτικά;

- Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας σε σχέση με τα υγρά και αέρια καύσιμα;

- Να αναφέρετε τις κατηγορίες των καυστήρων πετρελαίου και τα κύρια μέρη που αποτελείται ο καυστήρας διασκορπισμού.

- Ποιες είναι οι διαφορές των αντλιών σε σχέση με τους κυκλοφορητές; (επιγραμματικά).

- Περιγράψτε τις διατάξεις ασφαλείας ενός λεβητοστασίου και τον τρόπο λειτουργίας τους (επιγραμματικά).

- Περιγράψτε συνοπτικά τις θερμάστρες υπέρυθρης ακτινοβολίας με αέριο.

- Ποιες είναι οι συνθήκες που ενισχύουν την ατελή καύση;

- Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα καύσης ενός καυσίμου;

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του τμήματος παραγωγής της θερμικής ενέργειας κεντρικής θέρμανσης;

- Τι γνωρίζετε για τους χυτοσιδερένιους λέβητες; (συνοπτικά)

- Τι γνωρίζετε για τους καυστήρες διασκορπισμού λέβητος;

- Περιγράψτε συνοπτικά το δισωλήνιο σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.

- Περιγράψτε συνοπτικά το μονοσωλήνιο σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.

- Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ πετρελαίου μαζούτ (βαρύ πετρέλαιο) και πετρελαίου ντήζελ (ελαφρύ πετρέλαιο);

- Τι ονομάζουμε καύση και τι ταχύτητα καύσης;

- Ποιες κατηγορίες ηλιακών συλλεκτών έχουμε και ποια είναι τα σπουδαιότερα μέρη ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη;

- Να αναφέρετε τις πηγές ενέργειας για θέρμανση (ονομαστικά).

- Ποιες βασικές ιδιότητες έχουν τα αερόθερμα;

- Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζουν οι θερμάνσεις επιφανειών;

- Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι λέβητες με βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά τους;

- Να ορίσετε το βαθμό απόδοσης του λέβητα.

- Τι είναι ο εναλλάκτης θερμότητας;

- Να αναφέρετε τους τρεις τύπους καυστήρων πετρελαίου.

- Από τι αποτελείται το δοχείο διαστολής κλειστού τύπου και πού τοποθετείται;

- Ποιες είναι οι συνθήκες που ενισχύουν την ατελή καύση;

- Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των αερόθερμων;

- Ποιες είναι οι συσκευές που εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία του μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των θερμάνσεων επιφανειών;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της χρησιμοποίησης της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση χώρων;

- Από ποια μέρη αποτελείται ένας επίπεδος ηλικαός συλλέκτης;

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του τμήματος παραγωγής της θερμικής ενέργειας σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας;

- Αναφέρατε τους τύπους θερμαντικών σωμάτων που γνωρίζετε.

- Να αναφέρετε τους λόγους που μας αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουμε τις τοπικές συσκευές θέρμανσης.

- Με ποιες συσκευές εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία ενός μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

- Να αναφέρετε ποιες συσκευές και εξαρτήματα είναι εγκατεστημένα στο λεβητοστάσιο για να είναι πλήρης μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης.

- Ποιες είναι οι συνθήκες που ενισχύουν την ατελή καύση;

- Περιγράψτε συνοπτικά το μονοσωλήνιο σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.

- Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ πετρελαίου μαζούτ 
(βαρύ πετρέλαιο) και πετρελαίου ντήζελ (ελαφρύ πετρέλαιο);

- Ποιες κατηγορίες ηλιακών συλλεκτών έχουμε και ποια είναι τα σπουδαιότερα μέρη ενός επιπέδου ηλιακού συλλέκτη;

- Ποιες βασικές ιδιότητες έχουν τα αερόθερμα;

- Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι λέβητες με βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά τους;

- Τι ονομάζουμε καύση και ποια τα προϊόντα της;

- Τι ονομάζουμε «ταχύτητα καύσης» και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;

- Το νερό μέσα στις σωληνώσεις κυκλοφορεί είτε με ……………………. Κυκλοφορία είτε με …………………………. Κυκλοφορία.

- Ποια η διαφορά του μονοσωλήνιου από το δισωλήνιο σύστημα;

- Τι γνωρίζετε για τους καυστήρες διασκορπισμού;

- Με ποιο τρόπο αυξάνεται η θερμαντική επιφάνεια
Α. των χαλύβδινων
Β. των χυτοσιδερένιων λεβήτων

- Ποιους τύπους θερμοσιφώνων γνωρίζετε και ποια η διαφορά τους;

- Ποια τμήματα συγκροτούν μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Πώς λειτουργούν οι θερμοσυσσωρευτές;