ΜΑΘΗΜΑ : Θερμικές Εγκαταστάσεις

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

α. Από ποιά τμήματα αποτελείται μια εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης;

β. Τι προσφέρουν οι Κεντρικές Θερμάνσεις;

ΘΕΜΑ 2Ο

α. Σωλήνες που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης.

β. Ποιά στηρίγματα χρησιμοποιούνται στις σωληνώσεις Κεντρικής Θέρμανσης;

ΘΕΜΑ 3Ο

α. Πόσο πρέπει να είναι η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων κατά την κάμψη και πόσο το μήκος κάμψης;

β. Από ποιά όργανα και συσκευές αποτελείται η αυτονομία στις Κεντρικές Θερμάνσεις;

ΘΕΜΑ 4Ο

α. Τα συνηθέστερα συστήματα εγκατάστασης και σύνδεσης των δικτύων σωληνώσεων των Κεντρικών Θερμάνσεων.

β. Από τι εξαρτάται το ποσό της θερμότητας που περνά από ένα σώμα στο άλλο;

ΘΕΜΑ 5Ο

α. Τα συνηθέστερα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις Κεντρικές Θερμάνσεις.

β. Σειρά σύνδεσης των εξαρτημάτων για την κατασκευή συλλέκτη.

ΘΕΜΑ 6Ο

α. Πλεονεκτήματα μονοσωλήνιο συστήματος.

β. Μηχανήματα - συσκευές - όργανα ενός λεβητοστάσιου.

ΘΕΜΑ 7Ο

α. Προορισμός ου κυκλοφορητή και από τι αποτελείται.

β. Τα είδη των κυκλοφορητών.

ΘΕΜΑ 8Ο

α. Ποιά εξαρτήματα έχει η δεξαμενή καυσίμων;

β. Τα μέρη του ηλιακού συλλέκτη.

ΘΕΜΑ 9Ο

α. Τα είδη των θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με το υλικό κατασκευής.

β. Προορισμός του τετράοδου διακόπτη θερμαντικού σώματος.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Το τμήμα παραγωγής της θερμότητας που είναι εγκατεστημένο στο λεβητοστάσιο από ποια μέρη αποτελείται;

- Ποιά είναι τα συνηθέστερα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης;

- Ένα σύστημα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης από ποιά όργανα και συσκευές αποτελείται;

- Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

- Ποιά είναι τα κύρια μέρη που αποτελείται ένας λέβητας;

- Σε τι χρησιμεύει η βάνα αναμίξεως σε ένα λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης;

- Ένα σύστημα τροφοδοσίας νερού για λέβητα κεντρικές θέρμανσης από ποιά μέρη αποτελείται;

- Σε τι χρησιμεύει ο διακόπτης αυτόματης πλήρωσης νερού σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

- Ποιά είναι η χρησιμότητα του κλειστού δοχείου διαστολής σε ένα λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Από ποιά μέρη αποτελείται ένας λέβητας και γνωρίζετε για αυτά;

- Τι είναι η αυτονομία κεντρικής θέρμανσης και από ποιά όργανα και συσκευές αποτελείται;

- Περιγράψτε την κατασκευή - λειτουργία του ενδοδαπέδιου συστήματος.

- Ποιά είναι τα μηχανήματα και οι συσκευές που αποτελούν το τμήμα παραγωγής θερμότητας ενός λεβητοστασίου;

- Τι είναι θερμομόνωση και τι θερμομονωτικά υλικά;

- α. Πώς αποθηκεύονται οι σωλήνες του μονοσωλήνιου και πόσα είδη έχουμε;

β. Πώς πρέπει να τοποθετούνται οι σωλήνες του οριζόντιου δικτύου μονοσωλήνιου συστήματος και γιατί;

- Ποιά είναι η διαφορά του συστήματος τροφοδοσίας "τύπου ομπρέλας" από το σύστημα τροφοδοσίας "από κάτω";

- Από ποιά τμήματα αποτελείται το σύστημα απαγωγής καυσαερίων μιας Κ.Θ.; Τι είναι ελκυσμός;

- Στο κατακόρυφο διάγραμμα σωληνώσεων βρείτε και ονομάστε τις διαμέτρους των σωλήνων.

((δίδεται κατακόρυφο διάγραμμα))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι χρησιμότητα έχει ο αυτόματος πλήρωσης;

- Πώς δουλεύει το κλειστό δοχείο διαστολής;

- Πότε παίρνει μπροστά ο κυκλοφορητής και πότε σταματά;

- Σχεδιάστε μια εγκατάσταση λεβητοστασίου κλειστού κυκλώματος, από το λέβητα μέχρι τους συλλέκτες, και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Σχεδιάστε μια δεξαμενή καυσίμου και τη γραμμή πετρελαίου μέχρι τον καυστήρα, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

- Υπολογίστε εμπειρικά τις απώλειες θερμότητας ενός δωματίου με διαστάσεις : μήκος = 3 m , πλάτος = 4 m , ύψος = 3 m. Συντελεστής Q = 60 kcal/hm3.

- Πώς δουλεύει το δισωλήνιο σύστημα; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κάντε ένα σκαρίφημα με τρία σώματα (πρόοψη).

- Κάντε το ίδιο με το θέμα 7ο για το μονοσωλήνιο.

- Ποιά η χρησιμότητα της : 	α. βαλβίδας ασφαλείας.

β. ανόδιο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά είναι τα συνηθέστερα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων;

- Αναφέρατε τα ατομικά μέσα προστασίας.

- Σε τι χρησιμεύει η επένδυση των εύκαμπτων σωλήνων;

- Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της ηλεκτροδιάβρωσης με ανομοιογενή υλικά;

- Ποιά είναι η διαφορά του συστήματος τροφοδοσίας τύπου ομπρέλα από το σύστημα τροφοδοσίας "από κάτω";

- Πώς μεταδίδεται η θερμότητα στους χώρους με το ενδοδαπέδιο σύστημα;

- Ποιά τα μειονεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος;

- Ποιά μονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται για τη μόνωση της καπνοδόχου;

- Σε τι χρειάζεται το κάλυμμα (καπέλο) της καπνοδόχου;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι μας προσφέρουν οι κεντρικές θερμάνσεις;

- Ποιός είναι ο συντελεστής που καθορίζει το ποσό της θερμότητας που περνά από ένα υλικό και πώς αυτός μας δείχνει τη συμπεριφορά του;

- Ποιός ο σκοπός του κυκλοφορητή σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται;

- Ποιός ο σκοπός της ύπαρξης του αυτόματου πλήρωσης και πού συνδέεται στην εγκατάστασής μας;

- Ποιός ο σκοπός ύπαρξης του κλειστού δοχείου διαστολής και σε ποιό σημείο της εγκατάστασης τοποθετείται;

- Τι μας προσφέρει η αυτονομία κεντρικής θέρμανσης και ποιά τα κύρια εξαρτήματα που απαιτούνται;

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης;

- Ποιά είναι τα κυριότερα μέρη ενός λέβητα;

- Ποιά τα πλεονεκτήματα και ποιά τα μειονεκτήματα των χυτοσιδηρών λεβήτων (μαντεμένιων);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι ονομάζουμε κεντρική θέρμανση και τι μας προσφέρει;

- Τι μας δείχνει ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας λ;

- Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα θερμομονωτικά υλικά;

- Πού τοποθετείται ο τετράοδος διακόπτης θερμαντικού σώματος; Περιγράψτε τη λειτουργία του.

- Αναφέρετε τα μειονεκτήματα του δισωλήνιου συστήματος.

- Πόσο πρέπει να απέχει η καπνοδόχος από το υψηλότερο σημείο της στέγης του κτιρίου όπου αυτή ανήκει και πόσο από το τελευταίο σημείο της στέγης διπλανών κτιρίων σε ακτίνα 3μ;

- Ποιά είναι η διαφορά στη σύνδεση ενός σώματος του μονοσωλήνιου από την αντίστοιχη του δισωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

- Ποιά είναι τα στοιχεία που αποτελούν ένα ηλιακό συλλέκτη;

- Με βάση ποιά κριτήρια γίνεται η επιλογή ενός θερμαντικού σώματος;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

  - Τι γνωρίζετε για το τμήμα παραγωγής θερμότητας και από ποια άλλα τμήματα αποτελείται μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

  - Να αναφέρετε ονομαστικά τα συνηθέστερα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις και τι προδιαγραφές πρέπει να έχουν. Πώς γίνεται η κατάλληλη επιλογή των παραπάνω υλικών για μια οικοδομή;

  - Να αναφέρετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του μονοσωλήνιου συστήματος.

  - Τι πετυχαίνουμε με τη χρήση του τετράοδου διακόπτη θερμαντικού σώματος και ποιους άλλους τύπους γνωρίζετε;

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του χαλκοσωλήνα σε σχέση με το χαλυβδοσωλήνα για την κατασκευή δισωληνίου συστήματος κεντρικής θέρμανσης για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις;

  - Τι γνωρίζετε για τον καπναγωγό και ποια είναι τα άλλα τμήματα του συστήματος απαγωγής καυσαερίων που συμπληρώνουν την εγκατάσταση αυτή;

  - Ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει το δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης;

  - Τι είναι ο ελκυσμός και πώς επηρεάζεται (θετικά ή αρνητικά) σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

  - Σε ποιο σημείο της κεντρικής στήλης μονοσωλήνιου συστήματος τοποθετείται η παράκαμψη (by-pass) και τι πετυχαίνουμε με τη χρήση του;

  - Περιγράψτε την πορεία εργασίας για να κολλήσετε ένα χαλκοσωλήνα μ’ ένα χάλκινο εξάρτημα.

  - Τι είναι η αυτονομία κεντρικής θέρμανσης και από ποια εξαρτήματα αποτελείται;

  - Να αναφέρετε τα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων που υπάρχουν και να περιγράψετε τη λειτουργία ενός εξ’ αυτών.

  - Να αναφέρετε τα είδη των θερμαντικών σωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κεντρικές θερμάνσεις.

  - Τι σημαίνουν οι συμβολισμοί   ΙΙΙ/905/10 (2380) και 2/600/300 (1280);

  - Περιγράψτε την πορεία εργασίας που πρέπει να ακολουθήσετε για να μεταφέρετε ένα λέβητα μεγάλου βάρους σε μια επιφάνεια με κλίση;

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων;

  - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα υλικά κατασκευής μιας καπνοδόχου;

  - Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των σωλήνων που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων.

  - Από ποια κύρια μέρη αποτελείται ο λέβητας;

  - Με ποιο τρόπο το κλειστό δοχείο διαστολής προστατεύει την εγκατάσταση από τη θραύση (έκρηξη);

  - Ποια είναι η σειρά σύνδεσης των εξαρτημάτων της κατασκευής των κολλεκτέρ;

  - Τι ονομάζουμε θερμικές απώλειες;

  - Πώς μεταδίδεται η θερμότητα στους χώρους με το ενδοδαπέδιο σύστημα;

  - Τι είναι τα θερμοκυκλώματα; Σε τι θερμοκρασία κυκλοφορεί το νερό μέσα σ’ αυτά και γιατί στα σχέδια τα θερμοκυκλώματα αλλού είναι πιο πυκνά και αλλού πιο αραιά;

  - Σε τι χρησιμεύει ο αυτόματος πλήρωσης σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης; Ποια είναι τα κύρια μέρη του;

  - Ποια είναι τα κύρια εξαρτήματα μιας δεξαμενής καυσίμου πετρελαίου;

  - Κατά τη σύνδεση της δεξαμενής με τον καυστήρα παρεμβάλλονται διάφορα εξαρτήματα. Ποια είναι αυτά και ποια η σημασία της τοποθέτησής τους;

  - Α. Να αναφέρετε τα τμήματα από τα οποία αποτελείται μία εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης και τι συσκευές, όργανα ή εξαρτήματα περιλαμβάνει το καθένα απ’ αυτά.
Β. Με βάση τα παραπάνω τμήματα, να περιγράψετε τη λειτουργία μίας εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης.

  - Α. Πώς ορίζεται η αυτονομία σε μία εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης και από ποια όργανα και συσκευές αποτελείται;
Β. Με βάση τα παραπάνω, να περιγράψετε τη λειτουργία της αυτονομίας σε μία εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης.

  - Α. Ποια τα πλεονεκτήματα του μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης;
Β. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δισωλήνιου συστήματος θέρμανσης;

  - Α. Ποια είδη σωλήνων χρησιμοποιούνται στο οριζόντιο δίκτυο του μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης;
Β. Να συγκρίνετε τα παραπάνω είδη σωλήνων ως προς την αντοχή, τις τριβές, την τοποθέτηση κ.τ.λ.

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μεινοεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης;

  - Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για τη σωστή σχεδίαση του χώρου του λεβητοστασίου;

  - Ποια εξαρτήματα πρέπει να διαθέτει μια δεξαμενή πετρελαίου, που τροφοδοτεί μία εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης;

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των χαλύβδινων λεβήτων έναντι των χυτοσίδηρων;

  - Να περιγράψετε το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων σε μία εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης.

  - Από ποια τμήματα αποτελείται μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης;

  - Τι γνωρίζετε για την ποιότητα των σωλήνων σε σχέση με την περιεκτικότητα τους σε άνθρακα;

  - Τι είναι η αυτονομία κεντρικής θέρμανσης και από ποια όργανα και συσκευές αποτελείται;

  - Τι είναι ελκυσμός καπνοδόχου;

  - Από τι εξαρτάται το ποσό της θερμότητας που περνά από το ένα σώμα στο άλλο;

  - Τι είναι το σύστημα απαγωγής καυσαερίων;

  - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα υλικά κατασκευής που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση της καπνοδόχου;

  - Ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται στο ενδοδαπέδιο σύστημα;

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του δισωλήνιου συστήματος;

  - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ενδοδαπέδιου συστήματος;