Πρόταση για την

Αξιολόγηση των μαθητών

στο εργαστηριακό μάθημα

των

Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

της β’ τάξης των ΕΠΑΛ

Στιβανάκης Νικόλαος

Τεχνίτης Οχημάτων (ΤΕ.0103)

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (ΠΕ.1706)

Εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 13 Απριλίου 2011

Σχεδιασμός εξέτασης

- Προγραμματισμός χρόνου

Για την διεξαγωγή των εργαστηριακών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περιορισμένη χρονική διάρκεια των δυο ωρών, προτείνω τον παρακάτω σχεδιασμό διαχείρισης χρόνου:

Α΄ μέρος

Πρακτική εξέταση μαθητών.

Οι μαθητές προτείνω να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες, κι έτσι μας προκύπτουν τέσσερις, πέντε ή και έξι μαθητές σε κάθε ομάδα, ανάλογα με το μέγεθος του τμήματος.

Σε κάθε ομάδα διατίθεται χρόνος 20 λεπτών της ώρας.

Στο συνολικό χρόνο των 20 λεπτών, μόνο 10 λεπτά μπορούν να διατεθούν για την διεξαγωγή της πρακτικής εργαστηριακής εξέτασης. Τα πρώτα 5 λεπτά θα ¨σπαταληθούν¨ στο να ανατεθούν οι εργασίες στους μαθητές, ενώ στα τελευταία 5 λεπτά τα αφιερώνουμε στον έλεγχο του αποτελέσματος της κάθε μιας εργασίας, πιθανά κάνοντας ταυτόχρονα και  διευκρινιστικές ερωτήσεις στο μαθητή.

Χρειαζόμαστε έτσι συνολικά (4x20=) 80 λεπτά της ώρας για την πρακτική εργαστηριακή εξέταση.

Β΄ μέρος

Γραπτή εξέταση εργαστηριακού μαθήματος

Στο μέρος αυτό της εξέτασης όλοι οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα και γράφουν ένα σύντομο τεστ με διάρκεια απάντησης 20 λεπτά.

Υπολογίζοντας 10 λεπτά ακόμη για την προσέλευση των μαθητών, να μοιράσουμε τα γραπτά τεστ και να εξηγήσουμε τυχόν απορίες, καλό είναι να διαθέσουμε για την γραπτή εξέταση τουλάχιστον 30 λεπτά συνολικά.

Ο λόγος που προτείνω την γραπτή εξέταση για το τέλος, είναι ότι στα τμήματα συνήθως έχουμε και μαθητές που εξετάζονται προφορικά, εξέταση που μπορεί να γίνει αμέσως μετά το τέλος του γραπτού τεστ…

Η εξέταση θα μπορεί να ξεκινήσει και με το γραπτό μέρος, αν δεν υπάρχουν στο τμήμα προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές. Αν όμως υπάρχουν, και η εξέταση τους μεταφέρεται μετά το τέλος και της πρακτικής εξέτασης, τους δίνεται αρκετά μεγάλος χρόνος προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια το οποίου μπορούν να ¨ρίξουν¨ μια μάτια στις σημειώσεις ή στα βιβλία τους.

- Μια ματιά στην εξέταση

Α΄ μέρος

Πρακτική εξέταση μαθητών.

Με βάση τον παραπάνω χρονικό προγραμματισμό – περιορισμό και με σύμβουλο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του εργαστηριού των ΜΕΚ Ι, επέλεξα ενδεικτικά μια σειρά τίτλους ασκήσεων, τις οποίες ένας μέσων (εργαστηριακών) επιδόσεων μαθητής εκτιμώ ότι μπορεί να ολοκληρώσει στα διαθέσιμα δέκα λεπτά. Οι συνάδελφοι εξεταστές μπορούν να επιλέξουν τις ασκήσεις, να προσθέσουν κι άλλες, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τα μέσα του εργαστηρίου που διαθέτουν, τη βαρύτητα που έδωσαν σε κάθε άσκηση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και με το επίπεδο των μαθητών.

Αν η εξέταση πραγματοποιηθεί σε περίοδο διαφορετική από την περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, παράδειγμα σε εξέταση τετράμηνου, όπου ο χρόνος είναι περισσότερος, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε τα ζητούμενα από τον εξεταζόμενο, αλλά και τη διάρκεια πραγματοποίησης της άσκησης. Να θυμίσω ότι αρχικά , σχεδιάζοντας αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, είχα κατά νου την τελική εξέταση (περιόδου Μαΐου – Ιουνίου)…

Επίσης, προτείνω οι εξεταστές να δίνουν το δικαίωμα επιλογής στον κάθε μαθητή, ανάμεσα από τουλάχιστον δυο εργαστηριακές ασκήσεις. Έτσι, αποφεύγουμε, όσο μπορούμε, το να εξετάσουμε  μαθητές σε άσκηση που δεν πραγματοποίησαν στο εργαστηριακό μάθημα λόγω απουσίας τους.

Παρακάτω, αναφέρω ενδεικτικά  τίτλους ασκήσεων…

Τίτλοι ασκήσεων:

- Τίτλος άσκησης:

Έλεγχος επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής. Επανατοποθέτηση κυλινδροκεφαλής στον κορμό του κινητήρα – σύσφιξη με δυναμόκλειδο.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.4,   - (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση κυλινδροκεφαλής). ώρες διδασκαλίας 4.  άσκηση βιβλίου: 8η.

- Τίτλος άσκησης:

Αποσυναρμολόγηση κυλινδοκεφαλής από τον κορμό του κινητήρα.  Έλεγχος επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.4,   - (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση κυλινδροκεφαλής). ώρες διδασκαλίας 4.  άσκηση βιβλίου: 8η.

- Τίτλος άσκησης:

Μέτρηση διακένου ελατήριων εμβόλου (ενός κυλίνδρου), + τοποθέτηση τους στο εμβολο.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.5,   - (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση μηχανισμού παραγωγής και μετατροπής της κίνησης (διωστήρων, εμβόλων και πείρων εμβόλων). ώρες διδασκαλίας 8.  άσκηση βιβλίου: 9η, 10η, 11η, 12η..

- Τίτλος άσκησης:

Έλεγχος του τζόγου μεταξύ στροφέα και τριβέα σε στροφαλοφόρο άξονα με πλαστιγκειτζ. (σε ένα κομβίο).

+ Επανατοποθέτηση – σύσφιξη καβαλέτων στροφαλοφόρου άξονα.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.6,   - (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση στροφαλοφόρου άξονα). ώρες διδασκαλίας 2.  άσκηση βιβλίου: 14η.

- Τίτλος άσκησης:

Τοποθέτηση σφονδύλου (βολάν) στο στροφαλοφόρο άξονα, σύσφιξη με δυναμόκλειδο. + Έλεγχος στρέβλωσης σφονδύλου.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.7,   - (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση σφονδύλου). ώρες διδασκαλίας 2.  άσκηση βιβλίου: 13η.

- Τίτλος άσκησης:

Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων 4κυλινρου βενζινοκινητήρα (ενός κυλίνδρου).

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.11,   - (Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων). ώρες διδασκαλίας 2.  άσκηση βιβλίου: 18η.

- Τίτλος άσκησης:

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ιμάντα εκκεντροφόρου.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.12,   - (Εσωτερικός χρονισμός 4χρονων βενζινοκινητήρων). ώρες διδασκαλίας 4.  άσκηση βιβλίου: 19η.

- Τίτλος άσκησης:

Μέτρηση της συμπίεσης 4κυλινρου βενζινοκινητήρα, σε κάθε κύλινδρο.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.15,   - (Μέτρηση της συμπίεσης κινητήρα.). ώρες διδασκαλίας 2.  άσκηση βιβλίου: 20η.

Παρακάτω , θα δώσω ενδεικτικά δυο από τους παραπάνω τίτλους πιο αναλυτικά, για να ολοκληρώσω την πρόταση μου περισσότερο…

- Τίτλος άσκησης:

Έλεγχος και επανατοποθέτηση κυλινδροκεφαλής.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι:

2.4    (Αφαίρεση, έλεγχος και επανατοποθέτηση κυλινδροκεφαλής ).

Ώρες διδασκαλίας 4.  άσκηση βιβλίου: 8η.

- Απαραίτητα μέσα, υλικά και εργαλεία για την προετοιμασία της άσκησης:

- κινητήρας 4κύλινδρος, σε βάση,  με αποσυναρμολογημένη την κεφαλή των κυλίνδρων

- αναφορά στον κατασκευαστή και το μοντέλο στο όποιο τοποθετείται ο παραπάνω κινητήρας, καθώς και το έτος κατασκευής, για την άντληση τεχνικών δεδομένων – προδιαγραφών από τη σχετική βιβλιογραφία. (αναφορά και στον τύπο (κωδικό) κινητήρα αν αυτός δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος!)

- βιβλιογραφία για την εύρεση των τεχνικών δεδομένων σύσφιξης κυλινδροκεφαλής: σειρά σύσφιξης, ροπή σύσφιξης και στάδια, ανάγκη για αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων βιδών με νέες κλπ, (πχ AutoData)

- γενικά δεδομένα έλεγχου επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής από το βιβλίο των «ΜΕΚ Ι, εργαστηριακός οδηγός» άσκηση 8

- νέα φλάντζα κυλινδροκεφαλής

- δυναμόκλειδο, που το εύρος της μετρήσιμης ροπής να καλύπτει την απαιτουμένη από τον κατασκευαστή ροπή σύσφιξης

- ειδικό εργαλείο μέτρησης μοιρών σύσφιξης

- χάρακα

- φίλερ

- βασική σειρά εργαλείων (προσοχή: να περιέχει και συλλογή από καρυδάκια  – απόσταση και μανέλα για τη χρήση του ειδικού εργαλείου μέτρησης μοιρών σύσφιξης, αλλά και του δυναμόκλειδου).

- Ζητούμενο από τον εξεταζόμενο:

Ο έλεγχος επιπεδότητας της κυλινδροκεφαλής, με χάρακα και φίλερ. Σημείωση του αποτελέσματος της μεγαλύτερης παραμόρφωσης, και αν αυτό είναι μέσα στα (δεδομένα) αποδεκτά όρια.

Η τοποθέτηση και η σύσφιξη της κυλινδοκεφαλής στον κορμό του κινητήρα, σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα του κατασκευαστή.

- Γνώσεις και δεξιότητες των εξεταζομένων μαθητών, τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουν οι  εξεταστές κατά τη διεξαγωγή  της άσκησης.

Γενικές γνώσεις και δεξιότητες:

- Τήρηση βασικών κανονισμών ασφάλειας κατά την διεξαγωγή της άσκησης

- Λογική εκτέλεση βημάτων εργασιών

- Σωστή χρήση εργαλείων

- Ικανότητα αναζήτησης τεχνικών προδιαγραφών από τη βιβλιογραφία

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη άσκηση:

- Η διαδικασία που ακολουθεί ο μαθητής για τον μέτρηση της στρέβλωσης της κυλινδροκεφαλής  στον έλεγχο επιπεδότητας. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποδεκτά όρια.

- Η προσεκτική και σωστή τοποθέτηση της νέας φλάντζας της κυλινδροκεφαλής (πχ. προσοχή στο μαρκάρισμα TOP, αν η φλάντζα μπορεί να τοποθετηθεί και ανάποδα δηλαδή με την πάνω της πλευρά προς τα κάτω κλπ), καθώς και η προσεκτική και σωστή τοποθέτηση της ίδιας της κεφαλής των κυλίνδρων, χωρίς να προκληθεί ζημιά στην φλάντζα

- Η σύσφιξη των βιδών της κυλινδροκεφαλής ακλουθώντας τα στάδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή

- Παρατηρησεις:

- Ο κατασκευαστής και το μοντέλο στο όποιο τοποθετείται ο παραπάνω κινητήρας, καθώς και το έτος κατασκευής πρέπει να δίνονται στο μαθητή στην αρχή της άσκησης. Επίσης και ο τύπος (κωδικός) κινητήρα αν αυτός δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.

- Επίσης, στη συγκεκριμένη άσκηση, αν δεν υπάρχουν δεδομένα από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή, να δίνονται τα γενικά δεδομένα έλεγχου επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής (βιβλίο των «ΜΕΚ Ι, εργαστηριακός οδηγός» άσκηση 8).

- Ίσως, κατά περίπτωση, πρέπει να δοθούν τα τεχνικών δεδομένα σύσφιξης κυλινδροκεφαλής: σειρά σύσφιξης, ροπή σύσφιξης και στάδια, ανάγκη για αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων βιδών με νέες κλπ, αν δεν είναι  εύκολη η αναγνώριση των στοιχείων του κινηρα, ή αν η βιβλιογραφία είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα από την ελληνική και έτσι παρουσιαστεί δυσκολία στην άντληση των στοιχείων από το μαθητή, με αποτέλεσμα να «χάσει» την άσκηση.

- Ακόμη, αν ο διαθέσιμος χρόνος κρίνεται ανεπαρκής, οι εξεταστές μπορούν να επιλέξουν μόνο το ένα από τα δυο σκέλη της άσκησης: «τον έλεγχο επισημότητας της κυλινδροκεφαλής» ή εναλλακτικά την «αναζήτηση τεχνικών προδιαγραφών από τη βιβλιογραφία» από τον μαθητή. (+ την τοποθέτηση και σύσφιξη της κυλινδοκεφαλής στον κορμό του κινητήρα).

- Προσοχή όταν δεν υπάρχει νέα φλάντζα κυλινδροκεφαλής! Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν «δέσει» ο μαθητής με την παλιά φλάντζα, επειδή  δεν έχει τα περιθώρια της νέας για σύσφιξη, να μην μπορούν να εφαρμοστούν τα τελευταία στάδια σύσφιξης, αν αυτά είναι σε μοίρες. Αν δεν υπάρχει ούτε η παλιά φλάντζα διαθέσιμη τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, με αποτέλεσμα  μέχρι και το κόψιμο βίδας της κυλινδροκεφαλής. Σε αυτή την περίπτωση, σκόπιμο είναι να παραληφτούν τα ένα ή δυο τα τελευταία στάδια σύσφιξης.

- Τίτλος άσκησης:

Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων 4κυλινρου βενζινοκινητήρα.

Άσκηση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εργαστηρίου ΜΕΚ Ι: 2.11,   - (Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων). ώρες διδασκαλίας 2.  άσκηση βιβλίου: 18η.

- Απαραίτητα μέσα, υλικά και εργαλεία για την προετοιμασία της άσκησης:

- κινητήρας 4κύλινδρος, του οποίου η ρύθμιση των βαλβίδων στα κοκοράκια να γίνεται με βίδα – περικόχλιο, και με αποσυναρμολογημένο το κάλυμμα του πληκτροφορέα,

- αναφορά στον κατασκευαστή και το μοντέλο στο όποιο τοποθετείται ο παραπάνω κινητήρας, καθώς και το έτος κατασκευής, για την άντληση τεχνικών δεδομένων – προδιαγραφών από τη σχετική βιβλιογραφία. (αναφορά και στον τύπο (κωδικό) κινητήρα αν αυτός δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος!)

- βιβλιογραφία για την εύρεση των προδιαγραφών ρύθμισης (διάκενο βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής, καθορισμός αν αυτό αναφέρετε σε κρύο ή ζεστό κινητήρα, σειρά ανάφλεξης κλπ), (πχ AutoData)

- φιλερ (σε mm),

- μπουζόκλειδο

- βασική σειρά εργαλείων (προσοχή: να περιέχει τα εργαλεία για την βίδα και το περικόχλιο στα κοκοράκια του συγκεκριμένου κινητήρα, καθώς και το συνήθως μεγάλου μεγέθους κλειδί για την περιστροφή του κινητήρα από τη βίδα της τροχαλίας στροφάλου).

- Ζητούμενο από τον εξεταζόμενο:

Η ρύθμιση των βαλβίδων ενός μόνο κυλίνδρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Γνώσεις και δεξιότητες των εξεταζομένων μαθητών, τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουν οι  εξεταστές κατά τη διεξαγωγή  της άσκησης.

Γενικές γνώσεις και δεξιότητες:

- Τήρηση βασικών κανονισμών ασφάλειας κατά την διεξαγωγή της άσκησης

- Λογική εκτέλεση βημάτων εργασιών

- Σωστή χρήση εργαλείων

- Ικανότητα αναζήτησης τεχνικών προδιαγραφών από τη βιβλιογραφία

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη άσκηση:

- Εύρεση Άνω Νεκρού Σημείου στον κύλινδρο που θα γίνει η ρύθμιση και στη σωστή θέση - χρόνο (από σημάδια  στροφαλοφόρου, από την ανίχνευση θέσης εμβόλου  από την οπή του μπουζί, από το παλάτζο των βαλβίδων  του κυλίνδρου που επίσης βρίσκεται στο ΑΝΣ  μαζί με τον κύλινδρο που θα γίνει η ρύθμιση).

- Διάκριση της βαλβίδας (-ων) εισαγωγής και εξαγωγής, για τη ρύθμιση στο κατάλληλο διάκενο (από το σχήμα κυλιδροκεφαλής, θέση πολλαπλής εισαγωγής και εξαγωγής).

- Σωστή χρήση φιλερ

- Περιστροφή κινητήρα κατά την κανονική φορά.

- Παρατηρήσεις:

- Ο κατασκευαστής και το μοντέλο στο όποιο τοποθετείται ο παραπάνω κινητήρας, καθώς και το έτος κατασκευής πρέπει να δίνονται στο μαθητή στην αρχή της άσκησης. Επίσης και ο τύπος (κωδικός) κινητήρα αν αυτός δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.

- Ίσως, κατά περίπτωση, πρέπει να δοθούν τα δεδομένα ρύθμισης βαλβίδων για τον συγκεκριμένο κινητήρα, αν δεν είναι  εύκολη η αναγνώριση των στοιχείων του, ή αν η βιβλιογραφία είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα από την ελληνική και έτσι παρουσιαστεί δυσκολία στην άντληση των στοιχείων από το μαθητή, με αποτέλεσμα να «χάσει» την άσκηση.

Γενικές παρατηρήσεις:

Για τον προγραμματισμό του χρόνου κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, χρειάζεται επίσης προσοχή στο εξής:

- Κάποιες από αυτές μπορούν να δοθούν στην επομένη  ομάδα μαθητών χωρίς παραπέρα προετοιμασία, πχ. Η άσκηση με τίτλο «Ρύθμιση διάκενου βαλβίδων 4κυλινρου βενζινοκινητήρα. (σε ένα μόνο κύλινδρο).» μπορεί να επαναληφθεί και από όλες τις ομάδες μαθητών, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ενδιάμεσα καμία εργασία.

- Σε αντίθεση με την παραπάνω άσκηση, η «Έλεγχος επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής. Τοποθέτηση και σύσφιξη κυλινδοκεφαλής στον κορμό του κινητήρα.» ξεκινά με κινητήρα που έχουμε από πριν εμείς αποσυναρμολογήσει τη κυλινδροκεφαλή. Μετα την πρώτη  φορά που μαθητής μιας ομάδας εκτελέσει την παραπάνω άσκηση, η ίδια άσκηση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μαθητή επόμενης ομάδας, χωρίς πρώτα οι εξεταστές να αποσυναρμολογήσουν ξανά την κυλινδροκεφαλή από τον κινητήρα.

Αυτό κατατάσσει τις ασκήσεις που προτείνω, σε δυο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτές που μπορούν να δοθούν για εκτέλεση σε κάθε ομάδα, και σε αυτές που, όταν εκτελεστούν μια φορά, αφήνουν τον κινητήρα που έγινε η άσκηση σε διαφορετική κατάσταση από ότι ήταν πριν γίνει η άσκηση. Ασκήσεις που ανήκουν στη  δεύτερη ομάδα, δεν μπορούμε να τις αναθέσουμε ξανά, χωρίς προετοιμασία από εμάς.

Για να λύσουμε το πρόβλημα της ενδιάμεσης προετοιμασίας, μιας και υπάρχει περιορισμένος χρόνος, για τις ασκήσεις που παρουσιάζουν το πρόβλημα του δευτέρου παραδείγματος, προτείνω για κάθε τέτοια άσκηση να ετοιμάσουμε (πολύ εύκολα) και μια άλλη, έτσι ώστε αυτές οι δυο να μπορούν να είναι εναλλάξ διαθέσιμες.

Με το παρακάτω παράδειγμα, θα κατανοήσετε καλυτέρα το σκεπτικό μου…

Πχ., μετά την άσκηση: «Έλεγχος επιπεδοτητας κυλινδροκεφαλής. Τοποθέτηση και σύσφιξη κυλινδοκεφαλης στον κορμό του κινητήρα.» δίνεται η  άσκηση: «Αποσυναρμολόγηση κυλινδοκεφαλης από τον κορμό του κινητήρα.  Έλεγχος επιπεδότητας κυλινδροκεφαλής», σε μαθητή της επόμενης ομάδας.

(Παρατήρηση: η δεύτερη άσκηση δεν έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με την πρώτη…)

Β΄ μέρος

Γραπτή εξέταση εργαστηριακού μαθήματος

Για το σύντομο γραπτό τεστ, ενδεικτικά προτείνω λίγες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν μια όσο το δυνατόν εργαστηριακή χροιά…

Εδώ προτιμώ καθαρά το στυλ ερωτήσεων «σωστού – λάθους», «πολλαπλής επιλογής», «συμπλήρωσης», γιατί απαντιόνται πιο σύντομα , κι έτσι μπορώ να καλύψω μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης σε ένα σύντομο τεστ. Επίσης είναι σαφώς πιο προτιμητέες από το σύνολο των μαθητών μας, που γενικά στον γραπτό λόγο είναι συνήθως λακωνικοί.

Σημείο που νομίζω χρειάζεται προσοχή σε τέτοιου είδους τεστ, κατά τη γνώμη μου είναι ο αριθμός τελικά των ερωτήσεων που θα δώσουμε, ώστε να μην είναι ούτε πολλές, ούτε και πολύ λίγες. Να μην ξεχνάμε ότι σε τέτοιου είδους τεστ, συνηθίζεται να υπάρχει μια σχετικά μικρή πίεση χρόνου…

Αν το τεστ δοθεί σε μια εξέταση διαφορετική από την περιόδου Μαΐου – Ιουνίου, παράδειγμα σε εξέταση τετράμηνου, όπου ο χρόνος είναι περισσότερος, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε την ποσότητα αλλά και το στυλ των ερωτήσεων…

Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις:

- Συμπληρώστε σωστά τα κενά στις παρακάτω κείμενο, επιλέγοντας από τις  λέξεις ή προτάσεις που ακολουθούν το κάθε κενό (μέσα στην παρένθεση):

Κατά την αποσυναρμολόγηση της κυλινδροκεφαλής από τον κορμό του κινητήρα, ο κινητήρας πρέπει να ……………… ( 1.κρυος – 2.ζεστος). Κατά κανόνα, η σειρά που θα ακολουθήσουμε για το λασκάρισμα των βιδών της κυλινδροκεφαλής πρέπει να είναι ………………………………………………..( 1.από το κέντρο προς τα άκρα  - 2.από τα άκρα προς το κέντρο).

- Για να γίνει σωστά η μέτρηση συμπίεσης σ’ ένα βενζινοκινητήρα, πρέπει απαραίτητα: (Σημειώστε ένα «Σ» για κάθε σωστή ή ένα «Λ» για κάθε λάθος από τις παρακάτω προτάσεις).

- Ο κινητήρας να είναι κρύος.

- Ο κινητήρας να είναι στη κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

- Η πεταλούδα του γκαζιού πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή.

- Η πεταλούδα του γκαζιού πρέπει να είναι εντελώς κλειστή.

- Επιλέξτε (με ένα √) σε ποιά από τις παρακάτω τέσσερις θέσεις πρέπει να περιστρέψουμε τον κινητήρα για να μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση βαλβίδων;

- Άνω νεκρό σημείο, τέλος εξαγωγής  - αρχή εισαγωγής.

- Κάτω νεκρό σημείο, τέλος εκτόνωσης – αρχή εξαγωγής.

- Άνω νεκρό σημείο, τέλος συμπίεσης – αρχή εκτόνωσης.

- Κάτω νεκρό σημείο, τέλος εισαγωγής - αρχή συμπίεσης.

- Ο εσωτερικός χρονισμός σε ένα τετράχρονο βενζινοκινητήρα γίνεται για να συγχρονιστεί η κίνηση δυο αξόνων του κινητήρα. Αναφέρετε αυτούς τους άξονες:

1)………………………………………………..

2)………………………………………………..

- Επιλέξτε (με ένα √) την διαδικασία που είναι τεχνικά σωστή, από τις δυο που ακολουθούν:

Κατά   τη αποσυναρμολόγηση διωστήρα – εμβόλου από ένα τετρακύλινδρο κινητήρα:

- Σημαδεύουμε το κάθε ζευγάρι διωστήρα – εμβόλου, προσέχοντας ότι αφαιρέσουμε και δεν αντικατασταθεί (πχ.: έμβολα, ελατήρια εμβόλου, κουζινέτα μπιελών) να τοποθετηθούν στον ίδιο κύλινδρο και στην ίδια θέση από όπου τα αφαιρέσαμε.

- Δεν έχει σημασία η αρχική θέση, όλα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε κύλινδρο, μια και όλοι είναι όμοιοι.

Επίλογος

Συνάδελφοι,

Ελπίζω, με αυτή μου την μικρή προσπάθεια, να κατάφερα να σας δώσω ιδέες για πως θα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο της αξιολόγησης των μαθητών μας,  κάνοντας τον πιο εύκολο για το έργο μας, αλλά κυρίως πιο δίκαιο και αξιοκρατικό  για τους μαθητές μας.

Νικόλαος Στιβανάκης