ΜΑΘΗΜΑ : Ψύξη -  Κλιματισμός

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Γιατί είναι αναγκαία α. η μηχανική ψύξη και β. ο κλιματισμός (περιληπτικά);

- Ποιές είναι οι εφαρμογές της ψύξης; Παραδείγματα.

- Ποιές είναι οι εφαρμογές του κλιματισμού; Βασικές κατηγορίες κλιματισμού.

- Πού οφείλονται τα φαινόμενα του θερμοκηπίου και της τρύπας του όζοντος; Πώς μπορούν να περιοριστούν σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού;

- Ποιές διεργασίες γίνονται στο ψυκτικό κύκλο;

- Πού οφείλεται η δημιουργία πάγου, τι πρόβλημα δημιουργεί σα ψυγεία η παρουσία πάγου;

- Για ποιούς λόγους η ψύξη συντελεί στη διατήρηση - συντήρηση των τροφίμων;

- Ποιά είναι η διαδικασία της κατάψυξης προϊόντων;

- Ποιά είναι η λειτουργία της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και ποιά της τοπικής κλιματιστικής μονάδας;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Τι είναι ατμοσφαιρική ή βαρομετρική πίεση και τι απόλυτη; Ποιά είναι η σχέση μεταξύ τους;

ΘΕΜΑ 2Ο

Τι μας λέει το πρώτο και τι το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα;

ΘΕΜΑ 3Ο

Ποιές συσκευές μιας ψυκτικής εγκατάστασης με μηχανική συμπίεση ατμών διαχωρίζουν την πλευρά υψηλής από την πλευρά χαμηλής πίεσης; Τι γνωρίζετε για αυτές;

ΘΕΜΑ 4Ο

Υπολογίστε το λόγο συμπίεσης σε ένα συμπιεστή στον οποίο η πίεση αναρρόφησης μετρήθηκε 0,8 bar και η πίεση κατάθλιψης 9,5 bar ( δίνεται Patm = 1 atm = 1,013 bar ). Πώς σχετίζεται ο λόγος συμπίεσης με την απόδοση του συμπιεστή;

ΘΕΜΑ 5Ο

Ποιός ο ρόλος της εκτονωτικής διάταξης στην ψυκτική εγκατάσταση;

ΘΕΜΑ 6Ο

Τι είναι ο ψυχρομετρικός χάρτης; Ποιά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του αέρα στον ψυχρομετρικό χάρτη; Συμβολισμοί και μονάδες.

ΘΕΜΑ 7Ο

Να δώσετε τις γραμμές των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών του αέρα πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη.

ΘΕΜΑ 8Ο

Ποιές παραμέτρους θερμικής ανέσεως μπορεί να ρυθμίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού;

ΘΕΜΑ 9Ο

Τι είναι ενθαλπία, θερμική ισχύς, ψυκτική ισχύς; Δώστε συμβολισμούς και μονάδες μέτρησης.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Πίεση 58 psi να μετατραπεί σε bar και KPa.

ΘΕΜΑ 2Ο

Τρόποι μετάδοσης θερμότητας. Μικρή εξήγηση για τον καθένα.

ΘΕΜΑ 3Ο

Τι είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης και από ποιούς παράγοντες εξαρτάται;

ΘΕΜΑ 4Ο

Τι ονομάζουμε λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης υγρού;

ΘΕΜΑ 5Ο

Τι ρόλο παίζει η θερμοκρασία στην ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να συγκρατεί ο αέρας;

ΘΕΜΑ 6Ο

Για τα σημεία Α και Β του ψυχρομετρικού διαγράμματος που σας δίνεται να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία :

|  | Θερμοκρασία υγρού βολβού | Θερμοκρασία ξηρού βολβού | Ενθαλπία μίγματος | Σχετική υγρασία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α |  |  |  |  |
| Β |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 7Ο

Στον ψυκτικό κύκλο που σας δίνεται στο διάγραμμα P-h του R22 να βρείτε το Κ.Ψ.Α. , το  και το COP μιας ψυκτικής εγκατάστασης αν δίνεται = 0,5 lb/sec .

ΘΕΜΑ 8Ο

Ποιούς σκοπούς έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού;

ΘΕΜΑ 9Ο

Με ποιά όργανα μετράμε την υγρασία ενός χώρου;

((δίδεται ψυχρομετρικό διάγραμμα και διάγραμμα P-h για R 22))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι είναι η αισθητή - λανθάνουσα θερμότητα (ορισμοί);

- Ποιό υγρό ονομάζεται υπόψυκτο και ποιός ατμός υπέρθερμός (ορισμοί);

- Τι είναι η ψυκτική - θερμική ισχύς (ορισμοί);

- Δώστε τη διατύπωση του 2ου θερμοδυναμικού νόμου που αφορά τις ψυκτικές μηχανές.

- Ποιά μεταβολή ονομάζεται ισόθλιπτη, ισοθερμοκρασιακή και ισόογκη;

- Σε αέριο, μέσα σε κύλινδρο, προσδώσαμε θερμότητα Q = 100 kJ. Αν η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι ΔU = 30 kJ να βρεθεί το έργο (W) που θα παραχθεί κατά τη μετακίνηση του εμβόλου.

- Αέριο σε κύλινδρο συμπιέζεται υπό σταθερή θερμοκρασία Τ = σταθ., με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αρχική πίεση P1 = 100 Pa, αρχικό όγκο V1 = 1 m3 , τελικό όγκο V2 = 0,5 m3 . Να βρεθεί η τελική πίεση (P2) του αερίου αυτού.

- Ποιά θα είναι η ισχύς (P) μιας αντλίας σε (watt) που παράγει έργο W = 120 Joule σε 1 λεπτό (min);

- Να μετατραπεί η ένδειξη 50 οF σε βαθμούς Κελσίου ( oC).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Περιγραφή και εξήγηση των στοιχείων και της λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου.

- Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η μετάδοση θερμότητας με αγωγή; Να γραφεί και ο τύπος της μετάδοσης θερμότητας.

- Τι γνωρίζετε για την αδιαβατική μεταβολή; Σχήμα - διάγραμμα.

- Αναφέρατε τις διάφορες καταστάσεις του υγρού και ατμού ψυκτικού μέσου, που έχουμε στον ψυκτικό κύκλο.

- Ποιά είναι τα πιο συνηθισμένα εκτονωτικά μέσα;

- Αναφέρατε και άλλους τρόπους παραγωγής ψύξης.

- Ποιοί παράμετροι καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης ενός ατόμου σε κάποιο εσωτερικό χώρο;

- Με ποιούς τρόπους αποβάλλει την αναγκαία θερμότητα το ανθρώπινο σώμα;

- Τι προβλήματα δημιουργεί η παρουσία πάγου στην επιφάνεια του ατμοποιητή και πώς κάνουμε αποπάγωση;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Ποιες οι βασικές παράμετροι και λειτουργίες του κλιματισμού;

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός ψυκτικού κυκλώματος (και σχήμα δείχνοντας τη ροή).

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των παλινδρομικών συμπιεστών ανοικτού τύπου;

- Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η αφαίρεση των ρύπων από τον αέρα;

- Τι είναι η τετράοδη βαλβίδα; Να εξηγήσετε τη λειτουργία της.

- Τι είναι τα ψυκτικά ρευστά και ποια η χαρακτηριστική τους ιδιότητα; Ποιά από αυτά γνωρίζετε και ποιά χρησιμοποιούνται σήμερα;

- Με ποιους πρακτικούς κανόνες δεχόμαστε ότι ένας χώρος έχει: α)υψηλά β)μεσαία και γ)χαμηλά ψυκτικά φορτία;

- Ποιος είναι ο σκοπός του συμπιεστή και του ατμοποιητή στον ψυκτικό κύκλο;

- Ποιος είναι ο σκοπός του συμπυκνωτή και της εκτονωτικής διάταξης στον ψυκτικό κύκλο;

- Ποιος είναι ο σκοπός ενός πύργου ψύξης και πώς λειτουργεί;

- Α. Τι γνωρίζετε για τους δείκτες ροής;
Β. Τι γνωρίζετε για τους συγκρατητήρες ή παγίδες σταγόνων;

- Τι πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει η ύπαρξη υγρασίας μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα;

- Τι εννοούμε με τον όρο στραγγαλισμό υγρού;

- Με ποια όργανα μετριέται η πίεση και τι ακριβώς δείχνει η ένδειξή τους;

- Δώστε τον ορισμό της Αισθητής θερμότητας.

- Δώστε τον ορισμό της ‘αναγέννησης’ ενός ψυκτικού μέσου.

- Τι πρόβλημα δημιουργεί η παρουσία πάγου στην επιφάνεια του ατμοποιητή;

- Ποιες συσκευές μιας ψυκτικής εγκατάστασης με μηχανική συμπίεση ατμών διαχωρίζουν την πλευρά υψηλής από την πλευρά χαμηλής πίεσης