Στην παρακάτω εργασία θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την εξέταση ενός μικτού μαθήματος της Τεχνολογίας ελέγχου και διαγνώσεων και ειδικότερα το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος.

Στόχος είναι να εξετάζονται όλοι οι μαθητές σε όσο το δυνατόν περισσότερες ενότητες και δεξιοτεχνίες. Πρακτικά αυτό δεν είναι δυνατόν μέσα στον χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.

Προτείνουμε λοιπόν μια σειρά από δεξιότητες ,σετ αναγνώρισης και μια σειρά ερωτήσεων πάνω στις δεξιότητες.

Κάθε μαθητής: καλείτε να απαντήσει σε ένα σετ αναγνώρισης, να πραγματοποιήσει μια δεξιότητα και να απαντήσει σε μια σειρά σύντομων ερωτήσεων που θα καλύπτουν όσο γίνεται καλύτερα τις υπόλοιπες δεξιότητες στις οποίες δεν ήταν δυνατόν να εξεταστεί.

Α. Σετ αναγνώρισης:

Πριν την έναρξη της εξέτασης έχουμε τοποθετήσει στον πάγκο μια σειρά όργανα μετρήσεων και ελέγχου όπως: ελεγκτής μπαταρίας, πολύμετρο, λυχνία χρονισμού, παλμογράφος, διαγνωστικό μηχάνημα, αναλυτής καυσαερίων, θερμόμετρων υπέρυθρων, μανόμετρο, μετρητής λόγου λ. και καλείτε ο μαθητής να αναγνωρίσει τα όργανα και τις συσκευές.

Β΄ Σετ Αναγνώρισης

Καλείτε ο μαθητής να βρει και να αναγνωρίσει στον κινητήρα του εργαστηρίου τους παρακάτω αισθητήρες.

Αισθητήρας στροφών

Ποντεσιόμετρο πεταλούδας

Αισθητήρας Θερμοκρασίας

Αισθητήρας ΜΑΡ (απόλυτης πίεση)

Αισθητήρας MAF (μάζας αέρα)

Αισθητήρας Οξυγόνου

Αισθητήρας Κτυπήματος

Αισθητήρας Όγκου αέρα

Επειδή μπορεί να μην υπάρχουν όλοι στον ίδιο κινητήρα μπορώ να έχω δίπλα στον πάγκο τους υπόλοιπους.

Γ΄ Σετ Αναγνώρισης

Καλείτε ο μαθητής να βρει και να αναγνωρίσει του παρακάτω ενεργοποιητές.

Βαλβίδες ψεκασμού

Βηματικό μοτέρ

Βαλβίδα EGR

Δεξιότητες

Ο μαθητής καλείτε να εξεταστεί σε μια δεξιότητα που αφορά τον έλεγχο ή τη μέτρηση των μεγεθών διαφόρων εξαρτημάτων ή μηχανισμών.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν προετοιμάσει τις ασκήσεις έτσι ώστε ο εξεταζόμενος μαθητής να μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να πραγματοποιήσει τη δεξιότητα. Η αντιστοίχηση μαθητή-δεξιότητας γίνεται με κλήρωση

Σετ  προτεινόμενων ασκήσεων.

- Μέτρηση συμπίεσης του 1ου κυλίνδρου του εργαστηριακού κινητήρα με χρήση πιεσόμετρου με προσαρμογέα.

- Μέτρηση των καυσαερίων του εργαστηριακού κινητήρα με χρήση καυσαναλυτή και σύγκριση των τιμών με τα όρια που ορίζει η νομοθεσία για τον συγκεκριμένο κινητήρα.

- Επαγωγικός αισθητήρας στροφών. Μέτρηση της τάσης εξόδου του αισθητήρα με πολύμετρο μέσω breakout box.

- Επαγωγικός αισθητήρας στροφών. Μέτρηση τάσης εξόδου του αισθητήρα με παλμογράφο μέσω breakout box.

- Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού. Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας αισθητήρα πάνω στην φίσα του με πολύμετρο.

- Αισθητήρας πίεσης πολλαπλής εισαγωγής. Μέτρηση τάσης τροφοδοσίας αισθητήρα με πολύμετρο.

- Αισθητήρας οξυγόνου. Μέτρηση αντίστασης θερμαντήρα με πολύμετρο πάνω στη φίσα του.

- Αισθητήρας οξυγόνου. Μέτρηση τάσης εξόδου αισθητήρα με πολύμετρο μέσω breakout box.

- Αισθητήρας κρουστικής καύσης. Μέτρηση τάσης εξόδου αισθητήρα με πολύμετρο πάνω στη φίσα του.

- Βαλβίδες ψεκασμού. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ψακασμού με πολύμετρο.

- Διαγνωστικός έλεγχος με συσκευή διάγνωσης. Σύνδεσης συσκευής στην φίσα διάγνωσης, άνοιγμα της συσκευής και αναγνώριση κινητήρα. Διάγνωση βλάβης που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Εναλλακτικά έξοδος Live Data των αισθητήρων.

- Έλεγχος πολλαπλασιαστή.

Εναλλακτικά:

α) Μέτρηση αντίστασης πρωτεύοντος πηνίου

β) Μέτρηση αντίστασης δευτερεύοντος πηνίου

γ) έλεγχος για βραχυκυκλωμένο πολλαπλασιαστή

- Σύστημα τροφοδοσίας

Έλεγχος πίεσης καυσίμου με ροόμετρο πιεσόμετρο προεγκατεστημένο.

Για την επιτυχή και γρήγορη εξέταση χρειάζεται  μεγάλη και ίσως πολύωρη προετοιμασία με εκτύπωση από τα ειδικά προγράμματα AUTO DATA – VIVID του σχεδιαγράμματος του εγκεφάλου του κινητήρα του εργαστηρίου έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να βρίσκουν τις επαφές στο breakout box αλλά και πιθανούς χρωματισμούς καλωδίων στις φίσες.

Επίσης  χρειάζεται να έχουν γίνει διαδικασίες σύνδεσης συσκευών όπως breakout box, ροόμετρο, πιεσόμετρο αντλίας καυσίμου ή προθέρμανση κινητήρα και αναλυτή καυσαερίων.

Σετ προτεινόμενων ερωτήσεων:

- Πως μετράμε την πίεση της συμπίεσης σε ένα κινητήρα;

- Ποια η διαδικασία που ακολουθούμε για την μέτρηση των καυσαερίων;

- Πως θα μετρήσω την τάση εξόδου του αισθητήρα στροφών μαγνητικής αντίστασης;

- Ποια η λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και ποιές μετρήσεις μπορώ να πραγματοποιήσω κατά τον έλεγχο του;

- Ποιους ελέγχους πραγματοποιώ στον αισθητήρα οξυγόνου;

- Στον αισθητήρα κρουστικής καύσης αν αποσυνδέσω την φίσα του, μέτρηση μπορώ να πραγματοποιήσω για να ελέγξω τη λειτουργία του;

- Πώς ελέγχω μια βαλβίδα ψεκασμού;

- Πώς θα συνδέσω τη διαγνωστική συσκευή του εργαστηρίου και πως θα κάνω διάγνωση καταγεγραμμένης βλάβης;

- Ποιες μετρήσεις πραγματοποιώ για να ελέγξω ένα πολλαπλασιαστή;

- Ποια μέτρηση και ποιόν έλεγχο πραγματοποιώ κατά τον έλεγχο της πίεσης του συστήματος τροφοδοσίας;