ΜΑΘΗΜΑ : Ύδρευση - Αποχέτευση

1ος ΚΥΚΛΟΣ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

α. Τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης ύδρευσης.

β. Τι πρέπει να διασφαλίζει μια εγκατάστασης ύδρευσης;

ΘΕΜΑ 2Ο

α. Μέτρα προστασίας των εξωτερικών δικτύων από παγετό.

β. Οι ελάχιστες διάμετροι των σωλήνων ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 3Ο

α. Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα ηλιακού συστήματος ανοικτού κυκλώματος.

β. Τι είναι τα διαστολικά και οι βασικοί τύποι των διαστολικών;

ΘΕΜΑ 4Ο

α. Τι είναι το υδραυλικό πλήγμα από πού προέρχεται και πως αντιμετωπίζεται;

β. Τι πρέπει να διασφαλίζει μια εγκατάστασης αποχέτευσης;

ΘΕΜΑ 5Ο

α. Διαφορά παντορροϊκού - χωριστικού συστήματος αποχέτευσης.

β. Προορισμός του δικτύου αερισμού αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 6Ο

α. Τι είναι το φαινόμενο του σιφωνισμού και πως αντιμετωπίζεται;

β. Τα είδη του αερισμού (ονομαστικά).

ΘΕΜΑ 7Ο

α. Τι είναι το "τρυπολόγιο" και ποια τα οφέλη του;

β. Οι πλέον συνηθισμένοι σωλήνες μιας εγκατάστασης αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ 8Ο

α. Προορισμός του μηχανοσίφωνα και που τοποθετείται.

β. Τα στοιχεία μιας εγκατάστασης βρόχινων νερών.

ΘΕΜΑ 9Ο

α. Τι είναι ο σηπτικός και τι ο απορροφητικός βόθρος;

β. Από ποιά στοιχεία αποτελείται ένα δίκτυο πυρόσβεσης;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ποιά είναι τα βασικά μέτρα προστασίας των εξωτερικών δικτύων από τον παγετό.

- Τι είναι το «τρυπολόγιο»; Ποιά τα οφέλη που έχουμε από την παρουσία του τρυπολόγιου;

- Ποιό μηχανισμό ονομάζουμε οσμοπαγίδα (σιφώνι); Ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της οσμοπαγίδας;

- Τι προβλήματα δημιουργεί η υγρασία και η συγκέντρωση νερών στα δάπεδα των υπογείων στις οικοδομές;

- Τι ονομάζουμε βιολογική επεξεργασία; Ποιές λειτουργίες γίνονται κατά τη βιολογική επεξεργασία;

- Περιγράψτε τη διαδικασία κόλλησης χαλκοσωλήνα.

- Ποιά είναι τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας;

- α. Τι ονομάζουμε παροχή ενός σωλήνα;

β. Υπολογίστε την παροχή σε σωλήνα διαμέτρου 25 mm όταν η ταχύτητα του νερού είναι 1,5 m/sec .

- Από ποιά στοιχεία αποτελείται μια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Σε τι χρησιμεύει το σιφώνι δαπέδου;

- Πόσο πρέπει να κατέβει μια αποχέτευση Φ100 εάν το μήκος της είναι 35 μέτρα; Εξηγήστε αναλυτικά.

- Κάντε σε σκαρίφημα μια εγκατάσταση με αντλία λυμάτων και ονομάστε τα απαραίτητα εξαρτήματα.

- Μια δεξαμενή νερού βρίσκεται στα 70 μέτρα υψόμετρο. Τι πίεση νερού θα έχουμε σε ένα σπίτι που βρίσκεται :

α. σε 20 μ υψόμετρο

β. σε 35 μ υψόμετρο

εξηγήστε αναλυτικά

- Σχεδιάστε σε σκαρίφημα μια εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Ποιό είναι το μανομετρικό μιας αντλίας που τραβάει από ένα πηγάδι βάθους 8 μ και στέλνει σε μια δεξαμενή ύψους 6 μ , όταν οι τριβές στις σωληνώσεις είναι 0,5 μ.Υ.Σ. (αναλυτικά);

- Σχεδιάστε σε ένα σκαρίφημα ένα ντεπόζιτο σε ταράτσα με βραχυκυκλωμένο στην έξοδο το νερό από το δήμο και ονομάστε τα εξαρτήματα.

- Πόσα κυβικά μέτρα και πόσα λίτρα χωράει μια δεξαμενή με διαστάσεις : μήκος = 2 μ , πλάτος = 150 cm, ύψος = 1 μ. ;

- Πόση παροχή Q (m3/h) περνά από μια σωλήνα Φ100 , με ταχύτητα νερού U = 10.000 m/h ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ 1Ο

Να γράψεις στην κόλλα σου στο κάθε υποερώτημα Α) και Β) το αντίστοιχο αριθμό (1 έως 4) της απάντησης που θεωρείς σωστή.

Α) Οι εργασίες που πραγματοποιούνται για την σύνδεση ύδρευσης μιας παροχής με τον κεντρικό αγωγό είναι :

1)	κεντρικός αγωγός	2)	κεντρικός αγωγός	3)	κεντρικός αγωγός	4)	κεντρικός αγωγός

συλλέκτης		συλλέκτης		συλλέκτης		συλλέκτης

διακόπτης		διακόπτης		μετρητής		διακόπτης

μετρητής		μετρητής		διακόπτης		μετρητής

διακόπτης		διακόπτης		μειωτής πίεσης		αντεπίστροφη

μειωτής πίεσης		αντεπίστροφη		αντεπίστροφη		διακόπτης

αντεπίστροφη		μειωτής πίεσης		διακόπτης

Β) Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων ύδρευσης είναι :

Αγωγός υδροδότησης 		1)	20φ	2)	20φ	3)	15φ	4)	25φ

Κεντρική στήλη διανομής			20φ		25φ		15φ		15φ

Σωλήνωση σύνδεσης για μια λήψη		15φ		15φ		15φ		20φ

Σωλήνας αναλυκλοφορίας			15φ		15φ		15φ		15φ

ΘΕΜΑ 2Ο

Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω στήλες για χρωματισμό σωλήνων

ΡΕΥΣΤΟ                                       ΧΡΩΜΑ

1.	Ατμός	α.	Πράσινο

2.	Νερό	β.	Κόκκινο

3.	Αέρας	γ.	Κίτρινο

4.	Αέριο	δ.	Μπλε

5.	Οξύ	ε.	Πορτοκαλί

6.	Κενό	στ.	Γκρι

ΘΕΜΑ 3Ο

Α) Ποιά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων;

Β) Τρόποι σύνδεσης χαλύβδινων - χάλκινων σωλήνων.

ΘΕΜΑ 4Ο

Α) Να αναφέρετε τα ειδικά εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Β) Πότε δημιουργείται το φαινόμενο του σιφωνισμού στο δίκτυο αποχέτευσης και τί προκαλεί;

ΘΕΜΑ 5Ο

Τί είναι το τρυπολόγιο και ποιά τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα;

ΘΕΜΑ 6Ο

Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω στήλες :

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ                         ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Σωλήνα

1.	νιπτήρας	α.	100 DIN

2.	λεκάνη	β.	40

3.	μπανιέρα	γ.	50

4.	πλυντήριο ρούχων	δ.	40

5.	κουζίνα	ε.	50

ΘΕΜΑ 7Ο

Α) Για σωλήνα διαμέτρου 25 mm και ταχύτητα 1,5 m/s να βρεθεί η παροχή της σωλήνας σε m/h.

Β) Σε έναν σωλήνα αποχέτευσης μήκους 100 m  η υψομετρική διαφορά μεταξύ των άκρων του είναι 2 m. Ποιά είναι η κλίση επί της % ;

ΘΕΜΑ 8Ο

Πότε το νερό είναι πόσιμο; Με ποιούς τρόπους περιορίζουμε την σπατάλη του νερού;

ΘΕΜΑ 9Ο

Α) Τύποι αντλιών και ποιά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Β) Από τι αποτελείται ένα δίκτυο πυρόσβεσης;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τι είναι ο παρασκευαστήρας νερού και πότε αυτός χαρακτηρίζεται ως τριπλής ενέργειας;

- Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης αποχέτευσης;

- Ποιός είναι ο προορισμός του δικτύου εξαερισμού στην παραπάνω εγκατάσταση;

- Αναφέρετε τα βασικά στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν μια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού.

- Για ποιό λόγο γίνεται η αφαλάτωση θαλασσινού νερού και πότε αυτή κρίνεται απαραίτητη;

- Τι σκοπό επιτελούν οι υδραυλικοί υποδοχείς και ποιοί είναι αυτοί;

- Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των χαλκοσωλήνων έναντι των σιδηροσωλήνων;

- Χρησιμοποιώντας ποσοστά επί τοις εκατό (%) κατατάξτε τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων.

- Ποιά είναι τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας νερού;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση 1η

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει πότε πρέπει να κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις ύδρευσης σε μια οικοδομή.

Καλείστε να συμπληρώσετε τα κενά και να κυκλώσετε την σωστή από τις δύο υπογραμμισμένες λέξεις:

Το πότε θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις ύδρευση σε μια οικοδομή είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα, γιατί στην οικοδομή εργάζεται ένα πλήθος διαφορετικών σ______________ και συχνά η άγνοια ή η απροσεξία του ενός προκαλεί ζ__________ στην εργασία του άλλου. Πολύ καλές υδραυλικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν προβλήματα στη λ______________ τους, που δεν οφείλονται στους υδραυλικούς.

Σε πολλά σύγχρονα κτίρια ο διαχωρισμός των χώρων γίνεται με μεταλλικά πλαίσια ή γυψοσανίδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις ύδρευσης κατασκευάζονται αμέσως πριν / μετά την τοποθέτηση των πλαισίων.

Στις συνηθισμένες οικοδομές με εσωτερικά σοβατίσματα έχουμε δύο περιπτώσεις:

- Το δίκτυο ύδρευσης έχει διακλαδώσεις και κατασκευάζεται με σωλήνες που «τρέχουν» στους τ___________ της οικοδομής. Το δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται πριν / μετά τα σοβατίσματα της οικοδομής.

- Το δίκτυο ύδρευσης δεν έχει διακλαδώσεις και κατασκευάζεται με σωλήνες που «τρέχουν» στο δ___________ της οικοδομής. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περιπτώσεις που έχουμε:

- πλαστικούς αντικαθιστάμενους σ__________________ ή

- διανομή κρύου και ζεστού νερού μέσω σ______________________.

Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το δίκτυο ύδρευσης πρέπει να κατασκευάζεται πριν / μετά το σοβάτισμα της οικοδομής.

Ερώτηση 2η

Αναφέρετε ομοιότητες και διαφορές των μόνιμων πυροσβεστικών δικτύων με τα δίκτυα ύδρευσης.

Απάντηση

α. Ομοιότητες:

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

β. Διαφορές:

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

Ερώτηση 3η

Σε σχέδιο υπό κλίμακα 1:50 μετράμε 12 cm γαλβανισμένου σωλήνα διαμέτρου 1΄΄. Πόσα μέτρα σωλήνα θα αγοράσουμε; (Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας).

Απάντηση

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ερώτηση 4η

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τί είναι το τρυπολόγιο, ποιές είναι οι βασικές εργασίες για το τρυπολόγιο και τί μπορεί να συμβεί αν έχουμε κατασκευαστικά σφάλματα.

Καλείστε να συμπληρώσετε τα κενά :

Τρυπολόγιο είναι ένα μηχανολογικό σ__________ με βάση το οποίο, όταν κατασκευάζεται ο σκελετός και οι πλάκες του κτιρίου, αφήνουμε τις απαιτούμενες διελεύσεις για να περάσουν αργότερα τα υδραυλικά δίκτυα.

Το τρυπολόγιο αποτελεί, πλέον, μια βασική και απαραίτητη δ_______________ στην κατασκευή των οικοδομών, ενώ η συμμετοχή του υδραυλικού σε όλες τις φάσεις κατασκευής του σκελετού της είναι απαραίτητη.

Έτσι σε κάθε καλούπωμα ορόφου και πριν το σιδέρωμα, ο υδραυλικός αφήνει στις θέσεις που έχουν οριστεί, τις απαιτούμενες διελεύσεις με κομμάτια σκληρού «φ______________» ή πλαστικούς σωλήνες α_____________ . Τα κομμάτια αυτά ή τους σωλήνες τα στερεώνει καλά με σύρμα και πρόκες, αφού πρώτα βεβαιωθεί για τη σωστή κλίση τους.

Τα ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στο μπετόν πρέπει να επιτρέψουν στο μέλλον το εύκολο πέρασμα των σωλήνων.

Γι αυτό οι διάμετροι των πλαστικών σωλήνων - οδηγών πρέπει να είναι τουλάχιστον ____% παραπάνω από αυτές των σωλήνων που τελικά θα περάσουν.

Μετά το σιδέρωμα, και ειδικά όταν πέφτει το μ_________, ο υδραυλικός κάνει έλεγχο για ενδεχόμενη μετακίνηση των σωλήνων που έχουν τοποθετηθεί.

Η εργασία αυτή επαναλαμβάνεται από το υπόγειο μέχρι το δώμα και πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια, γιατί αν έχουμε κατασκευαστικά σφάλματα, μπορεί να συμβούν τα εξής :

- οι οπές να μην είναι στις σωστές θ__________.

- οι κ____________ των σωλήνων να μην είναι σωστές.

- οι διάμετροι των ο__________ να είναι μικρές ή μεγάλες για τους σωλήνες που θα περάσουν αργότερα ή

- να μην υπάρχουν οι απαιτούμενες αποστάσεις για τις συνδέσεις των σωλήνων ή τη διάκριση των δ_________ μεταξύ τους (π.χ. ηλεκτρολογικά από υδραυλικά, ζεστού νερού από το κρύο).

Ερώτηση 5η

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται στο πότε πρέπει να κατασκευάζουμε στεγανό βόθρο, πώς εξασφαλίζεται η στεγανότητά του και από τί εξαρτώνται οι ακριβείς διαστάσεις του.

Καλείστε να συμπληρώσετε τα κενά :

Η κατασκευή στεγανού βόθρου γίνεται, όταν στη συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται η α_______________ των λυμάτων από το έδαφος. Η στεγανότητά του εξασφαλίζεται από το μ______________ των τοιχωμάτων του. Οι ακριβείς δ______________ του βόθρου εξαρτώνται από την ημερήσια παραγωγή λυμάτων. Στις οικοδομές λαμβάνουμε ως ημερήσια παραγόμενη ποσότητα λυμάτων τα ________ λίτρα ανά άτομο.

Οι απαιτήσεις για τους στεγανούς βόθρους είναι :

α. Η χ____________________ να είναι επαρκής για την παραλαβή των προς διάθεση λυμάτων.

β. Τα τ____________________ να είναι στεγανά, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων ή εισροές εξωτερικών υγρών.

γ. Να έχουν σ_______________ (τάπες) ελέγχου και καθαρισμού.

δ. Να α___________________.

ε. Να απέχουν τουλάχιστον ______ m από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον ____ m από τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια του κτιρίου.

Ερώτηση 6η

Στον πίνακα που ακολουθεί να βρείτε την έννοια που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις δέκα περιγραφές (Α - Ι ). Αφού βεβαιωθείτε την έννοια που αντιστοιχεί (π.χ. στην Α περιγραφή) να αναγράψετε τον αριθμό της έννοιας αυτής στη στήλη ακριβώς πριν το γράμμα της περιγραφής. Προσοχή : από τις 11 έννοιες μόνον οι 10 είναι ορθές και πρέπει να επιλεγούν.

| Έννοια |  | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| Σιφωνισμός Χωριστικό Ψυχρή Υδρορροές Παντορροϊκό By pass Πυροσβεστική φωλιά Αερισμός Καθαρό νερό δικτύου ύδρευσης Μεικτής λειτουργίας Στεγανός | _____ | Α. | Μεταφέρουν τα βρόχινα νερά από τις στέγες στο επίπεδο του οικοπέδου. |
|  | _____ | Β. | Μηχανισμός ή διάταξη που «βραχυκυκλώνει» τοπικά το δίκτυο επιτρέποντας τη διοχέτευση του νερού σε άλλη, εκτός από την κύρια, κατεύθυνσή του. |
|  | _____ | Γ. | Στο σύστημα αυτό τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και βρόχινων νερών είναι τελείως ανεξάρτητα μέσα στην οικοδομή, ενώνονται όμως εκτός οικοδομής, συνήθως στο επίπεδο του εδάφους. |
|  | _____ | Δ. | Στο σύστημα αυτό τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και βρόχινων νερών είναι τελείως ανεξάρτητα και μέσα και έξω από την οικοδομή. |
|  | _____ | Ε. | Είδος βόθρου που πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15 m από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1 m από τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια του κτιρίου. |
|  | _____ | ΣΤ. | Χρησιμοποιείται ως ρευστό παραλαβής και μεταφοράς της θερμότητας στο ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος. |
|  | _____ | Ζ. | Λέγεται η συγκόλληση όταν η ένταση του ρεύματος είναι χαμηλότερη από την κανονική. |
|  | _____ | Η. | Ονομασία παρασκευαστήρων που χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές μορφές ενέργειας. |
|  | _____ | Θ. | Απομακρύνει με ασφάλεια τα δύσοσμα και εκρηκτικά αέρια από το δίκτυο αποχέτευσης προς την ατμόσφαιρα. |
|  | _____ | Ι. | Αποτελείται από το ερμάριο, το εξέλικτρο, τον πυροσβεστικό κρουνό, τους ταχυσυνδέσμους, τον αυλό και τον πυροσβεστικό σωλήνα (μάνικα). |

Ερώτηση 7η

α. Ποιός ο ρόλος των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε κάθε κτιριακό ή βιομηχανικό έργο;

β. Βάσει ποιών κριτηρίων (απλή αναφορά) πρέπει να κατασκευάζονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις για να ανταποκρίνονται στον προαναφερθέντα ρόλο τους;

Απάντηση

α. Ο ρόλος των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ειδικότερα, _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

β. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται με βάση τα εξής κριτήρια :

I.                                                                                                                                                                               .

II.                                                                                                                                                                              .

III.                                                                                                                                                                             .

IV.                                                                                                                                                                            .

V.                                                                                                                                                                             .

Ερώτηση 8η

Ποιά είναι τα βασικά μέτρα προστασίας μιας εγκατάστασης ύδρευσης από τον παγετό;

Απάντηση

Βασικά μέτρα προστασίας είναι τα παρακάτω :

α.                                                                                                                                                                              .

β.                                                                                                                                                                              .

γ.                                                                                                                                                                              .

δ.                                                                                                                                                                              .

.                                                                                                                                                                                .

.                                                                                                                                                                                .

Ερώτηση 9η

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τί είναι οσμοπαγίδα, τα κρίσιμα στοιχεία μιας οσμοπαγίδας και αναφέρει τύπους οσμοπαγίδων .

Καλείστε να συμπληρώσετε τα κενά :

Η οσμοπαγίδα (σιφώνι) είναι ένας μηχανισμός του δικτύου α______________ , που ενώ επιτρέπει τη ροή των λ______________ , εμποδίζει την έξοδο των α____________ από το δίκτυο προς τις οικιακές συσκευές και το εσωτερικό των κτιρίων. Κάθε υδραυλικός υ______________ πρέπει να έχει ενσωματωμένη την οσμοπαγίδα του. Διαφορετικά την κατασκευάζουμε εμείς.

Κρίσιμα στοιχεία μιας οσμοπαγίδας είναι :

α. Η δ______________ της, για να συνδέεται με το δίκτυο και τον υποδοχέα και

β. Το β______________ της, δηλαδή το ύψος της στήλης του νερού που πρέπει να περάσουν τα αέρια για να εισέλθουν από το δίκτυο στη συσκευή. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η οσμοπαγίδα ως προς τη φραγή των αερίων. Όμως αν είναι υπερβολικά μεγάλο μπορεί να εμποδίζει τον αυτό_______________ της από στερεά απόβλητα και να οδηγεί σε συχνό κλείσιμο.

Τύποι οσμοπαγίδων : Σω_____________ σιφώνι, Πα_____________ο, Σιφώνι τύπου φ__________.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διάφορα θέματα εξετάσεων

- Να αναφέρετε ποια είναι τα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την κατασκευή μιας υδραυλικής εγκατάστασης.

- Τι εννοούμε όταν λέμε μελέτη υδραυλικής εγκατάστασης και ποιες είναι οι τρεις φάσεις μιας σωστής μελέτης;

- Τι πρέπει να μας εξασφαλίζει μια εγκατάσταση ύδρευσης;

- Να αναφέρετε ποια είναι τα βασικά μέτρα προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

- Τι γνωρίζετε για την υδροδότηση της κουζίνας;

- Ποια είναι τα μειονεκτήματα του ηλιακού συστήματος ανοιχτού κυκλώματος;

- Τι γνωρίζετε για το παντορροϊκό σύστημα και ποιο άλλο σύστημα χρησιμοποιείται σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης;

- Ποιος είναι ο προορισμός του δικτύου εξαερισμού-αερισμού σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης;

- Ποιες είναι οι ελάχιστες κλίσεις που πρέπει να έχουν οι οριζόντιοι σωλήνες αποχέτευσης μέσα στην οικοδομή;

- Τι πρόβλημα παρουσιάζεται σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης αν τοποθετήσουμε σωλήνες πολύ μεγαλύτερους του κανονικού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

- Τι είναι το τρυπολόγιο και ποια οφέλη προκύπτουν από τη χρήση του;

- Να αναφέρετε τους πλέον συνηθισμένους σωλήνες που χρησιμοποιούμε σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης.

- Τι είναι οσμοπαγίδα και να αναφέρετε τρεις εφαρμογές.

- Να αναφέρετε ποιες είναι οι διαφορές οσμοπαγίδας και μηχανοσίιφωνα.

- Να αναφέρετε τι περιλαμβάνει μια εγκατάσταση αποχέτευσης βρόχινων νερών.

- Τι πρέπει να προσέξουμε όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε βρόχινο νερό σε απορροφητική δεξαμενή;

- Τι πετυχαίνουμε με το φιλτράρισμα του νερού;

- Να αναφέρετε πότε χρησιμοποιούμε στεγανό βόθρο, πώς επιτυγχάνεται η στεγνότητά του και από τι εξαρτώνται οι ακριβείς διαστάσεις του.

- Ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια ηλιακή εγκατάσταση;

- Πότε λέμε ότι έχουμε ηλιακό σύστημα κλειστού κυκλώματος;

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανοικτού κυκλώματος.

- Τι είναι οι ηλεκτροβάνες και πού χρησιμοποιούνται; Ποια βασικά στοιχεία μετρούν τα θερμιδόμετρα και γιατί;

- Πώς δημιουργείται το φαινόμενο του σιφωνισμού;

- Τι συμβαίνει αν δεν τοποθετήσουμε σωλήνα εξαερισμού σ’ ένα δίκτυο αποχέτευσης;

- Ποια είδη αερισμού υπάρχουν και τι γνωρίζετε για τον πλήρη αερισμό;

- Ποια είναι τα οφέλη που έχουμε από μια εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού; Τι είναι η βιολογική επεξεργασία;

- Ποιες βασικές τεχνολογίες χρησιμοποιούμε για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού;

- Περιγράψτε τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας μιας αντλίας νερού. Ποια είναι τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας;

- Ποια είναι τα δομικά μέρη ενός πιεστικού συγκροτήματος;

- Από τι αποτελείται ένα δίκτυο πυρόσβεσης; Περιγράψτε τη λειτουργία ενός καταιονητήρα.

- Αναφέρετε ονομαστικά τα ειδικά εξαρτήματα των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

- Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σ’ ένα δίκτυο αποχέτευσης;

- Αναφέρετε ονομαστικά τους σωλήνες, τα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

- Τι είναι οι υδραυλικοί υποδοχείς; Αναφέρετε βασικούς υδραυλικούς υποδοχείς.

- Πότε τοποθετούνται οι υδραυλικοί υποδοχείς;

- Τι ρόλο παίζουν τα διαστολικά σ’ ένα υδραυλικό δίκτυο;

- Ποιοι οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα δίκτυο αποχέτευσης;

- Εξηγήστε το φαινόμενο του συφωνισμού στα δίκτυα αποχέτευσης (σχήμα, παράδειγμα). Ποια τα είδη αερισμού (ονομαστικά);

- Τι είναι το τρυπολόγιο, ποια τα οφέλη του και τι μπορεί να συμβεί αν έχουμε κατασκευαστικά σφάλματα;

- Τι ξέρετε για τα φρεάτια; (σχήμα)

- Ποια τα πιο ενδεικτικά προβλήματα που προκαλεί η υγρασία και η συγκέντρωση νερών στα υπόγεια; Να γίνει σχήμα σε τομή μιας οικοδομής. Τι μπορεί να προκαλέσει τα παραπάνω προβλήματα και ποιους τρόπους αντιμετώπισης ξέρετε;

- Σχεδιάστε σε τομή ένα μονοθάλαμο στεγανό βόθρο. Ποιες οι απαιτήσεις για τους στεγανούς βόθρους;

- Τι γνωρίζετε για τις υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων νερών και λυμάτων;

- Ποιος ο κύριος σκοπός του βιολογικού καθαρισμού; Εξηγήστε απλά τη λειτουργία του. Τι είναι υδραυλικό και τι οργανικό φορτίο;

- Να συμπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες.

| ΡΕΥΣΤΟ | ΧΡΩΜΑ |
| --- | --- |
| ΑΤΜΟΣ |  |
| ΝΕΡΟ |  |
| ΑΕΡΑΣ |  |
| ΑΕΡΙΟ |  |
| ΟΞΥ |  |
| ΚΕΝΟ |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (DN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ |  |
| 2 | ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ |  |
| 3 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 6-12kg |  |
| 4 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ |  |
| 5 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ 2-6 |  |
| 6 | ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 |  |
| 7 | ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ |  |
| 8 | ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ |  |
| 9 | ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ |  |
| 10 | ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ |  |
| 11 | ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<2m |  |
| 12 | ΛΟΥΤΗΡΕΣ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ>2m |  |

- Τι πρέπει να διασφαλίζει μια εγκατάσταση ύδρευσης;

- Πότε πρέπει να κατασκευάζεται μια εγκατάσταση ύδρευσης σε μια οικοδομή;

- Τι πρέπει να διασφαλίζει μια εγκατάσταση αποχέτευσης;

- Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τους στεγανούς βόθρους;

- Ποια είναι τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε χαμηλότερη ή υψηλότερη από την κανονική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος στην ηλεκτροσυγκόλληση;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των χαλκοσωλήνων;

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πλαστικών σωλήνων πιέσεως που χρησιμοποιούνται στα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης;

- Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας αντλίας;

- Από ποια βασικά στοιχεία αποτελείται η εγκατάσταση ύδρευσης;

- Ποια είναι τα βασικά μέτρα προστασίας από τον παγετό σε μια εγκατάσταση ύδρευσης;

- Από τι αποτελείται ένας αυτόματος πλήρωσης και πού τοποθετείται;

- Τι είναι τα εξαεριστικά και πού χρησιμοποιούνται;

- Τι είναι οι ωρομετρητές;

- Από ποια στοιχεία αποτελείται η εγκατάσταση αποχέτευσης;

- Περιγράψτε το φυσικό φαινόμενο που λέγεται σιφονισμός.

- Τι είναι το By pass και ποια η χρησιμότητά του;

- Ποια είναι τα βασικά μέτρα προστασίας των εξωτερικών δικτύων από τον παγετό;

- Ποια χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη ώστε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση ύδρευσης σε μια οικοδομή; Αναφέρετε περιπτώσεις.

- Να αναλύσετε τη διάταξη των μερών και τη λειτουργία ενός ηλιακού συστήματος ανοικτού τύπου. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει;

- Ποιοι παρασκευαστήρες ονομάζονται μεικτής λειτουργίας;

- Ποια εξαρτήματα ονομάζονται διαστολικά; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται;

- Να περιγράψετε τη δημιουργία σιφωνισμού στα δίκτυα αποχέτευσης σε περίπτωση απουσίας σωλήνα εξαερισμού. Να γίνουν και τα κατάλληλα σχήματα.

- Να περιγράψετε συνοπτικά τα τρία βασικά είδη αερισμού σε μια εγκατάσταση αποχέτευσης.

- Να περιγράψετε τη χρησιμότητα, τη λειτουργία και τη θέση του συστήματος μηχανοσίφωνα – μίκας.

- Τι ονομάζεται δίκτυο ανακυκλοφορίας ζεστού νερού; Ποια είναι η χρησιμότητά του;